Příloha č. 3  – Technická specifikace

Vytvoření Centrálního datového úložiště

- Předmět zakázky malého rozsahu: dodávka služeb za účelem vytvoření centrální databáze, vytvoření mechanismů/programů za účelem pravidelného nahrávání dat do centrální databáze, vytvoření pohledů na data s možností filtrování.

- Centrální datové úložiště: Opensource relační databázový systém, preferovaná technologie MySQL nebo MariaDB provozována v prostředí Microsoft Windows. Nainstalovaná v prostředí VÚLHM. Databázový systém nesmí obsahovat žádné licenční ani servisní poplatky dodavateli. V databázi bude vytvořena struktura atributů, tabulek, klíčů, procedur a pohledů tak, aby bylo možné do databáze uložit všechna požadovaná data, k datům přistupovat a v datech vyhledávat.

- Importní program/y: Importní program/y budou zpracovávat přírůstky datových souborů vstupů automatických, manuálních a laboratorních. Automatické soubory typu DCV získávané prostřednictvím infrastruktury EMS Brno s možností přechodu na chystané API. Manuální data jako jsou různé txt soubory nebo xlsx soubory a laboratorní data ve formátech xlsx tabulek. Importní program/y data načtou a provedou validaci dat. Pokud budou data z pohledu obsahu validní, budou naimportovány do centrálního datového úložiště. Importní programy kromě nových dat budou muset umět zpracovat i historická data a sjednotit tak všechna stará a nová data do centrálního datového úložiště. Přehled datových zdrojů jsou uvedeny v bodě 10.

- Validace vstupních dat: Pro případ kontroly/validace vstupních dat se požaduje vytvoření série validačních pravidel a kontrol, které budou aplikovány na importovaná data. Požaduje se nejméně kontrola na hraniční hodnoty dat či nekompletní data u jednotlivých záznamů. O výsledcích kontrol musejí být spraveni klíčoví uživatelé Objednatele, kteří tyto výjimky budou manuálně opravovat.

- Pohledy a výstupy: Požadované výstupy z databáze jsou ukazatele z jednotlivých importních souborů. Tyto jsou navzájem propojeny a obohaceny o další informace jako jsou GPS souřadnice, datumové a časové hodnoty. Výstupy budou zejména agregace a případné náhrady původních dat. Dále je požadovaná schopnost jednoduše a efektivně filtrovat data za účelem získání požadovaných výstupů pro generování grafů, či pro práci se statistickými metodami.

- Autentizace uživatelů Objednatele: uživatelé budou moci k databázovému systému přistoupit pouze z vlastní sítě VÚLHM. Oprávnění uživatele se budou k databázovému systému, ale i k vyhledávání a náhledu na data, přihlašovat pomoci uživatelského jména a správného hesla. Databáze ani vyhledání nebude publikováno mimo vnitřní síť VÚLHM.

- Zálohování: Zálohování bude navrženo tak, aby pokrylo všechny klíčové komponenty systému. Požadovaný návrh postupů a procesů zálohování tak, aby bylo možné centrální datové úložiště, ale také další komponenty řešení, obnovit co možná nejrychleji.

- Předpokládané hardwarové nároky na centrální databázi: min 8GB RAM, 2 CPU 2 GHz, HDD 60 a 200 GB, Lan 100Mbps

- Předpokládané hardwarové nároky na ostatní programy: min 8GB RAM, 2 CPU 2 GHz, HDD 100 GB, Lan 100Mbps

- Přehled existujících datových zdrojů (jednorázový vstup do databáze)

| Datový zdroj | Popis dat | typ souborů | počet souborů | objem (MB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuálně pořizovaná data | defoliace | mdb | 1 | 200 |
| Manuálně pořizovaná data | přízemní vegetace | mdb | 1 | 50 |
| Automaticky pořizovaná data | meteorologie | xlsx | 150 | 1024 |
| Automaticky pořizovaná data | dendrometry | xlsx | 23 | 196 |
| Výstupy laboratorních analýz | půdy | xlsx | 1 | 11 |
| Výstupy laboratorních analýz | rostlinný materiál | xlsx | 1 | 2,5 |
| Výstupy laboratorních analýz | voda (srážková, půdní, potoční) od roku 1993 | xlsx | 11 | 7 |
| Výstupy laboratorních analýz | voda (srážková, půdní, potoční) od roku 1998 | xlsx | 18 | 120 |

- Přehled nově vytvářených datových zdrojů (pravidelný vstup do databáze)

| Datový zdroj | Popis dat | typ souborů | počet souborů | objem (kB) | frekvence ukládání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuálně pořizovaná data | defoliace | txt | 400 | 800 | 1x ročně |
| Manuálně pořizovaná data | přízemní vegetace | txt | 60 | 120 | 1x ročně |
| Automaticky pořizovaná data | meteorologie | dcv | 1 | 75 | 1x týdně |
| Automaticky pořizovaná data | dendrometry | dcv | 1 | 85 | 1x týdně |
| Výstupy laboratorních analýz | Půdy, rostlinný materiál, vody | xlsx | 150 | 4000 | 1x ročně |