# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Chlazený inkubátor s CO2

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Inkubátor pro kultivaci buněk nebo bakterií při teplotách 15 – 37 °C v atmosféře s přídavkem CO2.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Vnitřní prostředí | Spolehlivá stabilita parametrů prostředí – teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 |  | Podmínka |
| Teplota | Regulovatelné nastavení teploty v rozmezí min. 15 – 37 °C s přesností 0,1 °C |  | Podmínka |
| CO2 | Regulovatelné nastavení koncentrace CO2 0 – 20 %, s přesností 0,1 % |  | Podmínka |
| Vnitřní objem | Minimálně 160 l |  | Podmínka |
| Filtrace | Filtrace vnitřní atmosféry a CO2 vstupu přes HEPA filtry Alarm životnosti HEPA filtrů |  | Podmínka |
| Zajištění parametrů | Senzor koncentrace CO2 Alarmy všech parametrů a jejich časový záznam přes USB rozhraní |  | Podmínka |
| Vnitřní prostor | Minimálně 4 police z perforovaného nerez plechu. |  | Podmínka |
| Příslušenství | Redukční ventil k CO2 bombě |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do 48 hodin |  | Podmínka |
| Servisní podmínky | Instalace a kalibrace přístroje, zaškolení obsluhy, servis minimálně po dobu záruky. |  | Podmínka |
| Záruka | Min. 2 roky |  | Podmínka |

- V ………  dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby