# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Laboratorní centrifuga

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Centrifuga je pro mnoho laboratorních analýz a testů, např. pro extrakci nukleových kyselin nebo zpracování krevních vzorků.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Typ | Centrifuga stolní |  | Podmínka |
| Max otáčky | Alespoň 15.000 rpm |  | Podmínka |
| Rotory | Úhlový 24místný pro 1,5/2 ml zkumavky Úhlový 48místný pro 1,5/2 ml zkumavky Kryt rotoru |  | Podmínka |
| Další požadované vlastnosti | Blokování uzávěru víka během odstřeďování, dobře čitelný displej, možnost uložení alespoň 4 přednastavených programů, tichý provoz. |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne, v případě nutnosti déletrvající opravy možnost zapůjčení adekvátního náhradního přístroje |  | Podmínka |
| Záruka | Minimálně 2 roky, garance dostupnosti náhradních dílů po dobu 8 let |  | Podmínka |

- V ………  dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby