1. Průvodní zpráva – rozhledové pole

1) Základní údaje stavby

Název stavby	Výstavba HPC3 Bezno

Místo stavby	katastrální území Bezno

Obec	Bezno, Středočeský kraj

Zadavatel	MZe, Pozemkový úřad Mladá Boleslav

Projektant	Agroplan s.r.o., Jeremenkova 9, Praha 4 Podolí

Rozsah stavby 	HPC3 – 0,6791km

P.č. KN	998

2) Technické řešení

Zpevněná polní cesta P5/30 s bezprašným povrchem bude připojena jako sjezd na silnici I.tř.č.16 mezi obcemi Bezno a Mělnické Vtelno a na silnici II.třídy č.272 mezi obcemi Bezno a Chotětov. Připojení bude provedeno sjezdem s propustkem DN600 délky 15m resp.DN 400 délky 13m.

Před nájezdem na silnici I.tř. bude na polní cestě ve vzdálenosti 5m od okraje silnice osazena dopravní značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ a na nájezdu na polní cestu B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ 30km/h. Připojení polní cesty bude vyznačeno na silnici směrovými sloupky.

Před nájezdem na silnici II.tř. bude na polní cestě ve vzdálenosti 5m od okraje silnice osazena dopravní značka P4 „Dej přednost v jízdě“ a na nájezdu na polní cestu B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ 30km/h. Připojení polní cesty bude vyznačeno na silnici směrovými sloupky.

V místě připojení byly stanoveny rozhledové poměry pro zajištění rozhledu na úrovňových křižovatkách dle platné normy ČSN 736102

Dle této normy v závislosti na nejvyšší povolené rychlosti na hlavní komunikaci s možností předjíždění a na typu uspořádání a typu vyjíždějících vozidel byly stanoveny tyto hodnoty:

2) Návrhová kategorie polní cesty

Hlavní polní cesta jednopruhová  P5/30

Volná šířka polní cesty –5m

Šířka asf.zpevněné vozovky – 4m

Šířka zpevněných krajnic – 2x0,5m

Návrhová rychlost – 30km/h

3) Parametry silnice v místě  připojení HPC3

Na silnici I třídy 16

Volná šířka silnice – 10m

Šířka asf.zpevněné vozovky – 8m

Šířka zpevněných krajnic – 2x1,0m

Návrhová rychlost dle šířky vozovky– 90km/h

Směrodatná rychlost – 90km/h

Na silnici II třídy 272

Volná šířka silnice – 7,5m

Šířka asf.zpevněné vozovky – 6,5m

Šířka zpevněných krajnic – 2x0,5m

Návrhová rychlost dle šířky vozovky– 80km/h

Směrodatná rychlost – 60km/h

4) Parametry rozhledového trojúhelníka

Na silnici I třídy 16

V1 =90km/h - nejvyšší směrodatná rychlost na hlavní komunikaci

V2 =30km/h – nejvyšší povolená rychlost na polní cestě

Skupina vozidel na PC - 3

Příčné uspořádání komunikace s předností v jízdě typ - A)

Dz = 120m dle ČSN 736101 délka pro zastavení vozidla v závislosti na rychlosti (90km/h)

Délky stran rozhl.trojúhelníka dle ČSN 736102

Xb = 221m

Xc = 240m

Yb = 8,5m

Yc = 5m

m1 = 3,25m - základní minimální vzdálenost rozhledového bodu vozidla od okraje krajního jízdního pruhu

2a = 10,0m celková šířka silnice včetně krajnic, asfaltová plocha = 8,0m

Pro určení požadovaného rozhledu na úrovňových křižovatkách jsou rozhodující pohyby, které vyžadují nejdelší vzdálenost rozhledu. Xb,c > Dz.

Pro zajištění dostatečného rozhledu budou přeměřeny výšky kmene stromů (spodek koruny) podél silnice 16, sousedících s připojovanou PC. Pokud bude zjištěno husté zavětvení níže než 3m nad výškou silnice, budou koruny těchto stromů odpovídajícím způsobem upraveny (zastřiženy). Keře v trase rozhledů budou vykáceny (100m2). Stromy vyskytující se ve vzdálenosti blíže než 10m od sebe v rozhledovém trojúhelníku budou pokáceny, stromy vyskytující se blíže než 50m na obě strany od místa připojení podél silnice č.16 budou pokáceny (6ks).

Na silnici II třídy 272

V1 =60km/h - nejvyšší směrodatná rychlost na hlavní komunikaci

V2 =30km/h – nejvyšší povolená rychlost na polní cestě

Skupina vozidel na PC - 3

Příčné uspořádání komunikace s předností v jízdě typ - A)

Dz = 55m dle ČSN 736101 délka pro zastavení vozidla v závislosti na rychlosti (60km/h)

Délky stran rozhl.trojúhelníka dle ČSN 736102

Xb = 120m

Xc = 133m

Yb = 8,5m

Yc = 5m

m1 = 3,25m - základní minimální vzdálenost rozhledového bodu vozidla od okraje krajního jízdního pruhu

2a = 7,5m celková šířka silnice včetně krajnic, asfaltová plocha = 6,5m

Pro určení požadovaného rozhledu na úrovňových křižovatkách jsou rozhodující pohyby, které vyžadují nejdelší vzdálenost rozhledu. Xb,c > Dz.

Pro zajištění dostatečného rozhledu budou přeměřeny výšky kmene stromů (spodek koruny) podél silnice 272, sousedících s připojovanou PC. Pokud bude zjištěno husté zavětvení níže než 3m nad výškou silnice, budou koruny těchto stromů odpovídajícím způsobem upraveny (zastřiženy) (1ks). Keře vyskytující se ve vzdálenosti blíže než 30m na obě strany od místa připojení podél silnice č.272 budou pokáceny (180m2).

5) Svislé dopravní značení

Na základě ČSN 736101, 736102, 736109, 736110, vyhl.104/1997 a vyjádření DI PČR se  napojením PC na silnici nejedná o křižovatku, ale sjezd.

Sjezd na HPC3 bude vyznačen na silnicích směrovými sloupky Z11c,d.

Při vjezdu na PC bude osazena značka B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h

a 5m před sjezdem z HPC3 bude osazena značka P6 Stůj dej přednost v jízdě na silnici I.tř.16 a P4 Dej přednost v jízdě na silnici II.tř.272.

Umišťování svislých DZ stanoví předpisy: zák.č.361/2000Sb., vyhl. MDSČR 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 65 a VL 6-1.

5) Pohled vlevo a vpravo v místech napojení polní cesty na silnici č. 16

Pohled vlevo a vpravo v místech napojení polní cesty na silnici č. 272

Praha 6/2009