P O V O D Í L A B E , státní podnik

# ZÁMĚR NA SLUŽBU

Metuje, Náchod, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560

| Zpracoval: | Václav Králíček PS Hradec Králové dne: 4.1.2021 | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne: | Podpis |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník dokumentační komise Podpis |

# Identifikační údaje o plánované akci

Název akce:	Metuje, Náchod, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560

Vodní tok (IDVT), ř. km:	Metuje (10100038), ř. km 33,200 – 36,700

a 37,900 – 38,560,

Místo akce (katastrální území):	Náchod – (Staré město n/M, Náchod, Běloves)

Obec s rozšířenou působností:	Náchod

Číslo hydrologického pořadí:	1-01-03-0410, 1-01-03-0390

Účel akce:	sečení břehových porostů

Číslo DHM (Název DHM):	9051000169

Identifikátor ISyPO:	400338511,400333979

Nákladové středisko:	1111 236,1111 231

Investor:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou

# Časový plán akce

zahájení	dokončení

Vypracování a schválení záměru	1/2021	1/2021

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	bez PD

Vypracování a schválení projektové dokumentace	bez PD

Realizace akce	6/2021	9/2021

# Popis současného stavu

Na vodním toku Metuje v intravilánu města Náchod na pozemcích, podél vodního toku, které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik, se nachází travní porost včetně rákosu s malým množstvím náletových dřevin, který je nutno ošetřit resp. posekat

# Výchozí podklady

Pochůzka na místě.

Zákres do situace.

# Návrh technického řešení

Bude provedeno sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případné odstranění náletových dřevin křovinořezem ve dvou termínech a to v červnu a září. Veškerá posečená hmota bude odvezena na skládku (například Technických služeb Města Náchod ve vzdálenosti do 5 km). Odvoz, uložení a případný poplatek si zajistí zhotovitel.

Hranice ploch pro posečení budou v terénu přesně určeny úsekovým technikem.

Posekány budou svahy až po vodní hladinu, případně dno koryta. Při údržbě břehového porostu nesmí dojít k poškození okolního břehového porostu (stromy a keře). Zhotovitel si zajistí a zodpovídá za projednání přístupů na dotčené pozemky a jejich případný úklid.

Plochy určené k sečení:

Metuje, Náchod - Běloves, pravý a levý břeh od objektu f. Integraf ř. km 33,200 – jez Běloves (Innogy) 36,700 a těleso PPO hráze v Bělovsi u hraničního přechodu s PL ř. km 37,900 – 38,560. 2,6 ha

# Celkem: 2,6 ha

Sečení bude probíhat v červnu a září.

Z důvodu špatné přístupnosti pro techniku a sklonu svahů sečených ploch 1:1 je předpoklad provedení sečení ručně za pomoci křovinořezů.

# „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Realizací služby dojde k posečení travního porostu a tím k zachování kapacity koryt VT.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Sečení travního porostu (strojově a místy ručně) a případné odstranění náletových dřevin.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Pravidelnou údržbou břehového porostu bude zabezpečena kapacita koryt VT.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů,

Při nerealizaci akce bude znatelně snížena kapacita VT, za větších průtoků může docházet k vybřežování vody a způsobení škod na majetku státu a třetím osobám.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

- 1. Sečení 06/2021

- 2. Sečení 09/2021

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,

Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k posečení travního porostu a tím zabezpečení kapacity VT.

# Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Zajištění kapacity koryta VT.

# Doplňující informace

Bez doplňujících informací.

# Vliv akce na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům.

# Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Nebudou uváděny. Práce budou prováděny na pozemcích v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

# Předpokládaný finanční náklad

Plánovaný finanční náklad – 233 tis. Kč.

# Přílohy

Situace zájmových území

Výpis KN

Foto

Situace zájmových území	Příloha č. 1

Metuje

Výpis z katastru nemovitostí	Příloha č. 2

| Výpis z katastru nemovitostí |
| --- |
| Okres: 3605 Náchod | Obec: 573868 Náchod |
| Katast. území: 701262 Náchod | List vlastnictví: 5110 |

| A Vlastník, jiný oprávněný |
| --- |
| Subjekt | Typ práv | Identifikátor | Podíl |
| Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové |  | 70890005 | 1/1 |
| Česká republika, , |  | 1 | 1/1 |

| B Nemovitosti - Pozemky |
| --- |
| Parcela | Výměra[m2] | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| 779/3 | 2089 | trvalý travní porost |  | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 779/3 | 2089 | trvalý travní porost |  | zemědělský půdní fond |
| 779/4 | 1993 | trvalý travní porost |  | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 779/4 | 1993 | trvalý travní porost |  | zemědělský půdní fond |
| 779/6 | 3501 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 780/3 | 80 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 786/11 | 748 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 786/45 | 411 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 1108/5 | 771 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 1171/3 | 104 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/1 | 14194 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/18 | 135 | zahrada |  | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/18 | 135 | zahrada |  | zemědělský půdní fond |
| 2058/33 | 3759 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/34 | 2122 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/35 | 295 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/36 | 2223 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/37 | 2137 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/38 | 1181 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/39 | 1594 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/63 | 17082 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2058/64 | 512 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2059/5 | 147 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2064/3 | 3415 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2064/4 | 1255 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 2064/5 | 36 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| Výpis z katastru nemovitostí |
| Okres: 3605 Náchod | Obec: 573868 Náchod |
| Katast. území: 701301 Běloves | List vlastnictví: 5108 |

| A Vlastník, jiný oprávněný |
| --- |
| Subjekt | Typ práv | Identifikátor | Podíl |
| Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové |  | 70890005 | 1/1 |
| Česká republika, , |  | 1 | 1/1 |

| B Nemovitosti - Pozemky |
| --- |
| Parcela | Výměra[m2] | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| 16/2 | 908 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 59/2 | 276 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 60/3 | 42 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 60/5 | 4 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 64/10 | 303 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 65/4 | 344 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 87/3 | 1200 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 681/1 | 52782 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 684/1 | 11216 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 689 | 594 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 690 | 629 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 694 | 841 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 695/1 | 1339 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 695/2 | 18 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 696 | 2500 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 697 | 446 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 700 | 188 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 701 | 743 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| Výpis z katastru nemovitostí |
| Okres: 3605 Náchod | Obec: 573868 Náchod |
| Katast. území: 701335 Staré Město nad Metují | List vlastnictví: 5112 |

| A Vlastník, jiný oprávněný |
| --- |
| Subjekt | Typ práv | Identifikátor | Podíl |
| Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové |  | 70890005 | 1/1 |
| Česká republika, , |  | 1 | 1/1 |

| B Nemovitosti - Pozemky |
| --- |
| Parcela | Výměra[m2] | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| 75/2 | 101 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 209/2 | 72 | ostatní plocha | neplodná půda |  |
| 472 | 4126 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 473 | 233 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/1 | 1046 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/2 | 33214 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/33 | 33 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/34 | 1884 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/35 | 1735 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/37 | 874 | ostatní plocha | neplodná půda |  |
| 475/38 | 746 | ostatní plocha | neplodná půda |  |
| 475/39 | 1930 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/40 | 227 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/41 | 1726 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/42 | 22 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/43 | 3 | ostatní plocha | jiná plocha |  |
| 475/44 | 12 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 475/45 | 11 | ostatní plocha | jiná plocha | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 477 | 2978 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 481 | 666 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 482 | 1092 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 484/1 | 1497 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 484/2 | 17 | ostatní plocha | neplodná půda | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 485 | 210 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| 486 | 268 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| 502/1 | 164 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |
| 502/2 | 51 | ostatní plocha | ostatní komunikace | vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st. |

Fotodokumentace	Příloha č. 3

# Text boxes

Metuje - Náchod - Běloves, sečení porostů v korytě toku a na PO hrázi