## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## Zadání rozsahu stavby

Juhyně ,  oprava toku, km 0,000 - 6,795, Choryně –Komárovice

## Kraj         : 	  Zlínský

## Číslo akce:	  222149   PDC

## Zpracoval:  Ing. Markéta Polášková, Povodí Moravy, s. p., provoz Val. Meziříčí

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje

Název stavby             :     Juhyně ,  oprava toku, km 0,000 - 6,795, Choryně -Komárovice

Vodní tok/stavba        :     Juhyně, dig. ř. km 0,000-6,795 (ID CEVT 10 100 134)

Místo stavby		   :     Choryně, Kladeruby, Kelč

ORP			   :     Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace:      Zadání rozsahu stavby

Účel stavby                :     projekt pro stavební řízení/ohlášení udržovacích prací

Číslo HM		   :     HM 223 680   a HM   223 250

Investor		   :     Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

- Časový plán výstavby

Zahájení přípravy stavby PD		:    	2021

Výstavba                             		:	2022 - 23

- Popis vodního díla:

1)	Ř.km 0,000 - 1,162  od zaústění  Juhyně  až po obecní most k rybníkům je koryto toku opevněno kamenným záhozem a dno je stabilizováno 3 kamennými skluzy v ř. km 0,163; 0,405;  0,495

2)	Ř.km 1,162 - 3,380  až po sil most směr Kladeruby (ev. č. 4395 -2), roce 1979 byla provedena úprava toku pod názvem Zahrazovací úprava Juhyně I.  Touto stavbou došlo  k úpravě směrových a spádových  poměrů  spočívající v napřímení toku a opevněním břehů. Koryto má zde tvar složeného lichoběžníku s šířkou dna 6m a výškou vnitřního lichoběžníku 1,0 m, vnější šířkou 25,0 m se sklony svahů 1:2 a 1:12,5. Svahy vnitřního profilu jsou zpevněny kamennou rovnaninou, dno je stabilizováno kamennými pásy 59 ks (cca co 30-40 m) a jedním kamenným (ř. km 2,396  a jedním skluzovým stupněm (ř. km 1,793). V trati byl zřízen hospodářský přejezd přes koryto - brod (ř. km 1,922). V úseku pod mostem do Kladerub je koryto lichoběžníkové (š dna 11m) s opevněním břehů kamenou dlažbou opřenou o zděnou patku (cca 50m ).

3)	Ř.km 3,380- 6,795 až po Jez Hašův (u rybníku Valcha) tento úsek toku je povětšinou přirozeného charakteru pouze necelá polovina úseku byla v minulosti vodohospodářsky upravena a to ve dvou etapách jako oprava Juhyně IV. a V.  v letech  1985-1987.

První etapa (IV.) zahrnovala pouze odstranění nánosů, padlých a překážejících stromů, a pomístně k zajištění kritických míst  zajištěním paty svahu záhozem z lom. kamene a výstavbu 4 spádových stupňů s balvanitou skluzovou plochou  a to v ř. km :

3,904 (šířka přelivu 8m, délka skluzu 5,6 m, výška 0,7m; přelivná hrana lars. stěna  d= 26m) ;

4,267 (šířka přelivu 8m, délka skluzu 8,8 m, výška 1,1m; přelivná hrana lars. stěna  d= 26m);

4,525 (šířka přelivu 8m, délka skluzu 8,0 m, výška 1,0m; přelivná hrana lars. stěna  d= 24m);

4,903 (šířka přelivu 8m, délka skluzu 5,6 m, výška 0,7m; přelivná hrana lars. stěna  d= 23,2m)

Druhá (V.) opravu stávajících stabilizačních objektů a přejezdů vybudovaných v 30. letech 20 stol.  Jako např. v ř. km 5,494 kamenným stupněm s vývarem nad sil. mostem (ev.č. 43913-3)

- Současný stav vodního díla

Průchodem povodně v říjnu 2020 došlo k poškození stabilizačních objektů a opevnění břehů koryta toku.

- Účel stavby

Účelem stavby je odstranění vzniklých povodňových škod z 10/2020 na vodohospodářském majetku Povodí Moravy, který slouží ke stabilizaci břehů a nivelety dna toku.

- Výchozí podklady

  - fotodokumentace

  - mapové podklady

  - prohlídka vodního díla po povodni včetně protokolu z povodňových škod 2020

  - původní PD  a PD oprav

- Návrh technického řešení stavby

Účel akce:

Zpracování projektu na odstranění vzniklých povodňových škod. Výměry a rozsah byl pro účely místního šetření při zpracování Protokolu o vzniku PŠ pouze orientační (nebyly optimální podmínky pro detailní podchycení škod- zvýšené průtoky), Rozsah škod může být s ohledem na změny teplot a průchody následných zvýšených vod zvětšen. Z tohoto důvodu je nutné zpřesnění rozsahu projektantem pochůzkou celého úseku pro zpracování PD.

Stavba vyžaduje členění na jednotlivé objekty s ohledem na majetkovou evidenci a to:

SO 01- OPRAVA ÚSEKU ř. km 0,000 - 3,539 Choryně- Kladeruby

(HM 223680)

- Oprava poškozených stupňů včetně opevnění břehů  nad stupněm a pod stupněm

- Oprava opevnění koryta toku břehy a zpevňující pásy

- Oprava hospodářského přejezdu - brodu přes koryto toku včetně jeho zajištění

SO 02- OPRAVA ÚSEKU ř. km 3,539 – 5,600 Kladeruby- Komárovice

(HM 223250)

- Oprava  poškozených  stupňů  včetně opevnění břehů  nad stupněm a pod stupněm

- Odstranění nánosů  u mostu ev. č. 439-3 cca v ř. km 5,468

Poznámky:

- Přístup na staveniště je obtížný bez komunikace v souběhu s tokem (podél toku od mostu do Kladerub až nad rybníky vede po levém břehu nezpevněná komunikace)

- Stávající koryto toku se povětšinou ve spodním a horním úseku nenachází na katastrálně vedeném pozemku vodního toku v majetku ČR (Povodí Moravy).

- Koryto toku po úpravách nebylo majetkoprávně vypořádané.

Z tohoto důvodu doporučujeme geodetické zaměření koryta toku (minimálně zaměření dotčených pozemků poškozených příčných objektů)

- Další doplňující informace

Cizí objekty stavbou dotčené :

- Seznam cizích objektů, které budou stavbou dotčené

- Obec Choryně, odběr pro závlahu fotbalového hřiště u stupně 0,495

- Obec Choryně, rybníky na levém břehu Juhyně ( jejich hráz a odběrný objekt u stupně 2,396

- Ředitelství silnic Zlínského kraje (nános u mostu ev.č. 43913-3)

- při zpracování PD zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí, zakreslit do dokumentace jejich umístění a zapracovat podmínky a požadavky správců sítí do PD (stupeň 2,396 v ochranném pásmu VVN)

      - přístup ke korytu přes zemědělsky využívané pozemky

Agrotech spol. s.r.o. Poličná 462, 757 01 Valašské Meziříčí

Kelečsko a.s, Kelč 269 , 756 43  Kelč

Tvrdoň Karel,  Němetice 42,  756 43 Kelč

      - POZNÁMKA: Součástí legislativní přípravy by měl být také biologický průzkum v daném úseku toku, který bude sloužit jako podklad pro případnou žádost o udělení vyjímky z ochrany zvláště chráněných živočichů.

      - Provádění stavby nemá vliv na jiné objekty

- Přehled dotčených pozemků včetně přístupu na staveniště

Pro účely ZRS byly do přílohy vloženy orientační situace KN umístění příčných objektů

- Seznam účastníků dotčených stavbou

MěÚ  Valašské Meziříčí, odbor ŽP –  OOP,vodoprávní úřad

Krajský úřad Zlínského kraje ( vyjímka ZCHDRŽ)

Obec Choryně

Obec Kladeruby

Město Kelč

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,602 00 Brno (správa toků)

Český rybářský svaz- MO Choryně

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Územní svaz pro Moravu a Slezsko

+ vlastníci pozemků pro přístup na staveniště

Upozornění: břehové porosty podél toku jsou v k.ú. Kladeruby a Komárovice rostou povětšinou na lesních pozemcích, případné kácení  dle lesního zákona (LHP či LHO)

Požadavky na zpracování PD :

- Geodetické zaměření koryta toku (minimálně příčných objektů)

- pro účely stavebního řízení/ohlášení udržovacích prací bude zpracována  PD  včetně fotodokumentace

- zajistit u dotčených správců existenci inženýrských sítí

- zajištění inventarizace dřevin a legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně umístění zařízení staveniště a přístupu na stavbu včetně pohybu mechanizmů)

- zajištění rozboru sedimentů a jejich bezpečné uložení pokud nebude v rámci stavby využit pro podsypy

- zajištění příjezdu na staveniště v případě nutnosti zřízení sjezdu apod. (zvláštní užívání komunikace). Tj. projednání a získání písemného souhlasu vlastníka pozemku

- projednání a zpětné zapracování podmínek účastníků řízení a vlastníků pozemků dotčených stavbou do PD a rozpočtu stavby

- dokumentace vodních děl je k nahlédnutí pro účely zpracování PD v listinné podobě na Provoze Val. Meziříčí a nemusí odpovídat všem provedeným konstrukčním změnám během existence stavby

- Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o opravu stávajících vodohospodářských děl poškozených povodní. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pouze po dobu výstavby může dojít k dočasnému zhoršení prostředí a to vodním zákalem a hlukem během stavebních prací.

- Majetkové vztahy investora k pozemků jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se dotýká vodohospodářského majetku- vodních děl  v majetku a správě Povodí Moravy, s. p zřízených před r. 2001. Realizací stavby nedojde k trvalému záboru cizích pozemků.

11. Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na realizaci stavby bude upraveno dle položkového rozpočtu zpracovaného v rámci PD a následně realizační nabídkové ceny.

# 12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu

Opravou povodňové škody dojde k obnovení  stability stávajících příčných objektů a koryta toku.  Především dojde k zajištění koryta proti možnému vzniku nátrží a erozi zemědělské půdy a ohrožení technické infrastruktury umístěné v blízkosti koryta toku a k prodloužení životnosti vodního díla.

V Zašové  								Ing. Markéta Polášková

11. 2. 2021

Přehledná situace

Fotodokumentace

Stupeň ř.km 0,163

Stupeň ř.km 0,405

Stupeň ř.km 0,495

Úprava břehů ř. km 0,650-0,800

Úprava břehů ř. km 1,2-3,400

Stupeň ř.km 1,793

Brod  ř.km 1,922

Stupeň ř.km 2,396

Stupeň ř.km 4,267

Stupeň ř.km 4,525

Stupeň ř.km 4,930

Nános u mostu ř.km 5,468

Stupeň ř.km 5,494

Výtah z dostupné PD