## Slide 1: VD KŘÍMOV 3. PROVOZNÍ UZÁVĚR SV 800 ROZŠÍŘENÍ STUDIE TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE
JEDNÁNÍ INVESTIČNÍ KOMISE 14. 01. 2020
POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK
ZPRACOVATEL: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Tomáš Rudolf

## Slide 2: CÍL STUDIE
POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE VODY Z ROZSTŘIKOVACÍCH UZÁVĚRŮ
NÁVRH ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PRO TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE A ZAJIŠTĚNÍ ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI A PROVOZUSCHOPNOSTI PŘEVÁDĚNÍ PRŮTOKU SPODNÍMI VÝPUSTMI
ČLENĚNÍ STUDIE
REŠERŠE LEGISLATIVNÍCH A NORMOVÝCH POŽADAVKŮ
STÁVAJÍCÍ STAV – POPIS, VÝKRES, POSOUZENÍ POMOCÍ 3D MATEMATICKÉHO MODELU
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOSNTRUKCÍ – ÚPRAVA MAX. OTEVŘENÍ RU, ZAVZDUŠNĚNÍ TK A VÝTOK. PAPRSKU, NÁVRH DEFLEKTRORU, ÚPRAVA HRDLA VÝVARU, VČ. POSOUZENÍ POMOCÍ 3D MATEMATICKÉHO MODELU A ODHADU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
VYHODNOCENÍ VARIANT, DOPORUČENÍ VYBRANÉ VARIANTY A ZÁVĚR

## Slide 3: STÁVAJÍCÍ STAV
  2x SV DN 800 – 2x ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚR DN 800
  RU VYMĚNĚNY V R. 1983 A PRODLOUŽENY TK
  STÁVAJÍCÍ MAX. OTEVŘENÍ RU – 320 mm (OD VÝMĚNY POHONŮ V R. 1988)
  TLUMÍCÍ KOMORY NEMAJÍ ZAVZDUŠNĚNÍ
  STĚNY VÝVARU VE TVARU ZBORCENÉ PLOCHY (OPROTI PŮVODNÍM NÁVRHŮM A PD, MAT. ŽELEZOBETON)
  NAVAZUJÍCÍ ODPADNÍ KORYTO O KAPACITĚ NA MAX. PRŮTOK OBOU SPODNÍCH VÝPUSTÍ, TJ. 16 m3/s

## Slide 4: STÁVAJÍCÍ STAV
  POSOUZENÍ KAPACITY ODTOKOVÉHO KORYTA POMOCÍ 1D MATEMATICKÉHO MODELU (HEC-RAS)
  POSOUZENÍ KAPACITY VÝVARU A ODTOKOVÉHO KORYTA POMOCÍ 3D MATEMATICKÉHO MODELU (OpenFOAM)

## Slide 5: STÁVAJÍCÍ STAV
  KAPACITA ODTOKOVÉHO KORYTA JE CCA 16 m3/s A MĚLA BY BÝT DOSTATEČNÁ PRO MAX. PRŮTOK OBĚMA SPODNÍMI VÝPUSTMI, KAPACITA ODPOVÍDÁ CCA Q20-Q50
  PŘI MAX. OTEVŘENÍ KLESÁ HYDRODYN. TLAK V UZÁVĚRU – V TOMTO MÍSTĚ BY MĚL BÝT NEJVYŠŠÍ
  PODTLAKY V TLUMÍCÍ KOMOŘE A ZA UZÁVĚREM

## Slide 6: NÁVRH ZMĚNY MAX. OTEVŘENÍ ROZSTŘIKOVACÍCH UZÁVĚRŮ
  DOPORUČENÁ HODNOTA MAX. OTEVŘENÍ 200 mm (PŘI OTEVŘENÍ V ROZMEZÍ 200-320 mm JIŽ NEDOCHÁZÍ K NAVYŠOVÁNÍ PRŮTOKU)
  POSOUZENÍ PROVEDENO PRO OT. 250 A 200 mm
  NÁVRH NASTAVENÍ MAX. OTEVŘENÍ: 200 mm
  BEZ ZAVZDUŠNĚNÍ DOCHÁZÍ K VZNIKU PODTLAKŮ V TK A VE VÝTOKOVÉHO PAPRSKU

## Slide 7: NÁVRH ZMĚNY MAX. OTEVŘENÍ ROZSTŘIKOVACÍCH UZÁVĚRŮ
  DOPORUČENÁ HODNOTA MAX. OTEVŘENÍ 200 mm (PŘI OTEVŘENÍ V ROZMEZÍ 200-320 mm JIŽ NEDOCHÁZÍ K NAVYŠOVÁNÍ PRŮTOKU)
  POSOUZENÍ PROVEDENO PRO OT. 250 A 200 mm
  NÁVRH NASTAVENÍ MAX. OTEVŘENÍ: 200 mm
  BEZ ZAVZDUŠNĚNÍ DOCHÁZÍ K VZNIKU PODTLAKŮ V TK A VE VÝTOKOVÉHO PAPRSKU

## Slide 8: NÁVRH ZAVZDUŠNĚNÍ TLUMÍCÍ KOMORY
  VYPOČTENY PRŮTOKY VZDUCHU A STANOVENY MINIMÁLNÍ DIMENZE ZAVZDUŠŇOVACÍCH POTRUBÍ
  NÁVRH ZAVZDUŠNĚNÍ TK: DN 500
  POSOUZENÍ PROVEDENO V KOMBINACI S DOPORUČENÝM OTEVŘENÍM RU 200 mm
  URYCHLENÍ VÝTOKOVÉHO PAPRSKU ZPŮSOBÍ JEHO VĚTŠÍ DOSAH, TLAK VODY DO ODTOKOVÉHO KORYTA A VYBŘEŽOVÁNÍ V MÍSTĚ HRDLA VÝVARU
  ZAVZDUŠNĚNÍ VŠAK ELIMINUJE DOSTATEČNĚ PODTLAKY

## Slide 9: NÁVRH ÚPRAVY VÝVARU A ODTOKOVÉHO KORYTA
  V SOUČASNÉ DOBĚ SCHVÁLENÝ ZÁMĚR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU ZKAPACITNĚNÍ ODTOKOVÉHO KORYTA (Q100 = 24,6 m3/s) VČETNĚ NOVÉHO LG PROFILU
  NÁVRH ÚPRAVY VÝVARU: NAPOJENÍ NA PLÁNOVANÉ KORYTO ÚPRAVOU HRDLA VÝVARU, NAVÝŠENÍ LEVÉHO BŘEHU
  BEZ ZMĚNY STĚN VÝVARU S OHLEDEM NA INVESTIČNÍ NÁDKLADY A ČETNOST PŘEVÁDĚNÍ TAK VYSOKÉHO PRŮTOKU
  URYCHLENÍ VÝTOKOVÉHO PAPRSKU ZPŮSOBÍ JEHO VĚTŠÍ DOSAH, TLAK VODY DO ODTOKOVÉHO KORYTA, „VYSÁVÁNÍ“ VODY Z VÝVARU, VZNIK VLNY A ROZSTŘIKU V MÍSTĚ PRAHU VÝVARU A VYBŘEŽOVÁNÍ V MÍSTĚ HRDLA VÝVARU

## Slide 10: NÁVRH ÚPRAVY VÝVARU A ODTOKOVÉHO KORYTA
  V SOUČASNÉ DOBĚ SCHVÁLENÝ ZÁMĚR NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU ZKAPACITNĚNÍ ODTOKOVÉHO KORYTA (Q100 = 24,6 m3/s) VČETNĚ NOVÉHO LG PROFILU
  NÁVRH ÚPRAVY ODTOKOVÉHO KORYTA: DLE ZÁMĚRU ROZŠÍŘENÍ O CCA 1 m VE DNĚ
  POSOUZENÍ PROVEDENO PRO Q100 PŘEVÁDĚNÝCH PŘELIVY
  KAPACITA NAVRŽENÉHO ODTOKOVÉHO KORYTA JE DOSTATEČNÁ
  ODTOK VODY Z VÝVARU JE KLIDNÝ, VODNÍ SKOK JE VE VÝVARU A JE PŘIBLÍŽENÝ K PŘELIVNÝM PLOCHÁM
  VÝVAR JE ZCELA NAPLNĚN, ALE NENÍ OČEKÁVÁNO MASIVNÍ VYBŘEŽOVÁNÍ

## Slide 11: NÁVRH DEFLEKTORU TLUMÍCÍCH KOMOR
  NÁVRH DEFLEKTORU: PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH TK O CELK. 900 mm, DEFLEKTOR V. 25 cm, ZAVZDUŠNĚNÍ TK POTRUBÍM DN 500 A VÝTOKOVÉHO PAPRSKU POTRUBÍM DN 400
  POSOUZENÍ PROVEDENO SE ZAVZDUŠNĚNÍM I BEZ ZAVZDUŠNĚNÍ VÝTOKOVÉHO PAPRSKU Z RU
  K TLUMENÍ DOCHÁZÍ V PROSTORU VÝVARU
  NENÍ OČEKÁVÁNO MASIVNÍ VYBŘEŽOVÁNÍ
  SE ZAVZDUŠNĚNÍM TLUMÍCÍ KOMORY I VÝTOKOVÉHO PAPRSKU JSOU PODTLAKY ELIMINOVÁNY

## Slide 12: NÁVRH DEFLEKTORU TLUMÍCÍCH KOMOR
  NÁVRH DEFLEKTORU: PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH TK O CELK. 900 mm, DEFLEKTOR V. 25 cm, ZAVZDUŠNĚNÍ TK POTRUBÍM DN 500 A VÝTOKOVÉHO PAPRSKU POTRUBÍM DN 400
  POSOUZENÍ PROVEDENO SE ZAVZDUŠNĚNÍM I BEZ ZAVZDUŠNĚNÍ VÝTOKOVÉHO PAPRSKU Z RU
  K TLUMENÍ DOCHÁZÍ V PROSTORU VÝVARU
  NENÍ OČEKÁVÁNO MASIVNÍ VYBŘEŽOVÁNÍ
  SE ZAVZDUŠNĚNÍM TLUMÍCÍ KOMORY ALE BEZ ZAVZDUŠNĚNÍ VÝTOKOVÉHO PAPRSKU VZNIKÁ ZA UZÁVĚRY NEŽÁDOUCÍ PODTLAK

## Slide 13: NÁVRH DEFLEKTORU TLUMÍCÍCH KOMOR, KOMBINACE S NÁVRHEM VÝVARU
  NÁVRH ÚPRAVY ODTOKOVÉHO KORYTA: DLE ZÁMĚRU ROZŠÍŘENÍ O CCA 1 m VE DNĚ
  NÁVRH DEFLEKTORU: PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH TK O CELK. 900 mm, DEFLEKTOR V. 25 cm, ZAVZDUŠNĚNÍ TK POTRUBÍM DN 500 A VÝTOKOVÉHO PAPRSKU POTRUBÍM DN 400
  KAPACITA NAVRŽENÉHO ODTOKOVÉHO KORYTA A VÝVARU JE DOSTATEČNÁ
  K TLUMENÍ DOCHÁZÍ V PROSTORU VÝVARU
  NENÍ OČEKÁVÁNO MASIVNÍ VYBŘEŽOVÁNÍ
  SE ZAVZDUŠNĚNÍM TLUMÍCÍ KOMORY I VÝTOKOVÉHO PAPRSKU JSOU PODTLAKY ELIMINOVÁNY

## Slide 14: NÁVRH DEFLEKTORU TLUMÍCÍCH KOMOR, KOMBINACE S NÁVRHEM VÝVARU
  NÁVRH ÚPRAVY ODTOKOVÉHO KORYTA: DLE ZÁMĚRU ROZŠÍŘENÍ O CCA 1 m VE DNĚ
  NÁVRH DEFLEKTORU: PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH TK O CELK. 900 mm, DEFLEKTOR V. 25 cm, ZAVZDUŠNĚNÍ TK POTRUBÍM DN 500 A VÝTOKOVÉHO PAPRSKU POTRUBÍM DN 400
  KAPACITA NAVRŽENÉHO ODTOKOVÉHO KORYTA A VÝVARU JE DOSTATEČNÁ
  K TLUMENÍ DOCHÁZÍ V PROSTORU VÝVARU
  NENÍ OČEKÁVÁNO MASIVNÍ VYBŘEŽOVÁNÍ
  SE ZAVZDUŠNĚNÍM TLUMÍCÍ KOMORY I VÝTOKOVÉHO PAPRSKU JSOU PODTLAKY ELIMINOVÁNY

## Slide 15: ZÁVĚRY – DOPORUČENÍ
Jak pro stávající stav, tak pro uvažovaný výhledový stav, kdy má být rekonstruováno a zkapacitněno odtokové koryto, doporučujeme provést úpravu maximálního otevření rozstřikovacích uzávěrů na 200-225 mm, zavzdušnění tlumících komor potrubím min. DN 500 pro každou komoru a přidání deflektoru na stávající tlumící komory včetně zavzdušnění DN 400 výtokového paprsku. Odhadované investiční náklady na tento soubor opatření jsou 4,2 mil. Kč.

## Slide 16: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK, ZÁVĚRY ZVV
Lze odstranit podtlak zcela a také úplně eliminovat zpětné proudění v komoře? (vznik vodní tříště; což může způsobit v zimě provozní problémy):
Ne, i v případě, že by se zadní část tlumící komory zcela otevřela, bude k částečnému vzniku podtlaku a částečně zpětnému proudění tříště bude docházet.
Možností jak toto řešit je jen výměna rozstřikovacího uzávěru za nový s deflektorem přímo na přesuvném plášti - pro uspořádání stávajících konstrukcí vývaru a tlumících komor na VD Křímov by ale bylo toto řešení nevhodné, protože by výtokový paprsek byl směřován příliš do dálky. Proto nebyla ve studii tato varianta uvažována.

## Slide 17: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK, ZÁVĚRY ZVV
Závěry ZVV: Připomínky byly prodiskutovány. Účastníci ZVV doporučují pro další rozpracování v projektové dokumentaci variantu podle kap. 5.5, tj. úpravu maximálního otevření RU na 200 mm, doplnění zavzdušnění tlumících komor potrubím DN 500 pro každou tlumící komoru, doplnění tlumících komor o deflektor včetně zavzdušnění výtokového paprsku potrubím DN 400 pro každou tlumící komoru a úpravu hrdla vývaru v napojení na rozšířené odtokové koryto včetně navýšení levého břehu.
Veškeré připomínky na ZVV byly vypořádány. Účastníci se shodli, že se jedná o závěrečný výrobní výbor.