| Popis výrobku | 44 ks Mobile Printer – tiskárna s baterií - barva - tryskový |
| --- | --- |
| Typ tiskárny | Osobní tiskárna s baterií - tryskový - barva |
| Počet uživatelů | 1-3 uživatelé |

| Tiskárna |
| --- |
| Technologie Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Podporovaná paleta inkoustu (barvy) | 4inkoustový - azurová, purpurová, žlutá, černá |
| Konfigurace inkoustové kazety | 1 černá kazeta,1 barevná kazeta (azurová,purpurová,žlutá) |
| Rychlost tisku | 20 stran za min. - černá,koncept - A4 (210 x 297 mm) 19 stran za min. - barva návrh - A4 (210 x 297 mm) 9 stran za min. - kvalita černý laser 6 stran za min. - kvalita barevný laser |
| Technologie konektivity | Bezdrátový |
| Rozhraní | USB 2.0,Wi-Fi |
| rozlišení (ČB) | 1200 x 1200 dpi |
| rozlišení (barva) | 4800 x 1200 dpi |
| Čas prvního tisku ČB | 12 s |
| Čas prvního tisku barva | 14 s |
| Simulace jazyka | PCL 3 |

| RAM |
| --- |
| Instalovaná RAM (max) | 128 MB / 128 MB (max.) |
| Technologie / Tvar | DDR3 SDRAM |

| Zacházení s médii |
| --- |
| Typ cesty médií | Přímá |
| Typ médií | Obálky,fólie,přání,nálepky,obyčejný papír,fotografický papír,kartotékové lístky |
| Třída velikosti médií | A4/Legal |
| Max. velikost médií | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
| Min. velikost média (uživ.) | 76.2 mm x 102 mm |
| Max. velikost média (uživatelská) | 216 mm x 356 mm |
| Hmotnost média | 60 g/m2 - 300 g/m2 |
| Celková kapacita médií | 50 listy |
| Podavače médií | 1 x automatické - 50 listy hmotnost:60 g/m2 - 300 g/m2 |

| Kapacita |
| --- |
| Měsíční pracovní cyklus | 500 stránky |
| Doporučený měsíční objem | 100 - 300 stran |

| Síť |
| --- |
| Protokoly a funkce bezpečnosti | Wi-Fi Direct |

| Rozšíření / Konektivita |
| --- |
| Připojení | 1 x USB 2.0 - 4 pinový USB typ B |
| Různé |
| Zahrnuté spotřební zboží | 1 x kazeta s inkoustem (pigmentová černá) - 200 stran 1 x kazeta s inkoustem (tři barvy) – 120 stran |

Požadované parametry jsou minimálními parametry, pokud je uchazeč nesplní, bude vyřazen z výběrového řízení.

Referenční model je : HP OfficeJet 200 s baterií