VVT Český potok, Smržice - oprava toku

Zadání rozsahu stavby - zpracování PD

k.ú. Smržice

Vypracoval: Ing. Martin Podola

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Datum: 14. 12. 2021

Základní údaje

Název stavby:	VVT Český potok, Smržice - oprava toku

Vodní tok:	Český potok (IDVT 10100510)

Říční km:	2,000 - 3,000

Místo stavby:	k.ú. Smržice

ORP:	Prostějov

Stavební úřad:	Magistrát města Prostějova - vodoprávní úřad a stavební úřad

Účel stavby:	Odstranění nánosů a oprava profilu toku

Číslo HM:	HM 222821

Termín pro zpracování dokumentace:

zahájení:	2022

ukončení:	2022

Popis současného stavu:

Koryto významného vodního toku Český potok bylo upraveno v roce 1927. V intravilánu obce Smržice byla provedena generální oprava koryta dle projektové dokumentace z roku 1986 v ř.km 2,000 – 3,000. Příčný profil je v ř.km 2,000 - 2,320 lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 1,7 m, sklon svahů 1:2, svahy osety bez opevnění a dále v ř. km 2,320 - 3,000 se mění příčný profil na lichoběžník se šířkou ve dně 2,5 m, sklon 1:1,5. Kvůli absenci opevnění, velké šířce ve dně a prudkému sklonu dochází v tomto úseku k drobným sesuvům svahu.

V ř.km 2,660 -2,720 se nachází opěrné kamenné zídky o výšce 1,9 m s patkou do hloubky 80 cm a šířkou v koruně přibližně 60 cm, sklon zhruba 10:1. Přes zídky vedou dva mostní objekty pro příjezd k rodinným domům. Opěrné zdi jsou na začátku a na konci zešikmeny a plynule přechází do tvaru lichoběžníkového koryta. Parametry zídek jsou převzaty z kolaudačního operátu (1927). Stav zdí je nevyhovující.

Český potok kříží tři silniční mosty ve správě SSOK. U těchto silničních mostů jsou přisazené lávky pro pěší, které jsou ve vlastnictví obce Smržice.

V celém intravilánu došlo v minulosti k zastavění území až po břehovou hranu převážně černými stavbami (garáže, ploty, přístřešky) a tím se výrazně komplikuje údržba vodního toku. Povodí Českého potoka je navíc výrazně zatíženo erozí půdy, což se projevuje zanášením koryta a nutností opakované těžby sedimentů (naposledy 2011).

Účel záměru stavby pro zpracování PD

Úkolem projektu je geodetické zaměření skutečného stavu koryta, hydrotechnické posouzení a předložení návrhu opravy koryta toku a určení návrhového průtoku intravilánu, tj. v úseku od fotbalového hřiště v ř.km 3,000 po ř.km 2,000. Součástí bude také statické posouzení stavu nábřežních zdí a návrh jejich opravy nebo stabilizace.

Výchozí podklady

  - Přehledná situace

  - Podrobná situace

  - Fotodokumentace

  - Projektová dokumentace z roku 1986 „Oprava Českého potoka Smržice, km 2,000 – 3,000“ a „Český potok - kolaudační operát regulace“ z roku 1927 (dostupné ve spisovně provozu Přerov).

Návrh technického řešení stavby

Na základě geodetického zaměření se předpokládá oprava opevnění toku ve smyslu odebrání sedimentu a urovnání břehů do sklonu dle původní dokumentace a oprava nebo stabilizace statiky břehových zdí ve vztahu k nemovitostem na nich nebo v jejich těsné blízkosti. Projekt musí vyřešit také plán organizace výstavby (POV).

Další doplňující informace

- Přehled dotčených pozemků

Záměrem dojde k přímému dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

Dočasně však budou dotčeny pozemky sousedící s korytem vodního toku v závislosti na návrhu POV. Pozemky sousedící s korytem vodního toku jsou ve vlastnictví fyzických i právnických osob. Souhlas majitelů sousedních pozemků bude zajištěn při vyřizování stavebního povolení, příp. ohlášení, stejně tak souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu nebo pro zřízení staveniště (v rámci POV).

| parcelní číslo | K.Ú. | Číslo LV | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1402/1 | Smržice | 657 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 1402/2 |  |  | ostatní plocha |  |
| 1402/3 |  |  | ostatní plocha |  |
| 1403/4 |  |  | vodní plocha |  |

- Seznam známých účastníků dotčených stavbou

- Magistrát města Prostějova – vodoprávní úřad

- Obec Smržice

- Povodí Moravy, s.p., Brno

- Minimální požadavky na zpracování PD

- geodetické zaměření v celém úseku, vykreslení podélného profilu a příčných profilů,

- statické posouzení stavu břehových zdí,

- hydrotechnický výpočet pro určení stávající kapacity toku,

- potřebné průzkumné práce (vrtné práce, kopané sondy, atp.) v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení,

- vypracování projektové dokumentace dle výše uvedených požadavků v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (příp. pro ohlášení), pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, včetně zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro účely výběru zhotovitele stavby,

- zajistit veškerou inženýrskou činnost a projednání s příslušnými úřady, včetně zapracování požadavků do PD,

- zajistit příjezd na staveniště, rozbor sedimentu a následně místo jeho uložení a legislativní kroky k povolení případného kácení dřevin,

- odevzdání projektu v elektronické i tištěné formě (4x).

Vliv stavby na životní prostředí

Není znám výskyt ZCHD. Jejich výskyt je však třeba ověřit v databázi AOPK.

Předpokládaný finanční náklad

Výše nákladů na realizaci stavby bude zjištěna kontrolním rozpočtem po vypracování PD.

SITUACE

Katastrální situace

ZÚ KM 2,00

ZÚ KM 2,00

KÚ KM 3,00

KÚ KM 3,00

FOTODOKUMENTACE