Příloha č. 1

Technická specifikace prací

Jez Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení středního jezového pole na VD Lysá nad Labem.

Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení nadjezí středního jezového pole.

- usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení nadjezí středního jezového pole.

- postupné usazování hradel provizorního hrazení nadjezí středního jezového pole.

- Montáž pomocné těsnící fólie na hradla a dotěsnění.

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch slupic a hradící drážky provizorního hrazení podjezí středního jezového pole.

- usazení, zajištění 3 ks slupic provizorního hrazení podjezí středního jezového pole.

- postupné usazování hradel provizorního hrazení podjezí středního jezového pole.

- Montáž pomocné těsnící fólie na hradla a dotěsnění.

Mechanizaci pro převoz a ukládání provizorního hrazení středního jezového pole a práci na zahrazení nad vodou provede a zajistí provozovatel VD.

Budou-li konstrukce dolní stavby jezu určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění (potápěči).