TECHNICKÉ SPECIFIKACE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ:

Provedení výtahů musí respektovat platné zákony, vyhlášky a technické normy ČSN pro instalaci nových výtahů.

Nákladní výtah s dopravou osob:

- nosnost výtahu minimálně 1000 kg pro dopravu nákladu a osob

- výtah nebude sloužit k evakuaci osob

- výtah bude umístěn ve stávající výtahové šachtě - viz výkres

- strojovna je umístěna nad výtahovou šachtou

- přístup do strojovny výtahu je přes střechu ve 4.NP a dvířka ve stropě 3.NP

- kabina – nová průchozí

- výtahový stroj

- vodítka, kotvy kabiny a protiváhy

- elektroinstalace výtahu: nový přívod od hlavní rozvodné skříně v rozvodně NN v 1.NP po hlavní vypínač výtahu vč. nového jištění, demontáž plechového krytu vedení přívodu vč. nového uchycení všech demontovaných krytů. Elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, osvětlení strojovny a šachty, hl. vypínače a koncového vypínače, el. revize

- povrchová úprava – komaxit – barva šedá

- počet stanic 3 (1.NP až 3.NP)

- půdorysná plocha kabiny - dle splnění parametrů nosnosti tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle platné normy ČSN včetně ostatních mechanických částí výtahu

- vnitřní posuvné kabinové dveře

- vnější šachetní dveře dvoukřídlé (min. světlá šířka 1100mm)

- výtah řízen se sběrem směrem dolů

- podlaha – kovová s okopovým plechem

- vybavení kabiny – ovládací panel

- řízení výtahu: nový výtahový rozvaděč, vážení pro signalizaci přetížení

- vnější řízení: v každé stanici přivolávač s displejem (nerezová kazeta), prosvětlená tlačítka

- ostatní: dorozumívací zařízení mezi kabinou, prohlubní a strojovnou, žebřík do prohlubně šachty, přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni, obousměrné zachycovače kabiny, protiváha, kotvy a vodítka klece a závaží

Nákladní výtah s dopravou pouze nákladu:

- nosnost výtahu minimálně 100 kg pro dopravu pouze nákladu bez osob

- výtah bude umístěn ve stávající výtahové šachtě - viz výkres

- výtahový stroj

- vodítka, kotvy kabiny a protiváhy

- kabina - nová neprůchozí s přepážkou

- šachetní dveře – svislé posuvné

- povrchová úprava – nerez brus

- elektroinstalace výtahu (el. přívod z patrového rozvaděče ve 4.NP do strojovny, el. rozvaděč strojovny výtahu, elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, hlavního rozvaděče a koncového vypínače)

- počet stanic 3 (2.NP – 4.NP)

- půdorysná plocha kabiny tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle platné normy ČSN

- strojovna nad výtahovou šachtou

- půdorysná plocha kabiny – s maximálním využitím výtahové šachty – viz výkres

- vnější řízení: v každé stanici přivolávač a odesílač vč. signalizace jízdy

- řízení výtahu: výtahový rozvaděč

- přístup do strojovny výtahu je z místnosti ve 4.NP