### Příloha č. 1 – Technická specifikace

### Barevný digitální produkční stroj

### Rychlost tisku min. 60 barevných stran A4 za minutu

### Rozlišení tisku: 1200 x 1200 dpi x 8 bit

### Použitelná gramáž papíru: 60 – 300 g/m2

### Min. 10 GB RAM

### Min. 1500 GB HDD

### Skener s minimálním rozlišením 600 x 600 dpi

### Kryt originálu

### Duplexní tisk: 300 g/m2

### Soutisk při duplexním tisku do 1 mm

### Použitelný formát papíru: 330 x 487 mm

### Potištěná oblast: min. 320 x 450 mm

### Tiskový řadič včetně SW pro linearizaci a vytváření tiskových profilů – česká lokalizace / 2TB HDD

### Velkokapacitní zásobník na min. 2500 archů SRA3 80g/m2

### Ruční podavač

### Výstupní finišer s možností tvorby brožury V1 (brožura min.60 stran, půlsklad, dopisní trojsklad)

### Možnost tisku přebalů knih na prodloužený formát 1200 mm x 330 mm

### Spektrometrická sonda pro linearizaci a vytváření profilů

### Možnost doplnění o vkládací modul

### Vstupní kapacita papíru min. 4000 listů

### Systém vzdálené on-line správy stroje (automatické hlášení stavu počítadel, objednávky tonerů, náhradních dílů, odvoz tonerů)