Příloha č. 1 Technická specifikace traktoru

Rozhodující technické parametry a požadavky:

MOTOR

-     šestiválcový s min. objemem 6,5 l, min. výkon motoru 120 kW

PŘEVODOVKA

- poloautomatická převodovka s možností řazení všech rychlostních stupňů automaticky

ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- režim zadního vývodového hřídele (otáčky za min) 540/540 ECO/ 1000

ZADNÍ ZÁVĚS

- zadní tříbodový závěs Kat III. se zvedací silou min. 3300 Kg

HYDRAULIKA

-    min. 3 vnější hydraulické okruhy

ODNÍMATELNÝ ZÁVĚS

- přední tříbodový hydraulický závěs

- dvouokruhové vzduchové brzdy pro přívěs

ZÁVAŽÍ

přední závaží ocelové – min. hmotnost 900 kg

KABINA

- příprava pro navigaci

- klimatizace

Další požadavky

-  	maximální nájezd Mth – do 250 Mth s dodržením záruční doby min.12. měsíců od předání stroje

-	odpružená přední náprava

- 	rámová konstrukce stroje

-    souvraťový management

-	horní automatický závěs + závěs k80

-	příprava pro možnost monitorování stroje na dálku

-  	dodávka na ZS Čáslav, předvedení stroje, zaučení obsluhy