| Technická specifikace – dodávka 1 kusu spřahovacího zařízení pro motorovou nákladní loď |
| --- |
| položka č. | základní technické parametry a požadavky | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| 1 | výrobní značka a typové označení | (Dodavatel vyplní název a typové označení) |
| 2 | typ spřahovadla | hydraulické | (dodavatel vyplní ANO) |
| 3 | zástavbové rozměry, viz výkres | viz. výkres | (dodavatel vyplní ANO) |
| 4 | přídržná tahová síla připojeného tlačeného pontonu | min. 244 kN | dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 5 | rychlost při přestavování spřahovadla | 0,5+0,2 m/s | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 6 | pracovní kapalina, olej | olej dle DIN 51524 | (dodavatel vyplní ANO) |
| 7 | pracovní tlak pracovní kapaliny | 16 až 20Mpa | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 8 | pracovní teplota oleje, rozsah | 20°C až 80°C | (dodavatel vyplní číselný údaj a jednotku) |
| 9 | záruka | min. 36 měsíců | (dodavatel vyplní ANO) |
| 10 | hydraulický válec a uchycení | parametry podle zástavbového výkresu | (dodavatel vyplní ANO) |
| 11 | záruční a pozáruční servis | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 12 | dokumentace a návod v ČJ | ano | (dodavatel vyplní ANO) |
| 13 | prohlášení o shodě | ano | (dodavatel vyplní ANO) |

Poznámka: součástí technické specifikace je zástavbový výkres spřahovacího zařízení