Specifikace prací

Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a pro provádění stavby „VD Ostrov nad Oslavou – opatření na převedení KPV1 000“, dílčí část: IG-průzkum levobřežního zavázání hráze a koruny hráze.

Ke zpracování projektové dokumentace pro SO 01, 02, 03, 04, 05 (bezpečnostní přeliv, spadiště, skluz, vývar, kamenný zához za vývarem) bude v rámci zakázky proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum levobřežního zavázání hráze a podhrází při patě levého údolního svahu.

Současně s tím pro zpracování projektové dokumentace pro SO 07 (úprava koruny hráze) bude proveden i zpřesňující inženýrsko-geologický průzkum materiálů nacházejících se v koruně hráze.

SO 07 - Úprava koruny hráze

Průzkum bude sloužit k prověření minimální úrovně ukončení těsnícího jádra (prověření a rozšíření výsledků geofyzikálního průzkumu z r. 2015) a k prohloubení znalostí o materiálových charakteristikách jak těsnícího jádra, tak i nadložní vrstvy nad ním. Předpokládá se provedení 4 jádrových svislých vrtů do hloubky cca 3 m. Z každého vrtu budou odebrány 3 vzorky (z hloubek cca 0,8 m, 1,8 m a 2,8 m).

Laboratorní zkoušky – těsnící jádro:

        - základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí), přičemž na jejich základě bude provedeno zatřídění a klasifikace zemin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a také zatřízení vhodnosti zeminy do hráze dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, dále bude stanoven koeficient propustnosti na základě  zrnitosti - to vše na cca 12 vzorcích,

        - zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard na poloporušeném vzorku) – cca 4 vzorky (předpokládá se na odběrech z hloubky 2,8 m z každého vrtu).

Umístění vrtů by mělo být vzhledem k požadavku zpřesnění prvotního průzkumu z r. 2015 následující:

        - jeden vrt při pravobřežním zavázání hráze, cca uprostřed mezi původními vrty J1 a J2,

        - jeden vrt ve střední části hráze, cca uprostřed mezi původními vrty J3 a J4,

        - dva vrty při levobř. zavázání hráze, cca ve třetinách vzdálenosti mezi původ. vrty J4 a J5.

SO 01, 02, 03, 04, 05 Bezpečnostní přeliv, spadiště, skluz, vývar, kamenný zához za vývarem

Průzkum bude sloužit k prověření hloubky a kvality skalního podloží v místě plánované soustavy na převedení extrémních povodní. Současně s tím budou prověřeny materiálové charakteristiky pokryvných útvarů. Předpokládá se provedení 6 jádrových vrtů se stanovením hloubky skalního podloží, odběru cca 6 vzorků pro stanovení pevnosti skalní horniny a odběru cca 6 vzorků pro stanovení charakteristik materiálů pokryvných vrstev

Laboratorní zkoušky – budoucí soustava objektů na převedení extrémních povodní:

        - u vzorků skalního podloží jeho zatřízení a pevnost,

        - u vzorků z pokryvných vrstev v levobřežním zavázání hráze budou provedeny základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí), přičemž na jejich základě bude provedeno zatřídění a klasifikace zemin podle platných norem
a standardů v oboru mechaniky zemin.

Umístění vrtů by mělo následující:

        - dva vrty v prostoru plán. spadiště, tj. při levobřežním zavázání hráze, na břehu nádrže,

        - dva vrty v prostotu plánovaného skluzu, jeden při vzdušní patě hráze, druhý v levobřežním, vzdušním úžlabí hráze,

        - jeden vrt v podhrází (v levé polovině údolní nivy) v prostoru plánovaného vývaru,

        - jeden vrt v podhrází (cca uprostřed údolní nivy) v prostoru plánovaného kamenného záhozu.

Předpokládaná celková délka všech vrtů je 36 m.

Přesný návrh umístění všech vrtů (jak na koruně hráze, tak i v místě plánované soustavy objektů) bude předložen projektantem na výrobním výboru (v předstihu) ke schválení. Všechny vývrty budou následně odborně sanovány.