| Společné vlastnosti serverů A, B |  |
| --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 1U (A) a 2U (B), pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže |  |
| Třída serveru a bezpečnostní požadavky | zadavatel vylučuje z nabídek technologie firem, které byly označeny BIS ve výroční zprávě 2013 z 27.10.2014 jako potenciálně nebezpečné |  |
| Flash/USB Drive | možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB, tj. server umožňuje mít všechny 2 možnosti zavádění – USB a 2x M2 SSD), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští, v případě použití SSD disku namísto uvedené možnosti 2x M2 SSD, nesmí být omezen minimální počet diskových pozic nebo musí být tento počet navýšen o 2 |  |
| Optická mechanika | nepožadujeme |  |
| Interface | sériový port systémová LED indikující stav systému LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru (místo LCD panelu je možné použít jeden společný rackový LCD monitor s klávesnicí o velikosti maximálně 2U nebo display na USB do každého serveru, který bude schopný zobrazovat jméno; v obou případech musí být porty pro monitor nebo USB dostupné na předním panelu serveru) |  |
| Periférie | nepožadujeme |  |
| Zálohovací zařízení | nepožadujeme |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 7.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Windows Server 2022, 2019 RHEL 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 SLES 15 Ubuntu 20.04 LTS Citrix XenServer 7.x |  |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 4.0 kompatibilní podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, pouze jako downspeed), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora SED disků a SSD disků podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 4GB cache typu NV (cache to flash |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 vestavěná diagnostika komponent web GUI management vestavěný v managementu možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN lokální a vzdálené CLI/SSH podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace SSH/HHTPS podpora SNMP remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount. záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému integrace s Directory Services (AD, LDAP) nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru možnost doplnit komponentu, která bude umět poskytovat bezdrátovou identifikaci serveru pomocí smartphonu s Android i IOS a napojit se na současný management nástroj zadavatele pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola kryptografických podpisů a skutečného obsahu firmwarů jednotlivých komponent. V případě, že jsou některé z nich narušeny, musí server podporovat automatický návrat k posledním validním firmware, či zastavit boot a umožnit administrátorovi přes vzdálené rozhraní nápravu nahráním autentické verze firmware dostupnost centrálního management prostředí serveru, nezávislého na spuštěné virtualizační platformě, či spuštěném operačním systému, vč. monitoringu, chybových hlášení emailem, vzdáleného a lokálního připojení (KVM) prostřednictvím dedikovaného LAN portu s podporou IPv4 a v6. Vzdálená správa musí disponovat vlastním management GUI, přístupným z běžných www prohlížečů. GUI musí být čistě v HTML5 a nesmí využívat dodatečných JAVA nebo ACTIVE-X komponent management serveru musí podporovat CLI, REST FULL API klienty a automatizaci administrativních úkonů pomocí skriptů PowerShell, Python a zabezpečenou správu pomocí Redfish, IPMI a WSMAN protokolů management musí podporovat integraci s MS Active Directory, dvoufaktorovou autentikaci; management musí být vybaven automatickým a nastavitelným blokováním podezřelých IP adres (blacklist) management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole |  |
| Podpora a servis, doprava | záruční doba 3 roky s podporou na 3 roky 24hod.x7x365dní s reakční dobou nejpozději do příštího pracovního dne oprava v místě instalace servis je poskytován výrobcem nebo dodavatelem jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách doprava do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR v případě uplatnění požadavku na výměnu vadného disku zůstávají původní vadné disky zadavateli |  |
| Implementační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  |

| Server A (1 kus) |  |
| --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| CPU | dvousocketový systém osazený jedním min. 8-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 nebo lepším (za lepší se považuje CPU, které má stejné nebo vyšší parametry: frekvence, cache, podpora 3200 MT/s RAM modulů) a to bez navýšení počtu jader |  |
| RAM | DDR4 s podporou RDIMM a LRDIMM požadujeme použití RDIMMs 3200MT/s a server jenž tuto rychlost podporuje požadujeme server s minimálně 16 DIMM sloty 64GB RAM musí být možné rozšířit min na 1TB, požadovanou kapacitu požadujeme v 8GB RDIMM modulech požadujeme podporu memory sparing a mirroring |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 8x 2,5 palcových hot-plug disků požadujeme server s hot-plug disky: 8x 600GB SAS 15krpm |  |
| Síťové rozhraní | základní onboard 2 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; 4 x 1GbE typu OCP 3.0 |  |
| Sloty | min. 1 sloty x16 PCIe všechny sloty požadujeme neosazené vyjma rozšiřujících slotových karet |  |
| Rozšiřující slotové karty | nepožadujeme |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 800W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů |  |

| Server B (2 kusy) |  |
| --- | --- |
| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Vyplní dodavatel |
| CPU | dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s minimálním výkonem odpovídající procesoru Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 nebo lepším (za lepší se považuje CPU, které má stejné nebo vyšší parametry: frekvence, cache, podpora 3200 MT/s RAM modulů) a to bez navýšení počtu jader |  |
| RAM | 128GB rozšiřitelná na minimálně 8TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s 3200MTs, požadujeme server s minimálně 32 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 3200MTs požadujeme podporu memory sparing a mirroring |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 24 x 2,5“ disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky 8 x 600GB SAS 15krpm |  |
| Síťové rozhraní | základní onboard 2 x 1GbE, nepřipouští se slotové LAN karty; 4 x 1GbE typu OCP 3.0 |  |
| Rozšiřující sloty | min. 6 slotů (alespoň dva x16) + dedikovaný slot pro řadič interních disků všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže |  |
| Rozšiřující slotové karty | nepožadujeme |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 1400W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), včetně 2 m napájecích kabelů možnost vyměnit AC zdroje za DC zdroje |  |