REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 064 363,72

21,00% 2 532 532,00 531 831,72

15,00% 0,00 0,00

10216011V

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 532 532,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 64

Priloha c. 1 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10216011V

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

VONo Vedlejší a ostatní náklady - oprava 55 500,00 67 155,00 STA

2 532 532,00 3 064 363,72

SO 04 Opevnění koruny hráze - investice 205 703,62 248 901,38

VONi Vedlejší a ostatní náklady - investice 317 000,00 383 570,00

SO 02 Těžení sedimentu - oprava 223 066,75 269 910,77

SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu - investice 1 347 463,70 1 630 431,08

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Přípravné a dokončovací práce - investice 383 797,93 464 395,50

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

10. 10. 2022

Strana 2 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 383 797,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 383 797,93 21,00% 80 597,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 464 395,50

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

Strana 3 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 383 797,93

1 - Zemní práce 197 314,71

5 - Komunikace pozemní 129 148,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 937,78

997 - Přesun sutě 31 135,75

998 - Přesun hmot 11 260,86

SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 4 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 383 797,93

D 1 Zemní práce 197 314,71

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m

M2 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251102

VV A3 " "400.0 400,000

2 K 112151011 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm KUS 1,000 248,00 248,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151011

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění kmenů na místo určené investorem"

VV A4 " "1 1,000

3 K 112151012 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 349,00 349,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151012

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění kmenů na místo určené investorem"

VV A5 " "1 1,000

4 K 112151013 Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm KUS 2,000 990,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151013

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění kmenů na místo určené investorem"

VV A6 " "2 2,000

5 K 112155315 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého M2 400,000 19,80 7 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155315

VV A7 " "400.0 400,000

6 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV A8 " "1+1 2,000

7 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000 705,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 02

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 01 - Přípravné a dokončovací práce - investice

Strana 5 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

VV A9 " "2 2,000

8 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p

M2 193,230 45,00 8 695,35 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162

VV D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A10 (3.80*6.10)/0.20 115,900

VV E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B10 3.8*4.07/0.20 77,330

VV C10 "Celkem: "115.9+77.33 193,230

9 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 153,000 63,20 9 669,60 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vč. odvozu, panely v majetku zhotovitele"

VV A11 " "3.0*1.0*31 93,000

VV B11 3.0*1.0*20 60,000

VV C11 "Celkem: "93+60 153,000

10 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 207,130 18,00 3 728,34 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121

VV D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A12 3.8*4.07/0.20 77,330

VV E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B12 5.90*20.0*1.1 129,800

VV C12 "Celkem: "77.33+129.8 207,130

11 K 11510120R

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po

dobu realizace stavby - zřízení, přemístění a odstran

KPL 1,000 95 000,00 95 000,00 R položka

PP

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení,

přemístění a odstranění vč. platné legislativy

VV B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3"

VV A13 1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem" 1,000

12 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 157,300 51,00 8 022,30 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm"

VV E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV A14 99.30 99,300

VV F14 "``sjezd do koryta"

VV B14 58.0 58,000

VV C14 "Celkem: "99.3+58 157,300

13 K 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 M3 11,500 458,00 5 267,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351101

VV B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m"

VV A15 4.6*2.5 11,500

14 K 16275114R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 11,500 550,00 6 325,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A21 " "11.50 11,500

15 K 171151112

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin nesoudržných kamenitých

M3 11,500 185,00 2 127,50 CS ÚRS 2022 02

Strana 6 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151112

VV B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A23 4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 11,500

16 K 5838075R kámen lomový de 0,15 - 0,20 m T 23,000 430,00 9 890,00 R položka

PP kámen lomový de 0,15 - 0,20 m

VV A28 " "4.6*2.5 11,500

VV B28 11.5 * 2"Koeficient množství" 23,000

17 K 181351113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 221,660 15,30 3 391,40 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV A25 " "221.66 221,660

18 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 19,198 400,00 7 679,20 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101

VV C2 " ""``dokup nové ornice"

VV A2 221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1) 9,599

VV B2 9.599 * 2"Koeficient množství" 19,198

19 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu

přes 1:5 do 1:2

M2 221,655 12,00 2 659,86 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122

VV A26 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655

20 K 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 4,433 130,00 576,29 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572474

VV A1 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655

VV B1 221.655 * 0.02"Koeficient množství" 4,433

21 K 997013811.

Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem

17 02 01

T 0,900 1 200,00 1 080,00 R položka

PP Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku"

VV A29 400.0/100*0.225 0,900

22 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 21,500 172,00 3 698,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253100

VV B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R"

VV A16 21.50 21,500

23 K 162201401R Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 2 000,00 2 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění větví a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

24 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 39,380 42,00 1 653,96 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3"

VV E18 "``ornice na meziskládku a zpět"

VV A18 (157.30*0.1)*2 31,460

VV F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu"

VV B18 79.20*0.1 7,920

VV C18 "Celkem: "31.46+7.92 39,380

25 K 16225311R Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže M3 19,300 42,00 810,60 R položka

PP Urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna nádrže

Strana 7 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna"

VV E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A20 4.6*2.5 "v tl. cca 200mm" 11,500

VV F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B20 3.9*2 "v tl. cca 150mm" 7,800

VV C20 "Celkem: "11.5+7.8 19,300

26 K 16225310R Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábku ve dně nádrže M3 21,500 42,00 903,00 R položka

PP Rozhrnutí výkopku získaného při vytvoření žlábku ve dně nádrže

VV A19 " "21.50 21,500

27 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 23,650 85,00 2 010,25 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121

VV D22 " ""``ornice z meziskládky"

VV A22 157.30*0.1 15,730

VV E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu"

VV B22 79.20*0.1 7,920

VV C22 "Celkem: "15.73+7.92 23,650

28 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 15,730 22,00 346,06 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV B24 " ""``meziskládka"

VV A24 157.30*0.1 15,730

29 K 184818232

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do

2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

KUS 2,000 565,00 1 130,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

VV B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2"

VV A27 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 129 148,83

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 193,230 221,00 42 703,83 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A30 (3.80*6.10)/0.20 115,900

VV F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B30 3.8*4.07/0.20 77,330

VV C30 "Celkem: "115.9+77.33 193,230

31 K 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2

M2 153,000 155,00 23 715,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu

jednotlivě přes 50 do 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121111

VV D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A31 1.0*3.0*31 "31 ks panelů" 93,000

VV F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B31 1.0*3.0*20 "20ks panelů" 60,000

VV C31 "Celkem: "93+60 153,000

32 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 51,000 1 230,00 62 730,00 R položka

PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m

Strana 8 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele"

VV D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A32 31 31,000

VV E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B32 20 20,000

VV C32 "Celkem: "31+20 51,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 937,78

33 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 383,020 39,00 14 937,78 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže"

VV A33 5.9*28.0*1.1 181,720

VV G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260"

VV B33 5.90*20.0*1.1 129,800

VV H33 "``mezideponie"

VV C33 65.0*1.1 71,500

VV D33 "Celkem: "181.72+129.8+71.5 383,020

D 997 Přesun sutě 31 135,75

34 K 99701350R Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,166 1 900,00 315,40 R položka

PP Vodorovné přemístění suti (plastických hmot) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A34 " "0.166 "geotextílie" 0,166

35 K 99722155R Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 56,037 550,00 30 820,35 R položka

PP Vodorovné přemístění suti (kameniva) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 11 260,86

36 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 173,244 65,00 11 260,86 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

Strana 9 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 066,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 223 066,75 21,00% 46 844,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 910,77

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Strana 10 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 223 066,75

1 - Zemní práce 220 866,75

4 - Vodorovné konstrukce 2 200,00

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 11 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 066,75

D 1 Zemní práce 220 866,75

1 K 12270360R Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek M3 263,250 89,00 23 429,25 R položka

PP Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s naložením na dopravní prostředek

VV B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3"

VV A1 263.25 263,250

2 K 16275111R Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 263,250 750,00 197 437,50 R položka

PP Vodorovné přemístění nánosu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

auta upravená pro odvoz mokrého sedimentu - nepropustná fólie v nákladovém prostoru"

VV A2 " "263.25 263,250

D 4 Vodorovné konstrukce 2 200,00

3 K 4669541R

Plůtek zápletový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod

hrází vč. odstranění a likvidace

M 2,000 1 100,00 2 200,00 R položka

PP Plůtek zápletový klestový z vrbového proutí s hrubou geotextilií - zachycení uniklého sedimentu v korytě pod hrází vč. odstranění a likvidace

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 02 - Těžení sedimentu - oprava

Strana 12 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 347 463,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 347 463,70 21,00% 282 967,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 630 431,08

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Strana 13 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 347 463,70

1 - Zemní práce 272 654,63

2 - Zakládání 6 618,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 490 179,80

4 - Vodorovné konstrukce 200 082,78

5 - Komunikace pozemní 45 390,00

767 - Konstrukce zámečnické 40 663,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 729,60

8 - Trubní vedení 115 101,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 715,46

997 - Přesun sutě 42 818,25

998 - Přesun hmot 41 509,86

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 14 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 347 463,70

D 1 Zemní práce 272 654,63

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 79,200 51,00 4 039,20 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV A1 " "72.0*1.1 79,200

2 K 131151104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

M3 260,250 112,00 29 148,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes

100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131151104

VV A2 " "231.34 "výkop" 231,340

VV B2 2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu" 12,760

VV C2 4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru" 16,150

VV D2 "Celkem: "231.34+12.76+16.15 260,250

3 K 132151251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20

M3 2,300 450,00 1 035,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151251

VV A3 " "2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru" 2,300

4 K 153191121

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze

zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

M3 0,330 890,00 293,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121

VV B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2"

VV C4 "``jílová těsnící stěna"

VV A4 0.3*1.1 0,330

5 K 58125110 jíl surový kusový T 0,726 1 400,00 1 016,40 CS ÚRS 2022 02

PP jíl surový kusový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58125110

VV C14 " ""``jílová těsnící stěna"

VV A14 0.3*1.1 0,330

VV B14 0.33 * 2.2"Koeficient množství" 0,726

6 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 7,920 42,00 332,64 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce"

VV D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3"

VV A5 79.20*0.10 7,920

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 03 - Rekonstrukce výpustního objektu - investice

Strana 15 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B5 "Celkem: "7.92 7,920

7 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 317,390 192,00 60 938,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751114

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění na mezideponii určenou investorem - areál VD Březová"

VV D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku "

VV A6 186.70 186,700

VV E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět"

VV B6 186.70*0.7 130,690

VV C6 "Celkem: "186.7+130.69 317,390

8 K 16275112R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 75,850 1 095,00 83 055,75 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku"

VV A7 (260.250+2.30)-186.70 75,850

VV B7 "Celkem: "75.85 75,850

9 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 56,010 550,00 30 805,50 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku z meziskládky na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku"

VV A8 186.70*0.3 56,010

VV B8 "Celkem: "56.01 56,010

10 K 167151121

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 130,690 85,00 11 108,65 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121

VV B9 " ""``nakládání z meziskládky"

VV A9 186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení" 130,690

11 K 171103202

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 186,700 75,00 14 002,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103202

VV D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2"

VV A10 186.70*0.7 "70% zpětný zásyp" 130,690

VV B10 186.70*0.3 "30% nový mateiál" 56,010

VV C10 "Celkem: "130.69+56.01 186,700

12 K 5833730R zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže T 100,818 255,00 25 708,59 R položka

PP zásypová zemina dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

VV A15 " "186.70*0.3 56,010

VV B15 56.01 * 1.8"Koeficient množství" 100,818

13 K 17111111R Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití KPL 1,000 7 625,40 7 625,40 R položka

PP Přetřídění zeminy prosátím strojně pro zpětné použití

VV A11 " "1 "186,70 m3" 1,000

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

M3 138,610 22,00 3 049,42 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV D12 " ""``meziskládka ornice"

VV E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce"

VV A12 79.20*0.10 7,920

VV F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět"

VV B12 186.70*0.70 130,690

VV C12 "Celkem: "7.92+130.69 138,610

Strana 16 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 19,800 25,00 495,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV A13 " "19.80 "urovnání pláně" 19,800

D 2 Zakládání 6 618,62

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,131 1 120,00 146,72 CS ÚRS 2022 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211

VV B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky"

VV A16 0.1*0.82*1.6 0,131

17 K 27532261R

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3,

XC2

M3 0,953 3 500,00 3 335,50 R položka

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF3, XC2

VV B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV C17 "``betonový blok pro uložení lávky"

VV A17 0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2 0,953

18 K 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 3,360 420,00 1 411,20 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV A18 " "(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2) 3,360

19 K 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 3,360 95,00 319,20 CS ÚRS 2022 02

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

20 K 275362021 Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,019 74 000,00 1 406,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275362021

VV B20 " ""``výztuž do betonového bloku"

VV C20 "``KARI síť 6/100"

VV A20 (2.9*1.5)*4.44/1000 0,019

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 490 179,80

21 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 0,256 5 200,00 1 331,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311115

VV B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2"

VV C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"

VV A21 0.665*1.1*0.35 0,256

22 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 18,418 5 950,00 109 587,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116

VV E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2"

VV F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1"

VV G22 "``sdružený výpustní objekt"

VV A22 1.6+4.85+1 7,450

VV H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2"

VV I22 "``monolitický vývar"

VV B22 3.2+6.7+0.22+0.5 10,620

VV J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"

VV C22 0.06*2.9*2 0,348

VV D22 "Celkem: "7.45+10.62+0.348 18,418

Strana 17 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 112,350 1 350,00 151 672,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"

VV A23 0.35*1.1*2 0,770

VV G23 "``sdružený výpustní objekt"

VV B23

1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.

62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12

51,880

VV H23 "``monolitický vývar"

VV C23 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740

VV I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"

VV D23 0.6*2.9*2*2 6,960

VV E23 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350

24 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 112,350 480,00 53 928,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou"

VV A24 0.35*1.1*2 0,770

VV G24 "``sdružený výpustní objekt"

VV B24

1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.

62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12

51,880

VV H24 "``monolitický vývar"

VV C24 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740

VV I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu"

VV D24 0.6*2.9*2*2 6,960

VV E24 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350

25 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 2,260 64 000,00 144 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111

VV F25 " ""``sdružený výpustní objekt"

VV G25 "``výztuž průměr 6mm"

VV A25 (41.16*0.22)/1000 0,009

VV H25 "``výztuž průměr 12mm"

VV B25 (1626.27*0.89)/1000 1,447

VV I25 "``monolitický vývar"

VV J25 "``výztuž průměr 6mm"

VV C25 (29.40*0.22)/1000 0,006

VV K25 "``výztuž průměr 12mm"

VV D25 (897.04*0.89)/1000 0,798

VV E25 "Celkem: "0.009+1.447+0.006+0.798 2,260

26 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,435 59 800,00 26 013,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV C26 " ""``monolitický vývar"

VV D26 "``výztuž průměr 16mm"

VV A26 (275.24*1.58)/1000 0,435

VV B26 "Celkem: "0.435 0,435

27 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,047 64 000,00 3 008,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 18 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

VV B27 " ""``monolitický vývar"

VV C27 "``výztuž KARI 100/8"

VV A27 (5.928*7.9)/1000 0,047

D 4 Vodorovné konstrukce 200 082,78

28 K 42317481 Demontáž ocelové lávky T 0,800 6 500,00 5 200,00 R položka

PP Demontáž ocelové lávky

VV B28 " ""``předána provozu POH"

VV C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m"

VV A28 0.8 0,800

29 K 451315137 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30 M2 30,100 750,00 22 575,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315137

VV D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2"

VV E29 "``beton C 25/30 XF3"

VV F29 "``sdružený výpustní objekt"

VV A29 5*2.6 13,000

VV G29 "``monolitický vývar"

VV B29 4.5*3.8 17,100

VV C29 "Celkem: "13+17.1 30,100

30 K 451571222 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm M2 5,000 135,00 675,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451571222

VV B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)"

VV A30 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000

31 K 45231216R

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu

tř. C 25/30 XF3

M3 2,919 3 500,00 10 216,50 R položka

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 XF3

VV D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2"

VV A31 0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm" 2,604

VV B31 7*0.045*1 "kolem podkladků" 0,315

VV C31 "Celkem: "2.604+0.315 2,919

32 K 45753211R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm M3 7,200 1 300,00 9 360,00 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním, frakce 16-63 mm

VV B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění"

VV A32 6*8*0.15 7,200

33 K 45831112R Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách M3 8,626 3 280,00 28 293,28 R položka

PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu C 25/30 XF3 hutněného po vrstvách

VV D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2"

VV E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu"

VV A33 0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2 3,258

VV F33 "``vývar"

VV B33 7*0.6/2*2+3.2*0.73/2 5,368

VV C33 "Celkem: "3.258+5.368 8,626

34 K 465511327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár

těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

M2 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo

ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465511327

VV B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV C34 "``monolitický vývar"

VV D34 "``čedič de 0,3m"

Strana 19 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV A34 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000

35 K 46551312R

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním

cementovou maltou MC25, tl. kamene 150mm

M2 5,545 1 400,00 7 763,00 R položka

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonového podkladu C 25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC25, tl. kamene

150mm

VV D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2"

VV E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m"

VV F35 "``sdružený výpustní objekt"

VV A35 3.15*1.1 "pod výpustním objektem" 3,465

VV B35 0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu" 2,080

VV C35 "Celkem: "3.465+2.08 5,545

36 K KLZ.001 Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí KPL 1,000 110 000,00 110 000,00 R položka

PP Výroba, dodávka vč. montáže a kotvení kompozitní lávky a zábradlí

VV B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8"

VV C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám"

VV A36 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 45 390,00

37 K 584121109

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2

M2 34,000 285,00 9 690,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu

jednotlivě přes 15 do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109

VV B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV C37 "``opevnění návodní strany hráze"

VV A37 2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů" 34,000

38 K 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m KUS 17,000 2 100,00 35 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59381136

D 767 Konstrukce zámečnické 40 663,20

39 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu KUS 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767861011

VV B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV A40 1 1,000

40 K 449830R

výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při

nepoužívání), ocel S235JR žárový pozink

M 4,000 6 500,00 26 000,00 R položka

PP

výroba a dodávka ocelového žebříku vč. výsuvného madla včetně ukotvení (žebříku a uchycení madla při nepoužívání), ocel S235JR žárový

pozink

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kotveno závit tyč 4.8 M8, dl. 150 mm, kotveno do hl. 130 mm na chemickouo kotvu - 1x matka M8, 1x podložka - počet kotvení celkem - 16 ks"

VV B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7"

VV A39 4.0 4,000

41 K 767995113R

Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a

montáž

KS 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka

PP Česlová mříž 1160x630mm, ocel, šířka průlin 60mm, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž

VV C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5"

VV A41 1 1,000

VV B41 "Celkem: "1 1,000

42 K 767995114R Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž KG 2,000 4 000,00 8 000,00 R položka

PP Svařenec pro kotvení dluží ocel pozink v. 2,90, vč. žárového pozinkování 85 μm - výroba, dodávka a montáž

VV C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5"

VV D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy"

VV A42 2 2,000

Strana 20 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B42 "Celkem: "2 2,000

43 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,102 1 600,00 163,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 729,60

44 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II M2 0,896 1 200,00 1 075,20 CS ÚRS 2022 02

PP Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532

VV D45 " ""``česle"

VV A45 0.12*3.58 0,430

VV B45 (2*3.14159265359*0.01*0.01+2*3.14159265359*0.01*7.41) 0,466

VV C45 "Celkem: "0.43+0.466 0,896

45 K 789421532.1 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II M2 2,212 1 200,00 2 654,40 CS ÚRS 2022 02

PP Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532.1

VV D44 " ""``svařenec"

VV A44 0.236*8.7 2,053

VV B44 0.106*0.5*3 0,159

VV C44 "Celkem: "2.053+0.159 2,212

D 8 Trubní vedení 115 101,50

46 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 M 21,000 156,00 3 276,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811

VV A49 " "9.0 "DN 300" 9,000

VV B49 12.0 "DN 400" 12,000

VV C49 "Celkem: "9+12 21,000

47 K 821441111

Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s

integrovaným pryžovým těsněním DN 600

M 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním

DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/821441111

VV B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV A51 2.0*1 2,000

48 K 5922212R trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180° M 2,020 6 500,00 13 130,00 R položka

PP trouba ŽB přímá s čedičovou výstelkou DN 600 180°

VV A47 " "2.0*1 2,000

VV B47 2 * 1.01"Koeficient množství" 2,020

49 K 822442212

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným

pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 600

M 7,500 900,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou

výstelkou DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/822442212

VV B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV A52 2.5*3 7,500

50 K 59222124 trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180° M 7,575 6 500,00 49 237,50 CS ÚRS 2022 02

PP trouba ŽB hrdlová s čedičovou výstelkou DN 600 180°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59222124

VV A46 " "2.5*3 7,500

VV B46 7.5 * 1.01"Koeficient množství" 7,575

51 K 812442222

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby

hrdlové DN od 600 do 800

KUS 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812442222

Strana 21 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV A50 7 7,000

52 K 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 KUS 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59223734

53 K 89962317R Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3 M3 10,788 3 500,00 37 758,00 R položka

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 XF3

VV B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2"

VV A53 1.16*9.3 10,788

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 715,46

54 K 934956122

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným

kováním z dubového dřeva, tl. 30 mm

M2 6,044 2 650,00 16 016,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956122

VV B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"

VV A55 (1.95+1.63+1.63)*1.16 6,044

55 K 93650111R Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi KPL 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Laminátová vodočetná lať, uchycená v na dřevěné fošně osazené v ocelevém profilu U200 kotveném ke zdi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

U200 (nerez) s kotevními prvky a spojovacím materiálem : 75kg

Laminátová stupnice vodočtu: 2,5 m

Fošna z borového dřeva - impregnovaná: 0,04 m3

Vrty ∅20mm hl. 100mm: 0,1 m *8 ks

Chemická kotva do vrtu ∅20mm: 8 ks

"

56 K 95396111R

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka

75 mm

KUS 12,000 35,00 420,00 R položka

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 75 mm

VV B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"

VV A57 4*3 12,000

57 K 95396511R Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky KUS 12,000 50,00 600,00 R položka

PP Kotevní závitová tyč (pozink 4.8) pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm vč. matky a podložky

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vcenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou

a dotažení matice."

VV B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6"

VV A58 4*3 12,000

58 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 21,548 1 900,00 40 941,20 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV A59 " "6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze" 9,600

VV B59 (1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt" 4,288

VV C59 1.8*0.5*0.8 "zákad bloku lávky" 0,720

VV D59 (8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar" 6,940

VV E59 "Celkem: "9.6+4.288+0.72+6.94 21,548

59 K 985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže

8 mm

M 25,550 990,00 25 294,50 CS ÚRS 2022 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331211

VV B60 " ""``monolitický vývar"

VV A60 0.35*73 25,550

Strana 22 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 63126149 tyč kompozitní D 8mm M 27,740 34,00 943,16 CS ÚRS 2022 02

PP tyč kompozitní D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/63126149

VV A54 " "0.38*73 27,740

D 997 Přesun sutě 42 818,25

61 K 99722156R Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 6,720 600,00 4 032,00 R položka

PP Vodorovné přemístění suti (beton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A61 " "6.72 6,720

62 K 99722157R Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 51,715 750,00 38 786,25 R položka

PP Vodorovné přemístění suti (železobeton) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A62 " "51.715 51,715

D 998 Přesun hmot 41 509,86

63 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 169,428 245,00 41 509,86 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

Strana 23 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 703,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 703,62 21,00% 43 197,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 901,38

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Strana 24 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 205 703,62

1 - Zemní práce 87 777,55

5 - Komunikace pozemní 117 531,19

998 - Přesun hmot 394,88

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 25 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 703,62

D 1 Zemní práce 87 777,55

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 110,350 125,00 13 793,75 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

VV A1 " "110.35 "výkop na koruně hráze" 110,350

2 K 16275115R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 110,350 550,00 60 692,50 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

3 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z horni

M3 28,100 95,00 2 669,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"

VV A3 28.10 28,100

4 K 5833120R materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 T 50,580 210,00 10 621,80 R položka

PP materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133

D 5 Komunikace pozemní 117 531,19

5 K 564762111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 194,097 293,00 56 870,42 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564762111

VV B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"

VV A5 3.45*56.26 194,097

6 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 227,853 255,00 58 102,52 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"

VV A6 4.05*56.26 227,853

7 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 3,375 380,00 1 282,50 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311

VV B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"

VV A7 0.06*56.25 3,375

8 K 5833121R materiál nenamrzavý vhodný do krajnice T 6,075 210,00 1 275,75 R položka

PP materiál nenamrzavý vhodný do krajnice

VV C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2"

VV A8 0.06*56.25 3,375

VV B8 3.375 * 1.8"Koeficient množství" 6,075

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

SO 04 - Opevnění koruny hráze - investice

Strana 26 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 394,88

9 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 6,075 65,00 394,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

Strana 27 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 317 000,00 21,00% 66 570,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 570,00

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Strana 28 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 317 000,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby 100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 87 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 65 000,00

VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 29 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 000,00

D A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 100 000,00

1 K OST1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - hráz nádrže

- aktualizace manipulačního a provozního řádu"

2 K OST2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"

3 K OST3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení"

5 K 01220300 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

VONi - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Strana 30 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

6 K 01320300 Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

7 K 02400200 Transfer ZCHD KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Transfer ZCHD

VV B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený"

VV A7 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 87 000,00

8 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu KČ 1,000 60 000,00 60 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

VV A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000

9 K 03210300 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x

lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg

OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H

(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,

latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"

10 K 03410300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

11 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a"

VV A11 1 1,000

12 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

- informační tabule stavby"

D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00

13 K 04100200 Dozory KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Dozory

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů"

14 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

Strana 31 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové

spáry

- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)"

15 K 04530300 Koordinační činnost KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

Strana 32 z 64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 55 500,00 21,00% 11 655,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 155,00

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 33 z 64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 500,00

A0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby 15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 34 z 64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 500,00

D A0 Ostatní náklady spojené s realizací stavby 15 000,00

1 K OST1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - hráz nádrže

- aktualizace manipulačního a provozního řádu"

2 K OST2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě"

3 K OST3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“."

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 000,00

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení"

5 K 01220300 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

VONo - Vedlejší a ostatní náklady - oprava

Strana 35 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

6 K 01320300 Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dílenská dokumentace pro lávku a žebřík

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

7 K 02400200 Transfer ZCHD KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Transfer ZCHD

VV B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený"

VV A7 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00

8 K 03000100 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

VV A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000

9 K 03210300 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x

lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg

OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H

(4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,

latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks"

10 K 03410300 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

11 K 03430300 Dopravní značení na staveništi KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a"

VV A11 1 1,000

12 K 03450300 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 500,00 500,00

PP Informační tabule na staveništi

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

- informační tabule stavby"

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

13 K 04100200 Dozory KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dozory

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - opěrné zdi - vč. zhotovení měřících bodů"

14 K 04300200 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkoušky a ostatní měření

Strana 36 z 64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3

- rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové

spáry

- zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

- zkoušky po provedení nátěrů - nedestruktivní měřící zkouška (např. přístrojem Elcometer)"

15 K 04530300 Koordinační činnost KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

Strana 37 z 64

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 10. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Přípravné a dokončovací práce - investice

A1 A1 221,655

A1 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655

A10 A10 115,900

D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A10 (3.80*6.10)/0.20 115,900

A11 A11 93,000

A11 " "3.0*1.0*31 93,000

A12 A12 77,330

D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A12 3.8*4.07/0.20 77,330

A13 A13 1,000

B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3" 0,000

A13 1 "před nátokem, za vyústěním, podpěry pod hrdlem" 1,000

A14 A14 99,300

D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm" 0,000

E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

A14 99.30 99,300

A15 A15 11,500

B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 0,000

A15 4.6*2.5 11,500

A16 A16 21,500

B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R" 0,000

A16 21.50 21,500

A18 A18 31,460

D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3" 0,000

E18 "``ornice na meziskládku a zpět" 0,000

10216011V

MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Strana 38 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A18 (157.30*0.1)*2 31,460

A19 A19 21,500

A19 " "21.50 21,500

A2 A2 9,599

C2 " ""``dokup nové ornice" 0,000

A2 221.66*0.15-((157.30+79.20)*0.1) 9,599

A20 A20 11,500

D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna" 0,000

E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A20 4.6*2.5 "v tl. cca 200mm" 11,500

A21 A21 11,500

A21 " "11.50 11,500

A22 A22 15,730

D22 " ""``ornice z meziskládky" 0,000

A22 157.30*0.1 15,730

A23 A23 11,500

B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A23 4.6*2.5 "vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 11,500

A24 A24 15,730

B24 " ""``meziskládka" 0,000

A24 157.30*0.1 15,730

A25 A25 221,660

A25 " "221.66 221,660

A26 A26 221,655

A26 " "(66.2+144.9)*1.05 221,655

A27 A27 2,000

B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2" 0,000

A27 2 2,000

A28 A28 11,500

A28 " "4.6*2.5 11,500

A29 A29 0,900

B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku" 0,000

A29 400.0/100*0.225 0,900

Strana 39 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A3 A3 400,000

A3 " "400.0 400,000

A30 A30 115,900

D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A30 (3.80*6.10)/0.20 115,900

A31 A31 93,000

D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A31 1.0*3.0*31 "31 ks panelů" 93,000

A32 A32 31,000

D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A32 31 31,000

A33 A33 181,720

E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

A33 5.9*28.0*1.1 181,720

A34 A34 0,166

A34 " "0.166 "geotextílie" 0,166

A4 A4 1,000

A4 " "1 1,000

A5 A5 1,000

A5 " "1 1,000

A6 A6 2,000

A6 " "2 2,000

A7 A7 400,000

A7 " "400.0 400,000

A8 A8 2,000

A8 " "1+1 2,000

A9 A9 2,000

A9 " "2 2,000

B1 B1 4,433

B1 221.655 * 0.02"Koeficient množství" 4,433

B10 B10 77,330

Strana 40 z 64

Kód Popis MJ Výměra

E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B10 3.8*4.07/0.20 77,330

B11 B11 60,000

B11 3.0*1.0*20 60,000

B12 B12 129,800

E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B12 5.90*20.0*1.1 129,800

B13 B13 0,000

B13 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - převedení vody D.1.3" 0,000

B14 B14 58,000

F14 "``sjezd do koryta" 0,000

B14 58.0 58,000

B15 B15 0,000

B15 " ""``vrstva kamene pro zpevnění dna - kámen de 0,15-0,2m" 0,000

B16 B16 0,000

B16 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

B18 B18 7,920

F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000

B18 79.20*0.1 7,920

B2 B2 19,198

B2 9.599 * 2"Koeficient množství" 19,198

B20 B20 7,800

F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B20 3.9*2 "v tl. cca 150mm" 7,800

B22 B22 7,920

E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000

B22 79.20*0.1 7,920

B23 B23 0,000

B23 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

B24 B24 0,000

B24 " ""``meziskládka" 0,000

B27 B27 0,000

B27 " ""``viz. výkres Dočasné konstrukce - ochrana stromů D.1.2" 0,000

B28 B28 23,000

Strana 41 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B28 11.5 * 2"Koeficient množství" 23,000

B29 B29 0,000

B29 " ""``uložení štěpky z keřů na skládku" 0,000

B30 B30 77,330

F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B30 3.8*4.07/0.20 77,330

B31 B31 60,000

F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B31 1.0*3.0*20 "20ks panelů" 60,000

B32 B32 20,000

E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B32 20 20,000

B33 B33 129,800

G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

B33 5.90*20.0*1.1 129,800

C10 C10 193,230

C10 "Celkem: "115.9+77.33 193,230

C11 C11 153,000

C11 "Celkem: "93+60 153,000

C12 C12 207,130

C12 "Celkem: "77.33+129.8 207,130

C14 C14 157,300

C14 "Celkem: "99.3+58 157,300

C16 C16 0,000

C16 "``výkop dna - rozhrnuto v prostoru koryta viz. pol 16225310R" 0,000

C18 C18 39,380

C18 "Celkem: "31.46+7.92 39,380

C2 C2 0,000

C2 " ""``dokup nové ornice" 0,000

C20 C20 19,300

C20 "Celkem: "11.5+7.8 19,300

C22 C22 23,650

C22 "Celkem: "15.73+7.92 23,650

C23 C23 0,000

Strana 42 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C23 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

C30 C30 193,230

C30 "Celkem: "115.9+77.33 193,230

C31 C31 153,000

C31 "Celkem: "93+60 153,000

C32 C32 51,000

C32 "Celkem: "31+20 51,000

C33 C33 71,500

H33 "``mezideponie" 0,000

C33 65.0*1.1 71,500

D10 D10 0,000

D10 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

D12 D12 0,000

D12 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

D14 D14 0,000

D14 " ""``odstranění ornice tl. 100mm" 0,000

D18 D18 0,000

D18 " ""``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C.3" 0,000

D20 D20 0,000

D20 " ""``urovnání stávajícího terénu - rozhrnutí dna" 0,000

D22 D22 0,000

D22 " ""``ornice z meziskládky" 0,000

D30 D30 0,000

D30 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

D32 D32 0,000

D32 " ""``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

D33 D33 383,020

D33 "Celkem: "181.72+129.8+71.5 383,020

E10 E10 0,000

E10 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

E12 E12 0,000

E12 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

Strana 43 z 64

Kód Popis MJ Výměra

E14 E14 0,000

E14 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

E18 E18 0,000

E18 "``ornice na meziskládku a zpět" 0,000

E20 E20 0,000

E20 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

E22 E22 0,000

E22 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000

E30 E30 0,000

E30 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

E31 E31 0,000

E31 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

E32 E32 0,000

E32 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

E33 E33 0,000

E33 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

F14 F14 0,000

F14 "``sjezd do koryta" 0,000

F18 F18 0,000

F18 "``ornice z objektu SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu" 0,000

F20 F20 0,000

F20 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

F30 F30 0,000

F30 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

F31 F31 0,000

F31 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

F33 F33 0,000

F33 "``dočasná komunikace do prostoru nádrže" 0,000

G33 G33 0,000

G33 "``sjezd na pozemek p.č.2260" 0,000

H33 H33 0,000

H33 "``mezideponie" 0,000

SO 02 Těžení sedimentu - oprava

A1 A1 263,250

Strana 44 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

A1 263.25 263,250

A2 A2 263,250

A2 " "263.25 263,250

B1 B1 0,000

B1 " ""``viz. Koordinační situační výkres C.3" 0,000

SO 03 Rekonstrukce výpustního objektu - investice

A1 A1 79,200

A1 " "72.0*1.1 79,200

A10 A10 130,690

D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2" 0,000

A10 186.70*0.7 "70% zpětný zásyp" 130,690

A11 A11 1,000

A11 " "1 "186,70 m3" 1,000

A12 A12 7,920

D12 " ""``meziskládka ornice" 0,000

E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000

A12 79.20*0.10 7,920

A13 A13 19,800

A13 " "19.80 "urovnání pláně" 19,800

A14 A14 0,330

C14 " ""``jílová těsnící stěna" 0,000

A14 0.3*1.1 0,330

A15 A15 56,010

A15 " "186.70*0.3 56,010

A16 A16 0,131

B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky" 0,000

A16 0.1*0.82*1.6 0,131

A17 A17 0,953

B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

C17 "``betonový blok pro uložení lávky" 0,000

A17 0.53*1.6+0.8*0.16*0.82/2*2 0,953

A18 A18 3,360

Strana 45 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A18 " "(0.8*0.5*2)+(0.8*1.6*2) 3,360

A2 A2 231,340

A2 " "231.34 "výkop" 231,340

A20 A20 0,019

B20 " ""``výztuž do betonového bloku" 0,000

C20 "``KARI síť 6/100" 0,000

A20 (2.9*1.5)*4.44/1000 0,019

A21 A21 0,256

B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000

C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

A21 0.665*1.1*0.35 0,256

A22 A22 7,450

E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2" 0,000

F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1" 0,000

G22 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

A22 1.6+4.85+1 7,450

A23 A23 0,770

F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

A23 0.35*1.1*2 0,770

A24 A24 0,770

F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

A24 0.35*1.1*2 0,770

A25 A25 0,009

F25 " ""``sdružený výpustní objekt" 0,000

G25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000

A25 (41.16*0.22)/1000 0,009

A26 A26 0,435

C26 " ""``monolitický vývar" 0,000

D26 "``výztuž průměr 16mm" 0,000

A26 (275.24*1.58)/1000 0,435

A27 A27 0,047

B27 " ""``monolitický vývar" 0,000

C27 "``výztuž KARI 100/8" 0,000

A27 (5.928*7.9)/1000 0,047

Strana 46 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A28 A28 0,800

B28 " ""``předána provozu POH" 0,000

C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m" 0,000

A28 0.8 0,800

A29 A29 13,000

D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2" 0,000

E29 "``beton C 25/30 XF3" 0,000

F29 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

A29 5*2.6 13,000

A3 A3 2,300

A3 " "2.3*1.0 "prohloubení výkopu pro rouru" 2,300

A30 A30 5,000

B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)" 0,000

A30 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000

A31 A31 2,604

D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2" 0,000

A31 0.28*9.3 "spodní lože tl. 130mm" 2,604

A32 A32 7,200

B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění" 0,000

A32 6*8*0.15 7,200

A33 A33 3,258

D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2" 0,000

E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu" 0,000

A33 0.2*2.6+0.38*2.6+3.5*0.5*0.5*2 3,258

A34 A34 5,000

B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

C34 "``monolitický vývar" 0,000

D34 "``čedič de 0,3m" 0,000

A34 5.0 "za výtokem z objektu" 5,000

A35 A35 3,465

D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2" 0,000

E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m" 0,000

F35 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

Strana 47 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A35 3.15*1.1 "pod výpustním objektem" 3,465

A36 A36 1,000

B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8" 0,000

C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám" 0,000

A36 1 1,000

A37 A37 34,000

B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

C37 "``opevnění návodní strany hráze" 0,000

A37 2.0*1.0*17 "17ks betonových panelů" 34,000

A39 A39 4,000

B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7" 0,000

A39 4.0 4,000

A4 A4 0,330

B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000

C4 "``jílová těsnící stěna" 0,000

A4 0.3*1.1 0,330

A40 A40 1,000

B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

A40 1 1,000

A41 A41 1,000

C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000

A41 1 1,000

A42 A42 2,000

C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000

D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy" 0,000

A42 2 2,000

A44 A44 2,053

D44 " ""``svařenec" 0,000

A44 0.236*8.7 2,053

A45 A45 0,430

D45 " ""``česle" 0,000

A45 0.12*3.58 0,430

A46 A46 7,500

A46 " "2.5*3 7,500

Strana 48 z 64

Kód Popis MJ Výměra

A47 A47 2,000

A47 " "2.0*1 2,000

A49 A49 9,000

A49 " "9.0 "DN 300" 9,000

A5 A5 7,920

C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000

D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3" 0,000

A5 79.20*0.10 7,920

A50 A50 7,000

B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

A50 7 7,000

A51 A51 2,000

B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

A51 2.0*1 2,000

A52 A52 7,500

B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

A52 2.5*3 7,500

A53 A53 10,788

B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

A53 1.16*9.3 10,788

A54 A54 27,740

A54 " "0.38*73 27,740

A55 A55 6,044

B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

A55 (1.95+1.63+1.63)*1.16 6,044

A57 A57 12,000

B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

A57 4*3 12,000

A58 A58 12,000

B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

A58 4*3 12,000

A59 A59 9,600

A59 " "6.0*8.0*0.2 "betonové panely - opevnění návodní strany hráze" 9,600

A6 A6 186,700

Strana 49 z 64

Kód Popis MJ Výměra

D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku " 0,000

A6 186.70 186,700

A60 A60 25,550

B60 " ""``monolitický vývar" 0,000

A60 0.35*73 25,550

A61 A61 6,720

A61 " "6.72 6,720

A62 A62 51,715

A62 " "51.715 51,715

A7 A7 75,850

C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku" 0,000

A7 (260.250+2.30)-186.70 75,850

A8 A8 56,010

C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku" 0,000

A8 186.70*0.3 56,010

A9 A9 130,690

B9 " ""``nakládání z meziskládky" 0,000

A9 186.70*0.7 "70% výkopku bude použito zpět z výměry uložení" 130,690

B10 B10 56,010

B10 186.70*0.3 "30% nový mateiál" 56,010

B12 B12 130,690

F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět" 0,000

B12 186.70*0.70 130,690

B14 B14 0,726

B14 0.33 * 2.2"Koeficient množství" 0,726

B15 B15 100,818

B15 56.01 * 1.8"Koeficient množství" 100,818

B16 B16 0,000

B16 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B17 B17 0,000

B17 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B2 B2 12,760

B2 2.2*5.8 "prohloubení výkopu v místě sdruženého objektu" 12,760

B20 B20 0,000

Strana 50 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B20 " ""``výztuž do betonového bloku" 0,000

B21 B21 0,000

B21 " ""``viz. Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000

B22 B22 10,620

H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2" 0,000

I22 "``monolitický vývar" 0,000

B22 3.2+6.7+0.22+0.5 10,620

B23 B23 51,880

G23 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

B23 1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12 51,880

B24 B24 51,880

G24 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

B24 1+1+0.4+0.4+8.3+8.3+0.52+0.52+3.32+2.28+6.15+6.15+4*0.21+1.04+1.04+1.24+1.24+0.31+0.31+1.36+1.36+1.27+0.91+0.62+0.62+0.08*4+0.41+0.41+0.12+0.12 51,880

B25 B25 1,447

H25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000

B25 (1626.27*0.89)/1000 1,447

B26 B26 0,435

B26 "Celkem: "0.435 0,435

B27 B27 0,000

B27 " ""``monolitický vývar" 0,000

B28 B28 0,000

B28 " ""``předána provozu POH" 0,000

B29 B29 17,100

G29 "``monolitický vývar" 0,000

B29 4.5*3.8 17,100

B30 B30 0,000

B30 " ""``lože v tl. 150mm pod dlažbu (pol. 465511327)" 0,000

B31 B31 0,315

B31 7*0.045*1 "kolem podkladků" 0,315

B32 B32 0,000

B32 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B33 B33 5,368

F33 "``vývar" 0,000

B33 7*0.6/2*2+3.2*0.73/2 5,368

Strana 51 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B34 B34 0,000

B34 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B35 B35 2,080

B35 0.8*2.6 "před nátokem do výpustního objektu" 2,080

B36 B36 0,000

B36 " ""``podrobný soupis materiálu viz. výkres Lávka D.3.1.8" 0,000

B37 B37 0,000

B37 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B39 B39 0,000

B39 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.7" 0,000

B4 B4 0,000

B4 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ D.3.1.2" 0,000

B40 B40 0,000

B40 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B41 B41 1,000

B41 "Celkem: "1 1,000

B42 B42 2,000

B42 "Celkem: "2 2,000

B44 B44 0,159

B44 0.106*0.5*3 0,159

B45 B45 0,466

B45 (2*3.14159265359*0.01*0.01+2*3.14159265359*0.01*7.41) 0,466

B46 B46 7,575

B46 7.5 * 1.01"Koeficient množství" 7,575

B47 B47 2,020

B47 2 * 1.01"Koeficient množství" 2,020

B49 B49 12,000

B49 12.0 "DN 400" 12,000

B5 B5 7,920

B5 "Celkem: "7.92 7,920

B50 B50 0,000

B50 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B51 B51 0,000

B51 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

Strana 52 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B52 B52 0,000

B52 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B53 B53 0,000

B53 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D.3.1.2" 0,000

B55 B55 0,000

B55 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

B57 B57 0,000

B57 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

B58 B58 0,000

B58 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.6" 0,000

B59 B59 4,288

B59 (1.6*1.6*0.3)+(1.6*2.2) "sdružený objekt" 4,288

B6 B6 130,690

E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět" 0,000

B6 186.70*0.7 130,690

B60 B60 0,000

B60 " ""``monolitický vývar" 0,000

B7 B7 75,850

B7 "Celkem: "75.85 75,850

B8 B8 56,010

B8 "Celkem: "56.01 56,010

B9 B9 0,000

B9 " ""``nakládání z meziskládky" 0,000

C10 C10 186,700

C10 "Celkem: "130.69+56.01 186,700

C12 C12 138,610

C12 "Celkem: "7.92+130.69 138,610

C14 C14 0,000

C14 " ""``jílová těsnící stěna" 0,000

C16 C16 0,000

C16 "``štěrkopískové lože tl. 100mm pod blok lávky" 0,000

C17 C17 0,000

C17 "``betonový blok pro uložení lávky" 0,000

C2 C2 16,150

Strana 53 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C2 4.25*3.8 "prohloubení výkopu v místě vývaru" 16,150

C20 C20 0,000

C20 "``KARI síť 6/100" 0,000

C21 C21 0,000

C21 "``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

C22 C22 0,348

J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

C22 0.06*2.9*2 0,348

C23 C23 52,740

H23 "``monolitický vývar" 0,000

C23 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740

C24 C24 52,740

H24 "``monolitický vývar" 0,000

C24 1.23+1.23+0.78+0.78+1.84+8.16+8.16+6.5+1.19+1.19+1+1.1+7.29+7.29+5 52,740

C25 C25 0,006

I25 "``monolitický vývar" 0,000

J25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000

C25 (29.40*0.22)/1000 0,006

C26 C26 0,000

C26 " ""``monolitický vývar" 0,000

C27 C27 0,000

C27 "``výztuž KARI 100/8" 0,000

C28 C28 0,000

C28 "``lávka délky 5,3m, šířka 1,2m" 0,000

C29 C29 30,100

C29 "Celkem: "13+17.1 30,100

C31 C31 2,919

C31 "Celkem: "2.604+0.315 2,919

C32 C32 0,000

C32 "``štěrkové lože tl. 150mm pod betonové opevnění" 0,000

C33 C33 8,626

C33 "Celkem: "3.258+5.368 8,626

C34 C34 0,000

C34 "``monolitický vývar" 0,000

Strana 54 z 64

Kód Popis MJ Výměra

C35 C35 5,545

C35 "Celkem: "3.465+2.08 5,545

C36 C36 0,000

C36 "``lávka bude zabezpečená proti vstupu cizím osobám" 0,000

C37 C37 0,000

C37 "``opevnění návodní strany hráze" 0,000

C4 C4 0,000

C4 "``jílová těsnící stěna" 0,000

C41 C41 0,000

C41 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000

C42 C42 0,000

C42 " ""``viz. výkres Uložení dluží D.3.1.5" 0,000

C44 C44 2,212

C44 "Celkem: "2.053+0.159 2,212

C45 C45 0,896

C45 "Celkem: "0.43+0.466 0,896

C49 C49 21,000

C49 "Celkem: "9+12 21,000

C5 C5 0,000

C5 " ""``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000

C59 C59 0,720

C59 1.8*0.5*0.8 "zákad bloku lávky" 0,720

C6 C6 317,390

C6 "Celkem: "186.7+130.69 317,390

C7 C7 0,000

C7 " ""``přebytečný výkopek bude odvezen na skládku" 0,000

C8 C8 0,000

C8 " ""``30% výkopku z meziskládky na skládku" 0,000

D10 D10 0,000

D10 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D10.3.1.2" 0,000

D12 D12 0,000

D12 " ""``meziskládka ornice" 0,000

D2 D2 260,250

D2 "Celkem: "231.34+12.76+16.15 260,250

Strana 55 z 64

Kód Popis MJ Výměra

D22 D22 18,418

D22 "Celkem: "7.45+10.62+0.348 18,418

D23 D23 6,960

I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

D23 0.6*2.9*2*2 6,960

D24 D24 6,960

I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

D24 0.6*2.9*2*2 6,960

D25 D25 0,798

K25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000

D25 (897.04*0.89)/1000 0,798

D26 D26 0,000

D26 "``výztuž průměr 16mm" 0,000

D29 D29 0,000

D29 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D29.3.1.2" 0,000

D31 D31 0,000

D31 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D31.3.1.2" 0,000

D33 D33 0,000

D33 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D33.3.1.2" 0,000

D34 D34 0,000

D34 "``čedič de 0,3m" 0,000

D35 D35 0,000

D35 " ""``viz. výkres Podélný řez A-A´ - D35.3.1.2" 0,000

D42 D42 0,000

D42 "``svařenec osazen při betonáži na chemické kotvy" 0,000

D44 D44 0,000

D44 " ""``svařenec" 0,000

D45 D45 0,000

D45 " ""``česle" 0,000

D5 D5 0,000

D5 "``mezideponie znázorněná v Koordinačním situačním výkresu C5.3" 0,000

D59 D59 6,940

D59 (8.8*0.3)+(4.3*1.0) "vývar" 6,940

D6 D6 0,000

Strana 56 z 64

Kód Popis MJ Výměra

D6 " ""``výkopek k přesetí na meziskládku " 0,000

E12 E12 0,000

E12 "``ornice bude odvezena na meziskládku cca 50m použitá zpět v SO 01 Přípravné a dokončovací práce" 0,000

E22 E22 0,000

E22 " ""``beton C 30/37 XF3, XC2" 0,000

E23 E23 112,350

E23 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350

E24 E24 112,350

E24 "Celkem: "0.77+51.88+52.74+6.96 112,350

E25 E25 2,260

E25 "Celkem: "0.009+1.447+0.006+0.798 2,260

E29 E29 0,000

E29 "``beton C 25/30 XF3" 0,000

E33 E33 0,000

E33 "``betonové klíny kolem sdruženého objektu" 0,000

E35 E35 0,000

E35 "``ČEDIČ - kámen de 0.15 - 0.2 m" 0,000

E59 E59 21,548

E59 "Celkem: "9.6+4.288+0.72+6.94 21,548

E6 E6 0,000

E6 "``70% přesetého výkopku z meziskládky zpět" 0,000

F12 F12 0,000

F12 "``zpětný zásyp bude odvezen na meziskládku A12 použit zpět" 0,000

F22 F22 0,000

F22 "``viz. Výkres tvaru - sdružený objekt D.3.2.1" 0,000

F23 F23 0,000

F23 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

F24 F24 0,000

F24 " ""``dobetonování ve sdruženém výustním objektu před dlažbou - pod jílovou těsnící vrstvou" 0,000

F25 F25 0,000

F25 " ""``sdružený výpustní objekt" 0,000

F29 F29 0,000

F29 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

F33 F33 0,000

Strana 57 z 64

Kód Popis MJ Výměra

F33 "``vývar" 0,000

F35 F35 0,000

F35 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

G22 G22 0,000

G22 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

G23 G23 0,000

G23 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

G24 G24 0,000

G24 "``sdružený výpustní objekt" 0,000

G25 G25 0,000

G25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000

G29 G29 0,000

G29 "``monolitický vývar" 0,000

H22 H22 0,000

H22 "``viz. Výkres tvaru - vývar D.3.2.2" 0,000

H23 H23 0,000

H23 "``monolitický vývar" 0,000

H24 H24 0,000

H24 "``monolitický vývar" 0,000

H25 H25 0,000

H25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000

I22 I22 0,000

I22 "``monolitický vývar" 0,000

I23 I23 0,000

I23 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

I24 I24 0,000

I24 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

I25 I25 0,000

I25 "``monolitický vývar" 0,000

J22 J22 0,000

J22 "``dobetonování kotev pro dlužovou hradící stěnu" 0,000

J25 J25 0,000

J25 "``výztuž průměr 6mm" 0,000

K25 K25 0,000

Strana 58 z 64

Kód Popis MJ Výměra

K25 "``výztuž průměr 12mm" 0,000

SO 04 Opevnění koruny hráze - investice

A1 A1 110,350

A1 " "110.35 "výkop na koruně hráze" 110,350

A3 A3 28,100

B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

A3 28.10 28,100

A5 A5 194,097

B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

A5 3.45*56.26 194,097

A6 A6 227,853

B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

A6 4.05*56.26 227,853

A7 A7 3,375

B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

A7 0.06*56.25 3,375

A8 A8 3,375

C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

A8 0.06*56.25 3,375

B3 B3 0,000

B3 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

B5 B5 0,000

B5 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

B6 B6 0,000

B6 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

B7 B7 0,000

B7 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

B8 B8 6,075

B8 3.375 * 1.8"Koeficient množství" 6,075

C8 C8 0,000

C8 " ""``viz. výkres Obnova opevnění koruny hráze - vzorový řez D.4.2" 0,000

VONi Vedlejší a ostatní náklady - investice

A11 A11 1,000

Strana 59 z 64

Kód Popis MJ Výměra

B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000

A11 1 1,000

A7 A7 1,000

B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000

A7 1 1,000

A8 A8 1,000

A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000

B11 B11 0,000

B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000

B7 B7 0,000

B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000

VONo Vedlejší a ostatní náklady - oprava

A11 A11 1,000

B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000

A11 1 1,000

A7 A7 1,000

B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000

A7 1 1,000

A8 A8 1,000

A8 " "1 "stavební buňka, wc" 1,000

B11 B11 0,000

B11 " ""``viz schéma B11/15 - B11.STZ str. 18, 2xB1+E3n, 2xIP10a" 0,000

B7 B7 0,000

B7 " ""``přesun živočichů - ropucha obecná, skokan zelený" 0,000

Strana 60 z 64

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta