P O V O D Í L A B E , státní podnik

# ZÁMĚR NA SLUŽBU

Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036

| Zpracoval: | Petr Kramář dne: | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne: | Podpis |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník dokumentační komise Podpis |

# Identifikační údaje o plánované akci

Název akce 	: Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036;

Vodní tok (IDVT), ř. km	: Malý labský náhon (10100978) ř. km 8,450 – 10,036

Místo stavby (katastrální území)	: Plotiště nad Labem (Plotiště nad Labem)

Obec s rozšířenou působností	: Hradec Králové

Číslo hydrologického pořadí	: 1-03-01-0060-0-00

Účel stavby	: Probírka břehového porostu

Číslo DHM (Název DHM)	: -

Identifikátor ISyPO	: 400070635

Nákladové středisko	: 1111212

Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

# Časový plán akce

zahájení	dokončení

Vypracování a schválení záměru	06/2022	07/2022

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	PD nebude zpracována

Vypracování a schválení projektové dokumentace	PD nebude zpracována

Realizace akce 	2022	2023

# Popis současného stavu

Břehový porost je situován v těsné blízkosti vodního toku Malý labský náhon na pozemcích p. č. 1570/2 v k. ú. Plácky a p. č. 1570/1, p. č. 2007 v k. ú. Plotiště nad Labem. Pozemky jsou v majetku státu, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Předmětný úsek náhonu prochází intravilánem městské části Plácky, obydlenou částí. Další část řešeného úseku přechází železniční trať a vede nezastavěnou částí až na konec řešeného úseku, kde pokračuje Malý labský náhon neprostupnou zástavbou městské části Plotiště nad Labem. Koryto náhonu sousedí v obydlené části s rodinnými domy, zahradami a místní komunikací, v neobydlené části s obhospodařovanými pozemky a částečně s polní cestou. Břehový porost se skládá z listnatých stromů, pomístně se zde nachází keřové patro složené ze vzrostlých keřů a náletových dřevin.

Na základě terénního šetření bylo zjištěno, že se v daném úseku toku nacházejí jednotky stromů ve zhoršeném zdravotním stavu, se špatnými statickými poměry nebo stromy a keře výrazně zasahující do průtočného profilu náhonu. Nacházejí se zde i stromy suché, rozlámané nebo s výrazně sníženou vitalitou a stabilitou.

V rámci připravovaného kácení byly vytipovány stromy, které by mohly způsobovat překážku v toku díky svému umístění a stromy ve špatné vitalitě, které mohou ohrozit přilehlé nemovitosti a zdraví osob.

# Výchozí podklady

Prohlídka na místě - označení porostů oranžovou tečkou a určení druhu stromů, včetně změření obvodu kmene ve výšce 130 cm nad terénem.

Katastrální mapa

Dendrologický posudek (Ing. Martina Homoláčová, Povodí Labe, 04/2022)

# Návrh technického řešení

V rámci akce bylo ke kácení formou probírky navrženo 5 stromů. Dále budou odstraněny náletové dřeviny v počtu 13 kusů. Na jednom ze stromů bude proveden sesazovací řez z důvodu stability.

Stromy navržené k zásahům jsou označeny oranžovým sprejem a očíslovány v mapovém podkladu.

Odstranění vybraných stromů bude provedeno v době vegetačního klidu.

V úseku číslo jedna v obydlené části se předpokládá se postupné kácení s volnou dopadovou plochou. Upozorňujeme na blízkost elektrického vedení. Mimo obydlené části se předpokládá kácení směrové.

Technické a technologické postupy při řezu stromů rostoucích mimo les definují STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně. Veškerá ošetření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky. Práce budou provedeny dle zásad „Standardu péče o přírodu a krajinu“ – „Řez stromů“ – č. SPPK A02 002:2015 I. Revize 2015. – plné znění standardu viz odkaz:

https://nature.cz/documents/20121/1199516/02002_Rez_stromu.pdf/36bb11a4-5676-b1e0-f3a2-5e758c017694?t=1652775980674.

Práce budou prováděny buď osobou s odborností arboristických prací, která je držitelem alespoň

jednoho certifikátu:

- Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou

- ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist

- ISA Certified Tree Worker Climber Specialist

- European Treeworker

nebo osobou pod odborným dohledem osoby, která je držitelem alespoň jednoho z těchto certifikátů.

Pokácená dřevní hmota bude uložena do místa deponie na zpevněnou plochu na severním konci areálu ZVÚ v Hradci Králové p. p. č. 599/1 v k. ú. Kukleny (viz příloha 4) ve vzdálenosti do 10 km od místa kácení.

Dřevní hmota bude uložena v sortimentu - kulatina, vláknina, v těchto délkách: kulatina 4 m s nadměrkem 20 cm, vláknina – tedy dřevní hmota od 7 cm na slabším konci délek 2, 3, 4 m + nadměrek. Každý kus kulatiny a vlákniny bude na čelech označen délkou a průměrem bez kůry. Dřevo bude řádně změřeno (délka, střední průměr, číslo kusu - s uvedením na čele každého kusu) a předáno objednateli s písemným soupisem klád (tzv. číselníkem).

Dřevní odpad bude zhotovitelem zlikvidován. Za dřevní odpad se považuje hmota do průměru 7 cm, nestandardní výřezy a zlomy. Způsob likvidace nechává zadavatel na zhotoviteli.

Pařezy budou seřezány pilou co nejblíže k zemi.

Dotčení okolních pozemků a přístupy ke korytu nechává zadavatel zcela na zhotoviteli.

# „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

K probírce břehového porostu bylo přikročeno z důvodu obnovení průtočného profilu koryta vodního toku, zamezení ohrožení osob nebo majetku, a dále z důvodu péče o břehové porosty.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je záměr vykácení břehového porostu, který vyrůstá v břehové hraně profilu koryta vodního toku, a dále probírka dřevin v blízkosti břehové hrany s ohledem na jejich stáří, polohu a zejména zdravotní stav.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Uskutečněním záměru dojde k obnovení kapacity průtočného profilu koryta vodního toku, k omezení možnosti vzniku škod nebo újmy na zdraví a majetku osob.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

V případě nerealizace akce se správce vodního toku vystavuje riziku pádu přestárlé zeleně jak do koryta vodního toku a tím zhoršit jeho průtočnost, tak současně na soukromé pozemky s možností řešení související finanční újmy na soukromém majetku a na zdraví či lidských životech.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky,

2022 - 2023

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,

Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k odstranění přestárlého porostu a tím k zajištění průtočné kapacity upraveného toku a ochrany majetku a zdraví osob.

# Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Odstraněním břehového porostu dojde ke snížení rizika vzniku škod na majetku či zdraví osob.

# Doplňující informace

Práce budou prováděny v období vegetačního klidu. Zhotovitel projedná s vlastníky dotčených pozemků podmínky dotčení, tyto budou společně s trasou přístupu včetně záznamu čísel pozemků zapsány do pracovního deníku. Veškeré případné finanční náklady spojené s přístupem do koryta vodního toku nese zhotovitel.

Vykácená dřevní hmota, která bude uložena na deponii, zůstává v majetku objednatele (investora). Pozemek po deponii uvede do původního stavu Povodí Labe, státní podnik po prodeji dřevní hmoty.

Dotčené pozemky kácením a manipulací s dřevní hmotou budou po každém pracovním dni uvedeny do takového stavu, aby nebyly omezovány třetí osoby. Místo provádění prací bude vhodně opatřeno proti vniknutí nepovolaným osobám (např. způsobilou osobou, ohraničení místa provádění páskou s upozorněním na prováděné kácení apod.). Po dokončení veškerých prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, případně osety. Při předání stavby předá zhotovitel zadavateli souhlasy vlastníků všech dotčených pozemků o uvedení těchto pozemků do původního stavu (zápis do stavebního deníku nebo samostatný protokol).

Koryto vodního toku je nutné průběžně čistit od případně napadaného materiálu tak, aby nedošlo k odplavení spadaného materiálu z kácení. V případě potřeby zhotovitel zajistí vytyčení nebo jiné označení inženýrských sítí.

Úsek je volně dostupný a je možno si prohlédnout (kontakt na říční dozor Povodí Labe, státní podnik Jiří Moder mob.: 725 504 771).

# Vliv stavby na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem.

- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům.

- Související práce nebudou mít kromě dočasného zákalu vody v korytě negativní vliv na životní prostředí.

- Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí pracoviště. Hluková zátěž bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.

- Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

- Realizací akce nedojde k zásahu do oblasti CHKO a EVL

# Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Práce budou prováděny na pozemcích p. č. 1570/2 v k. ú. Plácky a p. č. 1570/1, p. č. 2007 v k. ú. Plotiště nad Labem., které jsou ve vlastnictví státu, a ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Dřevní hmota bude uložena na pozemku p. č. 599/1 v k. ú. Kukleny, který je v majetku firmy Z.V.Ú. a. s. (viz situace – umístění deponie). Přístupy ke kácení břehového porostu si zajistí dodavatel sám.

| Katastrální území | Parc. č. | Vlastník / právo hospodařit | Způsob dotčení |
| --- | --- | --- | --- |
| Plácky | 1570/2 | ČR / Povodí Labe, státní podnik | Kácení |
| Plotiště nad Labem | 1570/1 | ČR / Povodí Labe, státní podnik | Kácení |
| Plotiště nad Labem | 2007 | ČR / Povodí Labe, státní podnik | Kácení |
| Kukleny | 599/1 | Z.V.Ú. a. s. | Skládka dřeva |

Pozemky určené pro přístup a manipulaci budou vypsány do pracovního deníku.

# Předpokládaný finanční náklad

Plánovaný finanční náklad: 130 000 Kč

# Přílohy

1. SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ

2. PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1 : 10 000

3. KATASTRÁLNÍ MAPY S VYZNAČENÍM STROMŮ NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

4. SITUACE – UMÍSTĚNÍ DEPONIE

5. FOTODOKUMENTACE

6. ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ZÁSAHU DO VKP

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ

PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1 : 10 000

PŘÍLOHA Č. 3 – KATASTRÁLNÍ SITUACE M 1 : 2 000

Úsek 1 (ř. km 9,200 – 9,750)

Úsek 2 (ř. km 8,500 – 8,800)

PŘÍLOHA Č.4 – SITUACE – UMÍSTĚNÍ DEPONIE

Areál Z.V.Ú. a.s. Hradec Králové, vjezd z ul. Kampelíkova

PŘÍLOHA Č. 5 – FOTODOKUMENTACE

Suché náletové dřeviny, intravilán obce

Jasan s dutinou po vylomeném kmení			     Dřeviny jsou výrazně proschlé

PŘÍLOHA Č. 6 – ZÁVAZNÉ STANOVISKO K ZÁSAHU DO VKP