| Projektoval | Kreslil | Odp. Projektant | Ved. Projektant | Kasík – Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek Tel. 605 441 948 IČO: 28082664 ČKAIT: 0101659 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | František Kasík |  |
| SÚ: Písek | MěÚ: Písek |  |
| Investor: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562 |  |
| Sociální zařízení v objektu karanténních stájí stav. par.č. 1077 k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO – 01 – Sociální zařízení | Datum: 4/2022 |
|  | Formát: |
|  | Účel: Ohlášení |
|  | Měřítko: |
|  | Zak. Číslo: |
| Obsah výkresu : T E C H N I C K Á Z P R Á V A | Číslo paré: | Č. výkresu: D 1.1.1. |

A)   Z á k l a d n í      ú d a j e

Stávající  objekt je přízemní a je situován v „zadní“ části areálu hřebčince. Objekt byl využíván jako karanténní stáje a část sloužila jako byt. V současné době není objekt využíván.

Nový návrh sociálního zařízení je umístěn do původního bytu – cca ½ půdorysné plochy objektu. Do objektu je již přívod vody, el. energie a kanalizace. Nová PD uvažuje s napojením na tyto přípojky, které kapacitně vyhovují uvažované výstavbě. Sociální zařízení bude využívané pro účastníky akcí Zemského hřebčince Písek.

B)   T e c h n i c k ý      p o p i s     s t a v e b n í c h      p r a c í

Bourací práce

Stávající betonové podlahy budou v celém rozsahu vybourané – tl. cca 200 mm. Vzhledem k tomu, že nebyly provedené sondy, tak je tl. betonu pouze informační a bude upřesněno během realizace. Veškerá dřevěná okna a dveře budou v celém rozsahu vybourané. Vnitřní omítky stěn budou ze 100% otlučené. Lehký dřevěný strop nad původní koupelnou bude v celém rozsahu vybourán. Skladba bude upřesněna během realizace.  Omítky stropů zůstanou zachované. Stávající zařizovací předměty budou demontované.

Při bouracích pracech nevznikají nebezpečné odpady. Veškerý vybouraný odpad bude tříděn a uložen na schválenou skládku – vzdálenost 5000 m.

Svislé konstrukce

Svislé  konstrukce příček jsou provedené z cihelných  bloků  – jednotlivé druhy bloků jsou patrné z výkresové dokumentace.  Stáv. příčka u původní koupelny bude nadezděna.

Vlastní provádění zdiva, a to zejména  kotvení, musí být provedeno dle montážních předpisů výrobce.

Nadpraží dveří v příčkách bude provedeno z nenosných keramických překladů.

Úpravy povrchů

Vnitřní   omítky  stávajících stěn i omítky na nových příčkách jsou dvouvrstvé štukové.

Nad vstupními  dveřmi bude provedena nová „šambrána“ – vápenná omítka.

Podlahy a podlahové konstrukce

Podlahy jsou tvořené  betonovou mazaninou.  Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba -  její výběr provede investor během realizace.

Výplně otvorů

Nová okna dřevěná s izolačním dvojsklem. Celé okno má U = cca 1,1 W/m2K. Vnitřní dveře dřevěné (masiv) do dřevěných rámových  zárubní.   Venkovní vstupní  dveře  rovněž dřevěné s nadsvětlíkem . Vnitřní dřevěné okno v místnosti 1.06 označené 1/b je jednoduše zasklené a bude repasované včetně dřevěného parapetu.

Veškeré výplně otvorů  jsou popsané ve výpisu PSV.

Tesařské konstrukce – přístřešek,

Nad vstupními dveřmi bude obnovena dřevěná stříška. Nosná konstrukce je dřevěná z hoblovaných prvků a dřevěných trámků.  Krytina z falcovaného plechu.

Izolace proti vodě

Izolace proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží je živičná – PN +  Elastex 40 + 1 x Glastek Al 40 Mineral.

Tepelné izolace

Tepelná izolace podlahy 1. NP  je z pěnového polystyrénu. Tepelné  izolace konstrukce stropu nad přízemím  jsou z rohoží Orsil. Stěny „vestavku“ jsou zateplené fasádním polystyrénem + tenkovrstvá omítka.

Použité typy tepelných izolací jsou popsané ve výkresové dokumentaci.

Obklady a podlahy z dlaždic

Dlažby budou kladené do tmelu. Obklady keramické rovněž kladené do tmelu. Při obkládání budou použité koutové i rohové lišty. Výběr obkladů a dlažeb provede investor během realizace.

Nátěry a malby

Vnitřní malby Primalex. Nátěry všech dřevěných konstrukcí syntetické – barevné řešení viz výpis prvků PSV.

Sádrokartonové konstrukce

Podhled je tvořen  sádrokartonovým zavěšeným podhledem. Sádrokarton zavěšen na stávající cihelné klenbě stropu.    Sádrokarton  do vlhka.

C)    P R O V O Z N Í     Ú D A J E

Nové sociální  zařízení je umístěné do prostoru nevyužívaného malého bytu. Sociální zařízení je určeno pouze pro účastníky akcí ZH Písek – není určeno pro veřejnost. Předpokládaný počet osob je cca 20 (max. 25). Tyto osoby nejsou s omezenou možností pohybu. Zařízení nebude využívané v zimních měsících – bude pouze temperance el. přímotopnými tělesy.

Voda napojena na stávající studnu investora – přívod vody ze studny do objektu je stávající. Ohřev vody el. boilerem. Splaškové vody svedené do splaškové kanalizace v areálu – její napojení je na veřejnou kanalizační síť. Kanalizační stávající šachta je přímo u objektu sociálů. Osvětlení je jednak přirozené okny a dále umělé elektrické. Větrání je převážně přirozené okny. Sprchy žen jsou větrané nuceně pomocí el. ventilátoru. Ventilátor je osazen do zděného průduchu vyúsťujícím nad rovinou střechy – původní horní nové těleso.

Úklid zajišťuje služba, která provádí úklid celého areálu. Úklidová místnost přímo v objektu sociálů.

KASÍK – PROJKA, s.r.o.,  J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek

IČ: 28082664, ČKAIT: 0101659

===============================================================================

A K C E		:	Sociální zařízení v objektu karanténních stájí

- stav. par.č. 1077 k.ú. Písek

I N V E S T O R	:	Zemský hřebčinec, s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek

D 1.1. Architektonicko stavební řešení

OBJEKT SO – 01 – SOCIÁLNÍ  ZAŘÍZENÍ

O B S A H

D 1.1.1. Technická zpráva

Výkresy : 										Měřítko

D 1.1.2. Půdorys 1. NP, řez 1-1´ – stávající stav						1 : 50

D 1.1.3. Půdorys 1. NP  –  nový návrh              						1 : 50

D 1.1.4. Řez   I – I´ -  nový návrh          							1 : 50

D 1.1.5. Pohled severní, západní 							1 : 100

D 1.1.6. Výpis prvků PSV								    -

Písek, duben   2022

| Projektoval | Kreslil | Odp. Projektant | Ved. projektant | Kasík – Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek Tel. 605 441 948 IČO: 28082664 ČKAIT: 0101659 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | František Kasík |  |
| SÚ: Písek | MěÚ: Písek |  |
| Investor: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562 |  |
| Sociální zařízení v objektu karanténních stájí stav. par.č. 1077 k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO – 01 – Sociální zařízení | Datum: 4/2022 |
|  | Formát: |
|  | Účel: Ohlášení |
|  | Měřítko: |
|  | Zak. Číslo: |
| Obsah výkresu : | Číslo paré: | Č. výkresu: |

| Projektoval | Kreslil | Odp. Projektant | Ved. projektant | Kasík – Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek Tel. 605 441 948 IČO: 28082664 ČKAIT: 0101659 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | František Kasík |  |
| SÚ: Písek | MěÚ: Písek |  |
| Investor: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562 |  |
| Sociální zařízení v objektu karanténních stájí stav. par.č. 1077 k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO – 01 – Sociální zařízení | Datum: 4/2022 |
|  | Formát: |
|  | Účel: Ohlášení |
|  | Měřítko: |
|  | Zak. Číslo: |
| Obsah výkresu : | Číslo paré: | Č. výkresu: |