| Projektoval | Kreslil | Odp. Projektant | Ved. Projektant | Kasík – Projka s.r.o. projektová činnost ve výstavbě Mukařovského 2301, 397 01 Písek Tel. 605 441 948 IČO: 28082664 ČKAIT: 0101659 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | František Kasík |  |
| SÚ: Písek | MěÚ: Písek |  |
| Investor: Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. U Hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ : 71294562 |  |
| Sociální zařízení v objektu karanténních stájí stav. par.č. 1077 k.ú. Písek D 1.1. Architektonicko stavební řešení OBJEKT SO – 01 – Sociální zařízení | Datum: 4/2022 |
|  | Formát: |
|  | Účel: Ohlášení |
|  | Měřítko: |
|  | Zak. Číslo: |
| Obsah výkresu : POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY | Číslo paré: | Č. výkresu: D 1.3. |

A)   Z á k l a d n í     ú d a j e

Stávající přízemní objekt je situován v okrajové části areálu hřebčína. Nová PD řeší zřízení sociálního zařízení, které je situované v místě původního bytu, který v současné době není využívaný.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel plných. Stropní konstrukce je cihelná klenbová do ocelových nosičů. Krov dřevěný tesařsky vázaný s taškovou krytinou, Okna a dveře dřevěné. Temperování je přímotopnými panely – provoz není v období zimy.

B)   Č á s t     P O

Při návrhu se vychází zejména z ČSN 730802, ČSN 730818, ČSN 730834, ČSN 730872, ČSN 730873 a dalších přidružených norem.

Charakteristické údaje:

Objekt		               :	Sociální zařízení

Počet nadz. podl. 	:	1

Počet podz. podl.	:	0

Střecha		               :	sedlová

Výška objektu		:	h = 0,0 m

Nosné konstrukce	:	nehořlavé DP 1

svislé			:             zděné

vodorovné		:	cihelné klenbové

podlahy		:	keramické dlažby

vytápění		:	temperování el. přímotopné

sousední objekty	:	komerční  objekty

Rozdělení na požární úseky se nemění – sociální zařízení tvoří samostatný PÚ N 1.1.

Původní požární zatížení – byt – pv = 40 kg/m2

Nové požární zatížení

Sociální zařízení pn = 5 kg/m2, an = 0,7

Požární zatížení se podstatně snižuje. PÚ je zařazen do I SPB.

- zhodnocení dle čl. 4. ČSN 730834 :

- v objektu nedochází ke  zvýšení požárního rizika  - snižuje se

- v objektu dojde k malému navýšení počtu osob dle ČSN 730818

- vzhledem k charakteru objektu zde nedojde k navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, případně neschopných samostatného pohybu

- V objektu  nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy

- V objektu nedochází k přístavbě ani nástavbě ani jiným podstatným změnám. Stavební úpravy jsou minimálního rozsahu. Vzhledem k tomu, že nedojde k navýšení požárního zatížení ani se nemění počty osob, jedná se ve smyslu čl. 3.2.2. a 3 ČSN 730834 o změnu staveb skupiny I.

- zhodnocení dle čl. 4 ČSN 730834 :

- v objektu nedochází ke snížení požární odolnosti prvků stavebních konstrukcí

- nedochází zde ke změně stupně hořlavosti stavebních hmot, ani se nemění druh stavebních konstrukcí

- v měněných prostorech se nezvětšují požárně otevřené plochy.  Požárně nebezpečný prostor kolem objektu se s ohledem na pož. zatížení se zmenšuje.

- V objektu nebudou prováděné nové prostupy požárně dělícími stěnami

- Vzduchotechnická zařízení – průměr do 0,04 m2 – zaústění do nevyužívaného zděného komínu

- v objektu nebudou prováděné nové prostupy požárně dělícími stropy

- Únikové cesty zůstávají v původním rozsahu a zůstává zachována i šíře východů ven z objektu. Počty osob se nepatrně zvyšují.

- v novém  řešení není vytvořen nový požární úsek podle  3.3.B. Stávající stavební konstrukce vysoce překračují požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí v I SPB.

- Měněná část objektu se týká pouze části 1. NP.  Všechny požadavky na protipožární zásah se nemění a zůstávají dle původní PD. Jedná se o příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody, v objektu nejsou nově vytvořené požární úseky.

- V měněných částech objektu nejsou změnou stavby zhoršené parametry zařízení, umožňující protipožární zásah. Jsou zachované příjezdové komunikace, zásahové cesty a vnitřní i vnější odběrní místa požární vody.

Sousední části objektu zůstávají původní a navržené změny se jich netýkají.

V objektu nedochází k zásadním změnám z hlediska požární ochrany.

Nově navrženými úpravami nedochází k rušení protipožárních opatření, která byla vytvořena při předchozích realizacích.

Stanovení odstupových a bezpečnostních vzdáleností

Požární zatížení se snižuje, velikost PÚ a požárně otevřené plochy se nemění a proto dochází ke zmenšení požárně nebezpečného prostoru.

Vymezení zásahových cest

Objekt je přístupný po dostatečně únosných komunikacích požární technice a případný zásah je možné vést stávajícími cestami a dveřmi objektu. K objektu vedou přístupové zpevněné komunikace minimální šířky 3 m. Komunikace jsou dostatečně únosné a dostatečně široké pro příjezd požárních vozidel. Případný zásah bude veden ze všech stran objektu.  Vstup do objektu je možný dveřmi a okny.

Závěr

Viditelně musí být označené všechny hlavní uzávěry, hasící přístroje, únikové východy a směry úniku. Značky musí být provedené a umístěné v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.  Dále ve vstupu bude vyvěšen „Požární řád“.

Provozovatel (majitel objektu) je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona 133/85 ve znění pozdějších předpisů a je povinen dbát na provozuschopnost protipožárních zařízení.

Z hlediska PO se jedná o jednoduchou úpravu, která splňuje výše uvedené ČSN.

Ostatní požadavky, neřešené ve zprávě, zůstávají v platnosti dle původní PD.

Ve vstupu do sociálního zařízení se osadí 1 ks PHP práškový s hasící schopností 34 A.