| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů | 3ks serverů splňujících následující požadavky |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Rackové chassis 2U včetně ližin do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. Požadujeme LCD display pro základní diagnostiku serveru a uzamykatelný přední panel. |  |
| TPM | Požadujeme osazení TPM čipem 2.0 V3 |  |
| CPU | Systém osazený 1x CPU s právě 16 fyzickými jádry o frekvenci min. 3 Ghz na jádro. Výkon nabízeného systému má výkon dle CPU metriky spec.org SPECIntRate2017Base o hodnotě minimálně 154, která je doložena certifikátem v době podání nabídky a současně má nabízený systém výkon dle CPU metriky spec.org SPECFPRate2017Base o hodnotě minimálně 181, která je doložena certifikátem v době podání nabídky. Certifikáty je třeba přiložit jako součást nabídky. CPU musí mít maximální TDP 155 W. |  |
| RAM | Systém musí být osazen 512 GB DDR4 na frekvenci 3200 MHz, požadujeme ideální rozložení paměťových modulů v návaznosti na technické požadavky paměťových kanálů. Paměť musí být dále rozšiřitelná min. na 1 TB typu DDR4 bez nutnosti obměny instalovaných paměťových modulů a při zachování osazení 1 CPU. |  |
| Diskový subsystém | Server musí být vybaven diskovými sloty pro osazení min. 24 x 2,5“ disků SAS, SSD nebo SATA. Požadujeme server osazený hot-plug disky dostupnými z přední strany serveru: min. 17 ks o kapacitě min. 3,84 TB SSD SAS 12G typu Read Intensive (pouze pro 2 ks serverů) 2 ks o kapacitě min. 480 GB SSD typu Read Intensive (pro všechny 3 ks serverů) |  |
| Diskový řadič | typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Síťové rozhraní | Požadujeme, aby server byl vybaven následujícími porty: Min. 2 x 1GbE ethernet port a min. 2x Duální 10/25Gb SFP28 port včetně originálních Short-Range transceiverů, které jsou pokryty plně podporou výrobce serveru. Všechny 4 10/25G LAN porty musí být osazeny stejným čipem a obsluhovány stejným driverem. |  |
| Napájení | Požadujeme, aby server byl vybaven minimálně dvěma redundantními síťovými napájecími zdroji o výkonu maximálně 750 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% |  |
| Interface | Požadujeme následující vybavení konektivitou 2x USB 2.0 vpředu, 2x USB 3.0 vzadu, 1x USB 3.0 interní 1x VGA port na předním panelu serveru, 1x VGA port ze zadní strany serveru 1x sériový port zezadu, který nekonzumuje PCIe slot. |  |
| Rozšiřující sloty | Požadujeme, aby server byl vybaven následujícími rozšiřujícími PCIe sloty: Min. 2x PCIe Gen4 x16 a Min. 2x PCIe Gen3 x16 (celkem na server), které jsou osazeny tak, aby je bylo všechny možné použít při osazeném 1 CPU Možnost osadit až 2ks Single-Wide GPU kartou Podpora karet s duálními M.2 disky |  |
| Kolejnice | Požadujeme, aby server byl vybaven zásuvnými ližinami s ramenem pro vedení kabelů |  |
| Kompatibilita | Požadujeme, aby server byl kompatibilní minimálně s následujícími OS: Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® HypervisorTM Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |  |
| Management a vzdálená správa | Požadujeme, aby server byl vybaven Out-Of-Band portem, zajišťujícím management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update firmware rollback sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. možnost sdílet embedded NIC porty IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support BIOS recovery management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích záložní bios v dedikované ROM paměti přístup přes dedikovaný USB MICRO port Požadujeme integraci do systému vzdáleného centrálního dohledu tak, aby bylo možné dohlížet stav všech dodávaných serverů z jedné konzole a to formou webové služby a současně mobilní aplikace provozované výrobcem dodávaného zařízení dostupné v době nabídky pro systémy Android a iOS v jejich aplikačním obchodě. |  |
| Podpora a servis | Požadujeme, aby součástí dodávky byla podpora výrobce dodávaná jako celek formou standardní ceníkové služby v délce trvání 7 let se zajištěním servisního zásahu do příštího pracovního dne v místě instalace zařízení od nahlášení servisního požadavku. Požadujeme, aby server bylo možné konfigurovat do automatizovaného nástroje poskytnutého přímo výrobcem v rámci servisní podpory, který zajistí automatické zakládání servisních požadavků. Nabízená podpora musí mít jako součást dodávky jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách po celou dobu platné podpory |  |