Dodávka kolového traktoru min. 74 kW

Technická specifikace a cenová nabídka

Dodavatel vyplní vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného stroje (např. předložením tzv. produktového listu)

| Dodavatelem nabízený stroj (tovární značka a typ): |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky | Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), případně upřesnění |
| Traktor kolový s pohonem přední nápravy: 1 ks |
| Minimální technické požadavky |
| a) motor: |
| naftový přeplňovaný čtyřválec |  |
| vodou chlazený |  |
| jmenovitý výkon - min. 74 kW |  |  |
| b) převodovka: |
| převodovka mechanická, synchronizovaná |  |
| řazení převodových stupňů pod zatížením |  |
| elektrohydraulický reverzor pod zatížením |  |
| převodový stupeň pro ekonomické otáčky motoru při rychlosti 40 km/hod |  |
| c) hydraulika: |
| otáčky zadního vývodového hřídele - 540/540ECO/1000 |  |
| min. nosnost zadních ramen hydrauliky ve spodní poloze táhel - 4000 kg |  |
| koncovka vývodového hřídele – 6 a 21 drážek |  |
| ovládání zadního vývodového hřídele a ramen hydrauliky na zadních blatnících |  |
| ramena hydrauliky kategorie II a III s rychloupínacími háky |  |
| agrozávěs (agrohák), průměr 50 mm |  |
| 3 okruhy vnější hydrauliky s ovládáním průtoku oleje + beztlaký zpětný okruh |  |
| elektrohydrualické zapínání pod zatížením |  |
| přední tříbodový závěs – min. 2000 kg |  |
| přední vývodový hřídel |  |
| d) přední náprava: |
| přední náprava odpružená s uzávěrkou diferenciálu |  |
| elektrohydraulické zapínání pod zatížením |  |
| přední blatníky |  |
| e) kabina: |
| klimatizace, topení, ventilační průduchy |  |
| třípólová zásuvka + zásuvka pro zapalovač |  |
| nastavitelný volant |  |
| přední stěrač s ostřikovačem |  |
| zadní stěrač s ostřikovačem |  |
| pracovní světla – přední - min. 2 ks |  |
| pracovní světla – zadní - min. 2 ks |  |
| rádio |  |
| sedačka spolujezdce zapsaná v TP |  |
| Další požadavky |
| GPS navigace s automatickým řízením, přesnost 3cm |  |
| výškově stavitelný automatický závěs |  |
| maják |  |
| přední závaží - 500 kg |  |
| zaškolení obsluhy a zkušební provoz |  |
| doprava na místo předání |  |
| garance pozáručního servisu - min. 10 let |  |
| homologovaný v rámci EU, určený k provozu na pozemních komunikacích. |  |
| jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.