Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I.  komplexní oprava“

Kraj:			Zlínský, Jihomoravský

Okres:			Uherské Hradiště, Hodonín

ISPROFIN:

Číslo zakázky:

Zpracovali:  		Povodí Moravy, s. p.	, Mgr. Martin Knot, Ing. Martina Dostálová

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:		Baťův kanál, PK Nedakonice, PK Vnorovy I.  komplexní oprava

Vodní tok: 		Bezejmenný DVT IDVT 10194175

Plavební a závlahový kanál Petrov-Veselí n. M. (Baťův kanál) IDVT 10101407

Obec: 				Nedakonice

Vnorovy

Okres:				Uherské Hradiště

Hodonín

Kraj: 				Zlínský

Jihomoravský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr (pro zpracování PD pro realizaci stavby)

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-02-0010

4-13-02-0172

Účel stavby: 			Komplexní opravy plavebních komor

Číslo stavby:

Název DHM: 			Komora plavební Nedakonice

Komora plavební Vnorovy I.

Číslo DHM: 			HM231031

HM231402

Ř. km: 				0,150 – 0,215

13,225-13,279 (+10 m nad a pod PK) – dle MŘ vodní  cesty

Investor: 				Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: 		Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

2. Časový plán zpracování PD:

Zahájení				 2023

Ukončení:				 2023

3. Popis současného stavu:

Celková délka plavební komory Nedakonice je 67,80 m, užitná délka 56,00 m, užitná šířka 5,30 m, celková délka plavební komory Vnorovy I. pak 53,25 m, užitná délka 41,45 m a šířka 5,30.  Komory jsou opevněny v celé části užitné délky kyklopským zdivem, jsou vybaveny v horním i dolním ohlaví dvojicí vzpěrných plavebních vrat a u PK Vnorovy I v dolním ohlaví i protipovodňovými vraty, ve stavební části horního i dolního ohlaví jsou komory opatřeny dvěmi hradícími drážkami pro možnost zahrazení provizorním hrazením. Zároveň jsou opatřeny zábradlím, osvětlením, oděrnými trámci a vyvazovacími prvky.

Pohledové betony na plavebních komorách jsou pomístně zvětralé a opadané, spáry kyklopského obkladového kamenného zdiva jsou vypadané a vydrolené.  Opanceřování hran plavebních komor je vlivem špatných a zvětralých betonů již na několika místech uvolněné. Nejhorší situace zdiva a spár je v prostoru pohybu hladin. Tatáž situace se vyskytuje u betonů drážek provizorního hrazení, kde v místě styku s hladinou schází, časti betonů. Stav dřevěných oděrných trámců v komorách a dřevěného těsnění vrat odpovídá svému stáří a používání a bude nutná jejich celková výměna.

Zakrytování strojních mechanismů je místy pokřivené. Strojní technologie komor jsou používáním značně opotřebovány.

Přes plavební komoru Nedakonice je v její horní části osazena vyvýšená lávka pro pěší, v dolní části pak mostek pro potřeby přejezdu mechanizace správce přes PK.

Lokality se nachází v extravilánech obcí Nedakonice a Vnorovy, k PK Nedakonice příjezd možný po částečně zpevněné lesní komunikaci (nutno zajistit povolení vjezdu), k PK Vnorovy příjezd po zpevněné komunikaci.

Staveniště a objekty stavby jsou umístěny na pozemcích a plochách ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro PM.

Navrhovaná stavba je vodním dílem pro plavební účely, umístěným na dopravně významné, využívané vodní cestě třídy 0 vymezené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, vedené vodním tokem Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice - Rohatec (Baťův kanál).

4. Účel stavby:

Účelem opravy plavebních komor je uvedení jejich stavebních částí, strojních technologií, těsnících prvků a oděrných trámců do bezpečného a provozuschopného stavu a zabránění tak další devastaci plavebních komor.

5. Výchozí podklady:

Původní projektová dokumentace plavebních komor a zaměření skutečného stavu. Tyto PD jsou k dispozici u provozovatele díla (PM, provoz Uherské Hradiště a provoz Veselí nad Moravou). Geodetické zaměření skutečného stavu zpracovatelem PD.

6. Návrh technického řešení:

- zahrazení plavebních komor z dolní a horní vody vhodným způsobem - hrázky, štětovnice (jedná se o dvojitou hradící ocelovou stěnu, nutná asistence autojeřábu a potápěče, mezi hradící konstrukcí bude těsnění ze slínu – 10 m3), hradidla zapůjčí PM

- vyčerpání plavební komory včetně hrazeného prostoru, zajištění převedení vody pod komorou (Vnorovy) včetně prováděné manipulace

- vyčištění od nánosů a naplavenin a odvoz do vzdálenosti do 10 km

- demontáž starých oděrných trámců, žebříků, vázacích tyčí, vrat a těsnění vrat plavební komory

- očištění celé plavební komory tlakovou vodou nebo opískováním (od prachu, hlíny, zvětralého betonu, mechu, trávy atd.)

- oprava spár kyklopského zdiva (oklepání, otryskání tlakovou vodou, adhezní můstek popř. kotvící trny, nové vyspárování)

- oprava uchycení oděrných trámců

- oprava pacholat včetně opancéřování horní hrany

- oprava pohledových betonů říms plavebních komor (oklepání, odbourání, otryskání tlakovou vodou, adhezní můstek, kotvící trny, pohledový beton tl. 10 cm)

- oprava stěn a rohů betonů plavebních komor - opancéřování hran - odbourání na zdravou část betonu, otryskání tlakovou vodou, adhezní můstek popř. kotvící trny,

- oprava hrany záporníku – odbourat na zdravý beton a dobetonovat

- v horním i dolním ohlaví zapravit praskliny, oprava drážek hrazení

- osazení nových oděrných dubových trámců, žebříků, vázacích tyčí

- osazení těsnění plavebních vrat v dolním i horním ohlaví (dřevěné dubové trámce, ev. pryžové, dle původních rozměrů)

- v případě zjištění nevyhovujícího stavu stávajících vrat bude provedena jejich výměna za nová,

- oprava technologie a elektroinstalace vrat

- v případě zjištění kaveren v betonech nacházejících se pod vodou nutná oprava (odbourání na zdravou část betonu, otryskání tlakovou vodou, adhezní můstek popř. kotvící trny, výplňový beton)

- oprava pohledových betonů – reprofilační stěrka celoplošně

- obnova nátěrů zámečnických konstrukcí

Technologii strojního vybavení plavební komory nutno posoudit až po demontáži, rozebrání a přeměření. Taktéž nutno posoudit ukotvení všech pohyblivých částí plavební komory ve stavební konstrukci, včetně stavu statického posouzení nosných prvků. V případě nevyhovujících mechanizmů (vůle, nepřesný pohyb atd.) pro činnost plavební komory provést jejich výměnu či inovaci.

7. Další doplňující informace:

Možnost zahrázkování a vypuštění plavebních komor je možno provádět nejdříve v polovině října (plavební sezóna).

Zpracování PD musí předcházet nezbytný stavebně-technický průzkum pro určení stability bloků plavebních komor.

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu, konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Stavebně technický průzkum (STP) se bude sestávat minimálně z těchto položek:

- Rozbor a zhodnocení stupně degradace betonových konstrukcí.

- Posouzení vizuálně bude provedeno metodou subjektivního hodnocení přístupných částí konstrukce se zaměřením na materiálovou skladbu. Během prohlídky bude provedena fotodokumentace. Cílem prohlídky je získání informací o materiálové skladbě konstrukcí a jejich současném technickém stavu. Vizuální prohlídka může být podkladem pro návrh změny rozsahu průzkumných prací.

- Nedestruktivní určení pevnosti betonových bloků Schmidtovým tvrdoměrem typu N

- Nejprve je povrch vybraného zkušebního místa obroušen úhlovou bruskou s osazeným diamantovým brusným kotoučem až na strukturu betonu. Poté je s využitím Schmidtova tvrdoměru typu N s energií 2,25J provedeno vlastní měření spočívající v provedení 10 zkušebních odrazů tvrdoměru se zaznamenáním dílčích hodnot. Poloha zkoušky se volí v místě s cementovým tmelem. Vyhodnocení NDT zkoušek betonu probíhá v souladu s příslušnými normovými předpisy.

- Stanovení pevnosti betonových bloků v tlaku na jádrových vývrtech

- stanovení pevnosti betonových bloků v tlaku na jádrových vývrtech – 10 zkušebních těles délky 100 mm, průměr 100 mm pro stanovení pevnosti v tlaku destruktivně.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

  - seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

  - stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, vyjádření svazu rybářů, Státní plavební správy, ŘVC apod.),

  - seznam majitelů pozemků plavebních komor a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

  - všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. st. 878, 2983/4, 2987, 2984/4, 2984/3 a 2983/3 v k. ú. Nedakonice a pozemky p. č. 2727/3, 2731/1 a 2145/2 v k. ú. Vnorovy.

Pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Přínosem akce bude uvedení plavební komory Nedakonice a Vnorovy I. na sledované dopravně významné využívané vodní cestě do původního projektovaného a kolaudovaného stavu a zabránění tak další devastaci plavebních komor.

11. Předpokládané finanční náklady:

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zabránění další degradace plavebních komor a prodloužení jejich životnosti.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1 : 25 000, PK Nedakonice

2. Situace 1 : 5 000, PK Nedakonice

3. Situace širších vztahů 1 : 25 000, PK Vnorovy I.

4. Situace 1 : 5 000, PK Vnorovy I.

Datum: 5. 1. 2023

Příloha 1

Situace širších vztahů 1 : 25 000, PK Nedakonice

Příloha 2

Situace 1 : 5 000, PK Nedakonice

Příloha 3

Situace širších vztahů 1 : 25 000, PK Vnorovy I.

Příloha 4

Situace 1 : 5 000, PK Vnorovy I.