Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky Předmět dodávky: vzduchový kompresor k trvalému odběru stlačeného vzduchu s tlakovou nádobou a ovládáním pomocí řídící jednotky Počet kusů: 1 ks Místo předání: Povodí Labe, Želivského 5, Jablonec nad Nisou oblast použití menší dílenský provoz, ruční pneumatické nástroje Jmenovité napětí 3x400V / 50Hz Jmenovitý výkon hlavního motoru 4kW Typ kompresoru šroubový Min výtlak (l/min): 500 Max přetlak (bar): 9 Min přetlak (bar): 5 Tlaková nádoba (min objem v litrech): 250 Přímý pohon elektromotoru k rotoru kompresoru ano Sušička vzduchu ano Proporcionální regulace výkonu ano Antikondezační systém ano Počítadlo mth ano Elektrický rozvaděč ano Vestavěný tlakový spínač ano Separátor oleje ano Tepelná ochrana oleje ano termostat ano Regulace tlaku na výstupu ano hladina hluku (ISO 2151, ISO 3744): max 62dB (A)