Technické specifikace k části B

Část B

Jednoosá žačka včetně mulčovače

# Místo dodání: závod Dyje, provoz Blansko, přehrada Boskovice, Hrádkov 50, 680 01 Hrádkov

# Technické údaje:

- Motor:	dvouválec, benzín

- Výkon:	min. 15 kW

# Plynule nastavitelný hydrostatický pojezd

# Rychlost vpřed: min. 0 km/hod, max. 10 km/hod

# Rychlost vzad: min. 0 km/hod, max. 5 km/hod

# Vývodová hřídel: možnost měnit otáčky dle typu pracovního nářadí

# Řídítka výškově stavitelná bez použití nářadí: min. 10 pozic

# Řídítka stranově stavitelná bez použití nářadí: min. 2 pozice

# Hmotnost: max. 300 kg

# Systém protisměrného otočení hnacích kol na místě

# Svahová dostupnost: 100 % (45°)

# Pneumatiky: šípový vzorek

# příslušenství

# Mulčovač

# Vřetenový

# Záběr sečení min. 120 cm, max. 130 cm