Zateplení administrativní budovy ZS Hradec nad Svitavou č. p. 483

Základní požadavky a parametry:

a/ Zateplení venkovní omítky:

- Odsek venkovních obkladů včetně likvidace suti

- Demontáž hliníkových lišt, ostatních klempířských prvků a skleněných výplní včetně likvidace

- V případě zjištění poškozené tepelné izolace, provede se oprava

- Montáž OSB desek (tl. 25 mm) na stávající ocelový rám pomocí šroubů z ušlechtilé oceli

- Případné vyspravení omítek po odstraněných obkladech

- Montáž kontaktního zateplovacího systému (KZS) : po celém obvodu do výše 90 cm instalovat panely ETICS dle ČSN 730810 (tl. 180 mm), nad úrovní 90 cm použít polystyrenové panely EPS 70 F (tl. 180 mm), nadokenní okapničky (AFD 10/15), rohové lišty u okenních a dveřních otvorů (protipožární lišty AFC), plechové parapety

- Na zakonzervované panely po penetraci bude nanesena probarvená, silikonová tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,5 mm

b/ Zateplení střechy:

- Demontáž světlíku a střešních vpustí včetně likvidace

- Provedení výtahové zkoušky pro výběr vhodných kotevních šroubů

- Vyčistění stávající krytiny, případně vyspravení boulí proříznutím

- Položení separační textilie

- Pokládka izolantu (EPS střešní, tl. 150 mm) a přikotvení

- Instalace krytiny z PVC fólie, tl. 2 mm (střešní, šedá)

c/ Konstrukce atiky:

- Montáž KZS, z vnější strany použít polystyrenové panely EPS 70 F tl. 180 mm, z vnitřní a vrchní strany tl. 100 mm

- Na vrchní straně bude přikotvena OSB deska tl. 25 mm a poté bude provedeno oplechování

d/ Konstrukce světlíku:

- Výroba svařované konstrukce světlíku z jaklových profilů 30 x 30 mm

- Světlík bude přikotven na podkladní dřevěnou konstrukci z hranolů 2 x 150/150 mm na sobě přikotvených

- Vrchní část světlíku bude provedena z čirých prosvětlovacích komůrkových polykarbonátových desek tl. 16 mm