Příloha č. 1

výzvy k podání a vyhodnocení nejvhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy na akci:

„Zařízení pro automatickou hydrolýzu vzorků“

Technická specifikace:

- automatické hydrolyzační zařízení provádějící současně hydrolýzu nejméně 6 vzorků

- automatická hydrolýza a automatické promytí uvolněného tuku do neutrální hodnoty pH

- možnost nastavení různých programů hydrolýzy a promývání, případně pouze hydrolýzy nebo promývání

- hydrolýza každého vzorku probíhá v samostatné hydrolyzační nádobce, aby se zabránilo případné křížové kontaminaci mezi vzorky

- možnost provádět hydrolýzu pouze na vybraných pozicích (celá kapacita zařízení nemusí být naplněna)

- možnost navážky vzorku až do 50 g

- automatické dávkování hydrolyzační kyseliny a promývací destilované vody ze zásobníků

- celý proces dávkování roztoků, hydrolýzy a promývání probíhá automaticky, bez nutnosti asistence obsluhy

- účinné chlazení, aby zařízení nemuselo být umístěno v digestoři, ale mohlo být umístěno přímo v laboratoři

Další požadavky zadavatele:

- v ceně je zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění; proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby; předání kvalifikační a technické dokumentace.

- uživatelský návod v českém jazyce

- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané

V ………………………………….. dne………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Podpis a razítko osoby oprávněné jednat jménem dodavatele