Příloha č. 1 – Technická specifikace

Terénní automobil 4x4 pick-up ve specifikaci 1 – položky plánu č. 18, 40, 47, 50 a 55

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní uchazeč) |
| Typ: nákladní terénní automobil | pick-up |  |
| Typ kabiny (5 míst) | dvojkabina, oddělená od nákl. prostoru |  |
| Krytá uzamykatelná korba s pevnou střechou | s prosklenými zad. dveřmi |  |
| Pohon 4x4 | přiřaditelný |  |
| Typ motoru | naftový |  |
| Zdvihový objem | min. 1 850 ccm |  |
| Výkon motoru | min. 100 kW |  |
| Min. emisní norma (EURO) | 6 |  |
| Max. spotřeba – kombinovaný provoz (l/100km) | 8 |  |
| Převodovka | min. 5 stupňů |  |
| Brodivost deklarovaná výrobcem vozidla | min. 600 mm |  |
| ABS, ESP | ano |  |
| Barva bílá | ano |  |
| Délka | max. 5 500 mm |  |
| Šířka se sklopenými zpětnými zrcátky | max. 2 000 mm |  |
| Celková hmotnost | max. 3 500 kg |  |
| Šířka nákladového prostoru | min. 1 450 mm |  |
| Délka nákladového prostoru | min. 1 500 mm |  |
| Ochrana nákladového prostoru (podlaha, boky) | pevná plastová vana s protiskluz. povrchem |  |
| Nádrž | min. 60 l |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |  |
| El. zásuvka v ložném prostoru | ano/12V |  |
| Zámek řazení | ano |  |
| Klimatizace (automatická, nebo manuální) | ano |  |
| Elektrické ovládání oken | ano |  |
| El. ovládání vnějších zpětných zrcátek s vyhříváním | ano |  |
| Přední mlhové světlomety | ano |  |
| Rádio továrně zabudované | s CD nebo USB nebo MP3 |  |
| Plnohodnotná rezerva + zvedák | ano |  |
| Sada zimních a letních pneumatik (dvě kompletní sady), na vozidle montáž dle ročního období; v případě nutnosti použití rozdílných šroubů kol na zimní a letní kola obě sady šroubů | ano |  |
| Gumové koberce | ano |  |
| Tažné zařízení | svis. zatížení min. 150 kg |  |
| Handsfree s Bluetooth (integrované v palubním systému, nebo externí sada) | ano |  |
| Podélný střešní nosič na nástavbě | ano |  |
| Povinná výbava | ano |  |

Terénní automobil 4x4 pick-up ve specifikaci 2 – položky plánu č. 5, 22, 51, 56 a 57

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky |
| --- | --- | --- |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní uchazeč) |
| Typ: nákladní terénní automobil | pick-up |  |
| Typ kabiny (5 míst) | dvojkabina, oddělená od nákl. prostoru |  |
| Krytá uzamykatelná korba s pevnou střechou | s prosklenými zad. dveřmi |  |
| Pohon 4x4 | přiřaditelný |  |
| Typ motoru | naftový |  |
| Zdvihový objem | min. 1 850 ccm |  |
| Výkon motoru | min. 100 kW |  |
| Min. emisní norma (EURO) | 6 |  |
| Max. spotřeba – kombinovaný provoz (l/100km) | 8 |  |
| Převodovka | min. 5 stupňů |  |
| Brodivost deklarovaná výrobcem vozidla | min. 600 mm |  |
| ABS, ESP | ano |  |
| Barva bílá | ano |  |
| Délka | max. 5 500 mm |  |
| Šířka se sklopenými zpětnými zrcátky | max. 2 000 mm |  |
| Celková hmotnost | max. 3 500 kg |  |
| Šířka nákladového prostoru | min. 1 450 mm |  |
| Délka nákladového prostoru | min. 1 500 mm |  |
| Ochrana nákladového prostoru (podlaha, boky) | pevná plastová vana s protiskluz. povrchem |  |
| Nádrž | min. 60 l |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ano |  |
| El. zásuvka v ložném prostoru | ano/12V |  |
| Zámek řazení | ano |  |
| Klimatizace (automatická, nebo manuální) | ano |  |
| Elektrické ovládání oken | ano |  |
| El. ovládání vnějších zpětných zrcátek s vyhříváním | ano |  |
| Přední mlhové světlomety | ano |  |
| Rádio továrně zabudované | s CD nebo USB nebo MP3 |  |
| Plnohodnotná rezerva + zvedák | ano |  |
| Sada zimních a letních pneumatik (dvě kompletní sady), na vozidle montáž dle ročního období; v případě nutnosti použití rozdílných šroubů kol na zimní a letní kola obě sady šroubů | ano |  |
| Gumové koberce | ano |  |
| Tažné zařízení | svis. zatížení min. 150 kg |  |
| El. naviják integrovaný 12V | umístěný vpředu min. 3,5 t |  |
| Handsfree s Bluetooth (integrované v palubním systému, nebo externí sada) | ano |  |
| Podélný střešní nosič na nástavbě | ano |  |
| Povinná výbava | ano |  |