Technická specifikace

Zadavatel poptává dodání 1 ks nového pětimístného osobního automobilu s celoprosklenou karosérií sedan či liftback, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž obě (trvale nebo přiřaditelně) jsou poháněny čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s zdvihovým objemem motoru nejvýše 2.000 cm3, s min. výkonem motoru 121 kW, s max. emisemi CO2 při kombinovaném (smíšeném) provozu 170 g/km splňujícím emisní normu EURO 6, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný provoz 6,3 l/100km, s min. objemem palivové nádrže 65 l, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. délkou motorového vozidla 5 000 mm, s min. šířkou 1 800 mm, s max. výškou vozidla 1 600 mm (při pohotovostní hmotnosti vozidla) v barvě karosérie černá metalíza a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení požadovaného osobního automobilu:

• Airbag řidiče a spolujezdce

• Boční airbagy vpředu i vzadu

• Hlavové airbagy

• Elektronický rozdělovač brzdné síly

• Kotoučové brzdy na všech kolech

• Hlavové opěrky pro všechny cestující

• Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu

• Teplovodní nebo horkovzdušné nezávislé topení

• Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem

• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

• Dešťový senzor

• Zásuvka v zavazadlovém prostoru (12 V)

• Ukazatel vnější teploty

• Dělené a sklopné zadní opěradlo

• Automatická nejméně dvouzónová klimatizace elektronicky řízená

• Rádio s MP3 (továrně zabudované) s možností připojení telefonu prostřednictvím Bluetooth

• Navigační systém (továrně zabudovaný, vč. mapových podkladů)

• Zabudované reproduktory (min. 4 ks)

• Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu

• Tónované zasklení (zadní boční skla s propustností 5% a zadní s 20%)

• Vyhřívané čelní sklo

• Vyhřívané trysky ostřikovačů

• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

• Adaptivní tempomat

• Asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla

• Asistent hlídání mrtvého úhlu

• Volant potažený kůží seřiditelný ve dvou osách

• Multifunkční volant (ovládání telefonování, rádia apod. na volantu)

• Přední xenonové světlomety (min.)

• Přední mlhové světlomety

• Automatická funkce světel pro denní svícení

• Parkovací senzory vpředu a vzadu, včetně zadní parkovací kamery

• Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz s disky z lehkých slitin o velikosti nejméně 17“

• Kryt zavazadlového prostoru

• Sada vkládaných textilních koberců

• Sada vkládaných gumových koberců se zvýšeným okrajem vč. zavazadelníku

• Rezervní kolo minimálně dojezdové

• Povinná výbava vozidla 3 dle přílohy č. 12 písm. B) odst. 1, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk v počtu 4 ks.

Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. polyetylenové pytle).