Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Dolní Vltavy“

Předmět plnění je specifikován zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh.

Předmětem plnění je určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla IV. kategorie v dílčím povodí Dolní Vltavy.

- Parametry zvláštních povodní

Parametry zvláštních povodní se určují na podkladě dat ČHMÚ pro základní 3 typy scénářů.

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:

Kvantifikace zvláštní povodně typu 1

Vzniká protržením hráze vodního díla. Podle geologických podmínek, způsobu založení, typu a konstrukce VD a uspořádání objektů budou vybrány základní možné poruchy, které mohou vést k narušení a havárii vzdouvacího tělesa díla. Pro každou poruchu se stanoví scénář a orientační časový průběh jejího vývoje. Pro zvolený scénář se vygeneruje hydrogram průtokové vlny v profilu hráze (časová závislost průtoku určená prázdněním nádrže a vývojem průtočného profilu v tělese hráze).

Kvantifikace zvláštní povodně typu 2

Vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody). Vyberou se jednotlivá zařízení, která lze podle MŘ použít pro vypouštění nebo převádění vody přes dílo. Na základě zhodnocení možných provozních nebo havarijních situací se pro každé zařízení, ze kterého může voda neřízeně vytékat, navrhne scénář časového vývoje poruchy. Poruchy různých zařízení se hodnotí samostatně a vzájemně se nekombinují.

Pro každé zařízení, případně i variantně pro každou provozní situaci se stanoví:

- průtočná kapacita při max. naplnění nádrže

- celková doba prázdnění nádrže

Max. kapacita zařízení se odvodí z příslušné měrné křivky zařízení, uvedené v přílohové části MŘ, nebo se určí hydrotechnickým výpočtem podle příslušných geometrických charakteristik. Celková doba prázdnění se určí, pokud není uvedena v MŘ, hydrotechnickým výpočtem.

Kvantifikace zvláštní povodně typu 3

Pro VD budou určena jednotlivá nouzová opatření pro případ řešení mimořádných situací při ohrožení bezpečnosti díla na principu urychleného snížení hladiny, odpuštění části objemu nádrže nebo vypuštění celé nádrže.

Pro každé nouzové opatření se stanoví:

- maximální možný odtok

- doba, která nastane od zahájení realizace opatření po dosažení kulminace odtoku v hod.

- celková doba trvání vypouštění jako doplňující orientační údaj

Jednotlivé scénáře se zpracují ve variantním řešení. Ve spolupráci se zadavatelem se zvolí nejnepříznivější varianta scénáře a vygeneruje se hydrogram průtokové vlny.

- Území ohrožená zvláštní povodní

Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena na základě hydraulického výpočtu  dynamické průtokové vlny se stanovením průběhu kulminační hladiny při zahrnutí transformace povodňové vlny v dotčeném území. Pro výpočet bude použit postup výpočtu jednorozměrného neustáleného nerovnoměrného proudění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena od hrází jednotlivých vodních děl až do transformace kulminačního průtoku povodňové vlny zvláštní povodně pod průtok Q100.

Vyhotovení předmětu plnění bude provedeno podle metodického pokynu č.3 odboru ochrany vod MŽP (Věstník MŽP 7/2000) a v souladu s vodním zákonem č.254/2001 Sb.

- Vymezení zájmových území pro jednotlivá vodní díla

- Vodní dílo Plchovský rybník – IV. kategorie

Zájmovým územím se rozumí území pod vodním dílem Plchovský rybník. Jedná se o vodní dílo VI. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. Plchovský rybník se nachází na vodním toku Bakovský potok, IDVT 10100080 v říčním kilometru 30,334 v územní působnosti obce Plchov, příslušný vodoprávní úřad Slaný. Další dotčené obce níže po toku jsou Plchov, Kvílice, Kutrovice, Neprobylice a Královice. Jedná se o sypanou zemní hráz s max. výškou hráze nad údolím 5,9 m, šířkou cca 4,0 m a délkou hráze v koruně 215 m. Návodní svah je do kóty 273,40 m n.m. opevněn kamenným pohozem, nad ním po korunu hráze je travní porost. Koruna hráze je zpevněná štěrkem, v místě korunového přelivu je kamenná dlažba. Vzdušní svah je pokryt travním porostem.

Součástí hráze jsou dvě samostatná výpustná zařízení, tvořená betonovými požeráky o vnějších rozměrech 1,7 m x 1,9 m s výpustným betonovým potrubím DN 500 a 1,5 m x 1,2 m s výpustným betonovým potrubím DN 600. Součástí vodního díla je také korunový bezpečnostní přeliv, vybudovaný v levé části hráze, s přelivnou hranou délky 29,1 m, opevněnou dlažbou. Pod bezpečnostním přelivem je vývar délky 5,8 m opevněný kamennou dlažbou do betonu, odpadní koryto od přelivu je opevněno těžkým kamenným záhozem.

Vodní dílo se nachází v bezprostřední blízkosti zastavěného území a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 20 km (po soutok s Červeným potokem). Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

- Vodní dílo Šlapanice – IV. kategorie

Zájmovým územím se rozumí území pod vodním dílem Šlapanice. Jedná se o vodní VI. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. VD Šlapanice se nachází na vodním toku Vranský potok, IDVT 10100310 v říčním kilometru 9,845 v územní působnosti obce Šlapanice, příslušný vodoprávní úřad Slaný. Další dotčené obce níže po toku jsou Poštovice, Kmetiněves, Hospozín a Černuc. Jedná se o sypanou zemní hráz s max. výškou hráze nad údolím 5,0 m, šířkou min. 6,0 m a délkou hráze v koruně 180 m (boční hráz délky 100m).

Součástí hráze je objekt spodní výpusti. Objekt je tvořen otevřeným železobetonovým požerákem PŽB 625/20 o vnitřních rozměrech 0,8x0,9 m a výpustným betonovým potrubí JS 500 a délky 32 m. Součástí vodního díla je také boční bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou délky 21,2 m, opevněnou kamennou dlažbou. Odpad od bezpečnostního přelivu je otevřeným zpevněným lichoběžníkovým korytem, s šířkou ve dně 2,0 m.

Vodní dílo se nachází v bezprostřední blízkosti zastavěného území a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 10 km (po soutok s Bakovským potokem). Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

- Vodní dílo Velký Slánský rybník – IV. kategorie

Zájmovým územím se rozumí území pod vodním dílem Velký Slánský rybník. Jedná se o vodní dílo VI. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. Velký Slánský rybník se nachází na vodním toku Červený potok, IDVT 10100219 v říčním kilometru 14,714 v územní působnosti obce Studeněves, příslušný vodoprávní úřad Slaný. Dotčenou obcí níže po toku je především město Slaný a obec Blahotice. Jedná se o přímou sypanou zemní hráz s max. výškou hráze nad údolím 5,3 m, šířkou max. 4,0 m a délkou hráze v koruně 185 m. Návodní svah je opevněn kamennou dlažbou a betonovými panely, vzdušní svah je pokryt travním porostem.

Součástí hráze jsou dvě samostatná výpustná zařízení, tvořená betonovými požeráky o vnějších rozměrech 1,8 m x 1,2 m a 1,4 m x 1,1 m, každý s výpustným betonovým potrubím DN 500. Součástí vodního díla je také kašnový bezpečnostní přeliv, vybudovaný v pravé části hráze, s přelivnou hranou délky 24,7 m, opevněnou dlažbou z lomového kamene. Odpad od bezpečnostního přelivu je opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu, dále prochází hrází (přemostěn betonovým mostkem) a je ukončen vývarem.

Vodní dílo se nachází v bezprostřední blízkosti zastavěného území a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 6 km (po Blahotický rybník). Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

- Podklady, které budou předány zadavatelem

- Digitální model reliéfu 5G nebo 4G

- ZABAGED,

- Dokumentace vodního díla – Manipulační řád VD Plchovský rybník, Manipulační řád VD Šlapanice, Manipulační řád VD Velký Slánský rybník, Posudek bezpečnosti při povodních VD Plchovský rybník,  Posudek bezpečnosti při povodních VD Šlapanice, Posudek bezpečnosti při povodních VD Velký Slánský rybník (VD-TBD)

- Technickoprovozní evidence vodního toku (TPE) Vranský potok, Bakovský potok,  Červený potok,

- Záplavové území (ZÚ) Vranský potok, Bakovský potok, Červený potok,

- Zpracovaná dokumentace pro jednotlivá vodní díla bude obsahovat

- průvodní zprávu (identifikační údaje, zpracovatel, datum zpracování, použité podklady, popis výpočtu, tabelární doložení výsledků),

- parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,

- situaci 1 : 10 000 se zakreslenou hranicí ohroženého území, záplavovou čárou Q100, vyznačenými výpočetními profily a říční kilometráží dotčených vodních toků,

- záplavové čáry od zvláštních povodní ve formátu DGN, DWG a SHP - polygony (pouze u dokumentací předaných v digitální podobě),

- hydrotechnické výpočty,

- psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení stanoveného průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV, kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku).

- hydrologická data použitá pro výpočet (kopie dopisů od ČHMU)

Tištěným výstupem bude 6 paré souhrnné dokumentace. Jednotlivá paré budou zkompletována v čtyřkroužkových pořadačích s popisem na titulní straně a na hřbetu. Každé paré této dokumentace bude obsahovat:

- průvodní zprávu

- parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,

- mapové listy formátu A3 na nichž bude vykreslena záplavová čára Q100 a hranice ohroženého území zvláštní povodní s vyznačenými výpočetními profily a říční kilometráží dotčených vodních toků na podkladu map 1:10 000.

- hydrotechnické výpočty

- psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení stanoveného průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV, kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku)

- hydrologická data použitá pro výpočet (kopie dopisů od ČHMU)

Dalším výstupem bude 8 kusů CD obsahující všechny předané tištěné výstupy v digitální podobě. CD-ROM budou obsahovat zejména:

- průvodní zprávu ve formátu MS Word

- záplavové čáry od zvláštních povodní ve formátu DGN, DWG a SHP (polygony)

- psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní ve formátu MS Excel

- všechny tištěné texty, tabulky a mapy ve formátu PDF.