## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## Štinkava, km 1,935-3,400, 9,660-11,600 -oprava koryta

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	003959 PDC

Zpracoval	:	Ing. Jarmila Zborovská, provoz D. Věstonice

Datum	:	15. 1. 2018

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby 	: Štinkava, km 1,935-3,400, 9,660-11,600 -oprava koryta

Vodní tok 	:	Štinkava

Obec:	: Šakvice, Hustopeče

Obec s rozšířenou působností	:	Hustopeče

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Břeclav

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	:	odstranění nánosu

Číslo stavby	: 003959 PDC

Název DHM a Číslo DHM	: Upr. Stinkavky  Sakvice DHM 218 603,km 2,000 -  km 4,113

:	Upr. Stinkavy Hustopece DHM 211 188, km 8,125 - km 9,875

:	Upr. Stinkavy  Sakvice Hustopece DHM 211 170, km 9,875 - 	km 11,638

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Časový plán výstavby:

Zahájení zpracování PD	: 4/2018

Ukončení zpracování PD	:	11/2018

- Popis vodního díla:

V ř. km 2,000 - 4,113 je profil koryta jednoduchý lichoběžník bez ohrázování. Šířka koryta ve dně je 2,0 m se sklonem svahu kynety 1:2. Břehy jsou upraveny hydroosevem a zřízeny příčné stabilizační prefabrikované prahy. Vzdálenost prahů je max. 200 m, rozměry 260/60/30 cm, výšková kóta prahů odpovídá projektované niveletě dna v daném profilu.

V ř. km 9,651 - 9,875 je lichoběžníkový profil se sklony svahů 1:1,5 a šířkou dna 1,25. Dno a svahy koryta jsou dlážděné do výšky 36 cm dlažbou na sucho do štěrkopískového lože a opřeny do patek 30/30 cm, zbytek oset.

V ř. km  9,875 - 11,638 je jednoduchý lichoběžník bez ohrázování. Šířka dna je 1,0 - 4,0 m, sklon svahů 1 : 1,5. V ř. km 10,975 - 11,025 je opevněno koryto bet. dlažbou 50 x 50 cm na obou březích do výšky 1,50 m šikmé délky ode dna a v profilech mostních konstrukcí a výustí je koryto opevněno (beton, kámen). Ve zbylé délce úpravy jsou břehy pouze urovnány a osety.

Mezi ř.km. 10,375 a km 10,770 bylo koryto přeloženo z důvodu výstavby dálnice D2.  Koryto je v profilu obou mostů opevněno silničními panely KZD 1 – 300/100 uložených do pískového lože tl. 10 cm ve sklonu 1 : 1,5. Spáry jsou vyplněny asfaltem a panely natřeny asfaltovým nátěrem. Panely jsou na výšku 2 m a nad nimi je provedeno opevnění z bet. dlaždic 50/50, které jsou rovněž uloženy do pískového lože tl. 10 cm. Úprava mimo mostní profily má šířku ve dně 0,8 m, sklon svahů 1 : 1,5, opevnění ohumusováním a osetím. Kapacita koryta v tomto úseku je Q100 = 13m³/s.

Dle původní PD úpravy z r. 1956 byly v úseku ř. km 10,096 - 11,638 na toku vybudovány 4 ks skluzů. Jedná se o skluzy z kamenné dlažby uložené do betonu. Koryto je částečně zaneseno sedimenty a nyní není proto možné zjistit zda jsou skluzy ještě zachovány.

Předmětem projektové dokumentace navrhované opravy je odtěžení sedimentů v délce 3,405 km.

- Účel stavby:

Úprava Štinkavy slouží k odvedení vod z rybníku VN Hustopeče I (přední rybník) a k odvodnění okolních pozemků nad intravilánem Hustopeče.

Dále slouží k odvedení srážkových a průsakových vod podložím z přilehlých podmočených pozemků v k.ú. Šakvice zvláště na pravém břehu.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla:

Úprava Štinkavky, hospodářský přejezd, lávka pro pěší, 1986, paré G3

Úprava Štinkavy Hustopeče, včetně zaklenutí, 1959, paré G8

Přeložka Štinkavy k.ú. Hustopeče, přeložka koryta u dálničního mostu, 1975, paré G 9

GO potoka Štinkavy v Hustopečích, polní trať I, úsek od sil. mostu v Hustopečích po rybník, 1956, paré G10

Štinkava km 8,094 - 9,704 k.ú. Hustopeče, pročištění koryta, 1992, paré G15

Uvedená dokumentace díla je uložena ve spisovně u provozovatele díla (PM, provoz Dolní Věstonice).

- Návrh technického řešení stavby:

- Odstranění buřeně, náletových dřevin a výmladků na pařezech v průtočném profilu, ošetření pařezů herbicidem a jejich odstranění. Budou též odstraněny dřeviny bránící prováděným pracím. Ponechány budou ovocné a hodnotnější dřeviny. Organický materiál bude zlikvidován štěpkováním nebo spálením na bezpečném místě.

- Odstranění nánosů ze dna toku o objemu cca 2000 m3 na pozemcích p.č. 2589, 690/5 k.ú. Šakvice  a p.č. 1160, 3810/3, 3810/4, 3810/5, 3810/6, 3810/7 k.ú. Hustopeče a jeho uložení na vhodných pozemcích. V případě příznivých výsledků rozborů sedimentu je vhodné uložení na okolní zemědělské pozemky. Niveleta koryta bude plynule napojena na stávající úseky.

- Po odtěžení nánosů bude pro stabilizaci břehů provedeno pomístní opevnění v intravilánu Hustopečí mezi zaklenutím a silničním mostem.

- Ve vzdálenosti asi 20 m před zaústěním do retenční nádrže bude vybudován plůtek v korytě toku pro zadržení budoucích sedimentů.

- Bude provedena oprava opevnění výustních tratí všech přítoků Štinkavy (Zaječí p. IDVT 10192419 a meliorační příkop IDVT 10208523) na pozemcích p.č. 2589 a 3159 k.ú. Šakvice, odtěženy sedimenty do vzdálenosti 10 m a doplněno opevnění. Bude vyčištěn i propustek výusti melioračního příkopu.

- bude provedena obnova všech propustků, doplněno opevnění pod těmito propustky a jejich vyčištění od nánosů.

- Požadavky na zpracování PD:

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu.

- Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

# Předpokládaný finanční náklad:

Odhad nákladů na PD stavby:	250 000 Kč

Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace.

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Řešená oprava se dělí na dva úseky. První je v km 1,935-3,400 od odvodňovací čerpací stanice OČS Štinkava po plní cestu v k.ú. Šakvice. Koryto je v celé délce silně zanesené sedimenty. Toto zanesení způsobuje podmočení okolních pozemků hlavně na pravém břehu toku nad obcí Šakvice. Nánosy je také omezen odtok z výusti melioračního odpadu a tato výust je zcela zatopená. V plánu je také odtěžení sedimentů všech retenčních nádrží (jiná akce) a v případě neodtěžení nánosů ze Štinkavy by byla tato retenční nádrž znovu zanesena sedimenty ze Štinkavy.

Druhý úsek je v km 9,660-11,600 od konce zaklenutí v Hustopečích až po soutok s korytem bezpečnostního přepadu rybníku VN Hustopeče I. Je nutné z důvodu zabezpečení proti usazování sedimentů v zaklenutí Štinkavy.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Pozemky ve vlastnictví PM dotčené stavbou:

k.ú. Šakvice p.č. 2589, 690/5, 3159, LV 437

k.ú. Hustopeče p.č. 1160, 3810/3, 3810/5, 3810/6, 3810/7, LV 2032

Pozemky jiných vlastníků dotčené stavbou:

k.ú. Hustopeče p.č. 3810/4, LV 2243, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dolní Věstonice 15. 1. 2018

Vypracoval:   Ing. Jarmila Zborovská

# Předkládá:     Jindřich Grufík, DiS.

vedoucí provozu Dolní Věstonice

Přílohy:

1. Situace širších vztahů k.ú. Šakvice

2. Situace širších vztahů k.ú. Hustopeče

3. podrobná situace k.ú. Šakvice

4. podrobná situace k.ú. Šakvice

5. podrobná situace k.ú. Hustopeče

6. podrobná situace k.ú. Hustopeče

7. podrobná situace k.ú. Hustopeče

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

# Text boxes

## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO