BRATRUŠOVSKÝ POTOK, BRATRUŠOV - OPRAVA TOKU V ÚSEKU ř. km 7,980 – 10,350, VČ. PŘEHRÁŽKY NAD OBCÍ

Zadání rozsahu stavby

k.ú.: Bratrušov

okres: Šumperk

kraj: Olomoucký

Vypracoval: Zdeněk Večerka- úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Číslo akce: 223434

Datum: 20. 11. 2017

Základní údaje:

Název stavby:		Bratrušovský potok, Bratrušov - oprava toku v úseku ř. km 7,980 – 10,350, vč. přehrážky nad obcí

Vodní tok:	Bratrušovský potok (IDVT 10194649)

Místo stavby (katastrální území):	Bratrušov

Okres:	Šumperk

Kraj:	Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:	4-10-01-0900

Účel stavby:	Oprava

Investor:	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín pro zpracování PD:

Do 12/2018

Časový plán výstavby:

r. 2019

Popis současného stavu:

Zájmový úsek vodního toku Bratrušovský potok začíná v intravilánu obce Bratrušov nad nově opraveným stupněm v ř. km 7,980 u RD č. 58 a končí samostatnou přehrážkou výšky 2 m nad obcí Bratrušov. Jedná se o upravené části toku v délce cca 2,450 km. Koryto toku ve tvaru jednoduchého lichoběžníku je pomístně upraveno různým způsobem. V úseku do ř. km 7,980, kde se nachází stupeň, proběhla oprava v r. 2016 – 2017.

V ř. km 7,980 - 8,504 je úprava provedena částečně opěrnými zídkami ve sklonu 5:1 z kamene s vyspárováním na cementovou maltu a částečně opevněním svahů betonovými dlaždicemi ve sklonu 1:1,5, šířka koryta ve dně je cca 1,5m a výška rovněž 1,5 m. Dno toku je stabilizováno dřevěnými prahy a sklon je upraven dalšími dřevěnými prahy s převýšením cca 30 cm. Tato úprava byla provedena v letech 1974- 1975.

V úseku ř. km 8,504 – 10,120 je úprava provedena opěrnými zídkami ve sklonu 5:1 a opevněním svahů dlažbou do betonu ve sklonu 1:1. Šířka koryta ve dně je 1,4 m, mezi zdmi 2 m, min. výška 1,5 m. Opěrná zeď je provedena z prefabrikátů IZT18-10 ve dvou řadách nad sebou, šířka parapetu/římsy 60 cm, dlažba je z lomového kamene tl. 30 cm, na šikmou výšku 90 cm po svahu, patka z lomového kamene 50x60cm na cementovou maltu. Dno toku je stabilizováno dřevěnými prahy a sklon je upraven dalšími dřevěnými prahy s převýšením cca 30 cm. Spád v celé délce úpravy je dle původní PD navržen 2 ‰. Úprava v tomto úseku je ukončena v ř. km 10,120 kamennou přehrážkou výšky 3 m z lomového kamene na cementovou maltu. Přepadová hrana je zhotovena z obkladního zdiva režného. Tato úprava byla provedena v r. 1977.

Nad obcí, v ř. km 10,350, se nachází samostatná přehrážka výšky 2 m z lomového kamene na cementovou maltu. Přepadová hrana je zhotovena z obkladního zdiva režného. Stavba je z r. 1975.

Vlivem času došlo k porušení jednotlivých staveb, destabilizaci opevnění svahů a k vytvoření mnoha jesepních lavic. Část opevnění svahů dlažbou nebo betonovými dlaždicemi je překryta nánosem. Částečně je poškozena i samostatná přehrážka nad obcí.

Lokální poškození opevnění, stabilizačních prahů, kamenných přehrážek a tvorbou jesepů může být negativně ovlivněna příp. povodňová situace na Bratrušovském potoce.

Skutečný rozsah poškození bude v rámci plnění díla ověřen projektantem.

Celkem je zasahováno do třech HM:

- Úprava Bratrušovského p., km 7,672 - 8,504, Bratrušov“ - HM 905147. Tato úprava byla provedena v roce 1974 - 1975 na základě PD z r. 1973 pod názvem „HB Bratrušovský potok I, km 3, 940 – 4,762“.

- Úprava Bratrušovského p., km 8,504 – 10,120, Bratrušov“ - HM 905148. Tato úprava byla provedena v roce 1977 na základě PD z r. 1975 pod názvem „HB Bratrušovský potok II, km 4,762 – 6,378“.

- Přehrážka na Bratrušovském potoce, km 10,350, Bratrušov“ - HM 905151. Tato přehrážka byla provedena v roce 1974 v rámci akce HB Bratrušovský potok I.

Zdůvodnění a účel stavby:

Jak již bylo uvedeno výše, došlo vlivem času a zvýšených průtoků v minulosti k lokálnímu poškození objektů, opevnění svahů, přehrážek a k tvorbě jesepů. Řešené úpravy toku byly převzaty od zaniklé ZVHS a jsou staré více jak 40 let.

Účelem této akce je diagnostika (stanovení skutečného rozsahu) závad a návrh opravy poškozeného opevnění, příčných staveb a návrh zásahu do dnových nánosů pro obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod. V rámci návrhu rozsahu odtěžení nánosů budou vytipována místa, kde nebude do nánosů zasahováno (případně bude provedeno jen částečné odtěžení). Tento návrh bude podložen hydrotechnickým posouzením, kterým bude prokázáno, že nedochází ke zhoršení odtokových poměrů a k negativnímu ovlivnění kapacity koryta toku oproti kolaudovanému stavu.

Výchozí podklady:

Pravidelné pochůzky kolem vodního toku

Původní PD - ve spisovně provozu Šumperk

Fotodokumentace

Katastrální situace

Návrh technického řešení:

- návrhy uvedeny níže jsou pouze orientační. Konečný návrh bude určen projektantem až na základě ověření skutečného stavu (ověření rozsahu poškození) všech objektů v celém úseku.

a) Stručný popis:

Úkolem je návrh opravy podélných a příčných staveb v korytě toku spočívající v řešení zanešeného dna toku, opravě poškozeného opevnění opěrných zídek a dlažeb svahů a v opravě poškozených stabilizačních prahů. Oprava se bude týkat výhradně staveb, které jsou v majetku investora. K jejich identifikaci bude k nahlédnutí dodána původní projektová dokumentace. Návrh opravy bude stanoven na základě průzkumných prací (bude ověřena dostatečnost založení, zhodnocen rozsah poškození a zohledněna kvalita zdících materiálů). Zpracovatel v rámci místního šetření provede řádné ohledání stavu.

U stávajících dlažeb do betonu a zděných zdí, či obkladů bude dle potřeby navržena i oprava spárování, dle potřeby a požadavku investora bude navrženo kompletní očištění povrchů od nárůstů trávy a zeminy. V případě potřeby provedou pracovníci provozu v průběhu zpracovávání PD očištění referenčních ploch od rostlinné vegetace, ze kterých projektant stanoví návrh opravy. Referenční plochy budou stanoveny ze strany projektanta, tak aby z nich byl schopen stanovit způsob opravy odpovídající skutečnému rozsahu poškození (např. rozsah opravy spárování).

U kamenných přehrážek budou diagnostikovány případné závady stavebně technickým průzkumem, na základě něhož bude zváženo, zda je nutná částečná oprava nebo kompletní přebudování celého objektu (toto je předpokládáno zejména u samostatné přehrážky nad obcí). V rámci díla budou provedeny kopané sondy pro ověření stavu a způsobu založení posuzovaných konstrukcí, a jádrové vrty pro ověření betonových konstrukcí. Bude provedeno min. 5ks vrtů a 5 ks kopaných sond. Tyto sondy a vrty budou lokalizovány po dohodě s investorem akce. Jádrové vrty a kopané sondy provede investor za účasti zhotovitele projektové dokumentace, následně v akreditované laboratoři stanoví pevnost betonu v tlaku z odvrtů. V rámci plnění budou veškeré sondy a otvory po jádrových vrtech sanovány investorem.

Z důvodu poměrně velkého množství jesepních lavic, které prakticky tvoří kynetu vodního toku požadujeme provést jejich zaměření a následně i posouzení skutečného vlivu nánosů na kapacitu toku, či na namáhání podélných a příčných staveb. V případě výraznějšího negativního ovlivnění kapacity bude navrženo a odůvodněno jejich odstranění, či částečné odstranění. Rozsah účelného (tedy na odtokové poměry pozitivního) odtěžení sedimentů určí projektant na základě hydrotechnického posouzení.  Zdůvodnění bude podloženo hydrotechnickými výpočty, v rámci nichž budou posouzeny 3 stavy – Stávající, kolaudovaný (dle původní PD) a navržený (účelný). Pro potřeby hydrotechnického posouzení si zpracovatel projektové dokumentace v rámci plnění díla vyžádá aktuálních data od ČHMÚ. Směrové a spádové poměry toku zůstanou nezměněny. Akce bude řešena v režimu opravy. Samostatná přehrážka v ř. km 10,350 bude projektantem přepracována, protože současný stav je nevyhovující (přehrážka je nízká, horní návodní hrana se rozpadá, průtočný otvor není ve správné výšce). Úprava přehrážky bude řešena jako investiční část a bude jako samostatný stavební objekt. Projektant zpracuje k této přehrážce záborový elaborát pro pozemky, nutné k majetkovému převodu na Povodí Moravy, s.p.

b) Členění stavby na objekty:

Bude provedeno po dohodě s investorem na výrobních výborech.

Další doplňující informace:

Přístupnost k toku je z PB poměrně dobrá. Podél toku na PB se nachází pozemní komunikace Šumperk – Hanušovice. Na LB se však nachází převážně zástavba se zahradami. Menší část toku je přístupná pouze přes soukromé pozemky na levém i pravém břehu.

Pod úpravou a korytem toku se lokálně nachází pozemky cizích vlastníků.

Veškeré přístupy musí být vyřešeny a projednány s vlastníky pozemků v rámci zpracování POV, který je součástí PD.  K dotčení ploch budou ze strany projektanta zajištěny souhlasy/popřípadě smlouvy o právu provést stavbu (dle povolovacího režimu předmětné stavby) od všech vlastníků (trvale i dočasně) dotčených pozemků.

Cizí objekty stavbou dotčené:

- případní správci inženýrských sítí

- majitelé pozemků sousedících s vodním tokem a pozemků, které budou využívané k přístupu na stavbu (majitelé okolních RD a zahrad, silnice, místní komunikace)

- z dob předchozího správce jsou některé objekty úpravy koryta provázány s objekty příbřežníků (nástavby na původních zídkách, ploty na hraně toku, či na koruně zdi apod.) Z těchto důvodů je nutno počítat s četnými jednáními na místě a na příslušném stavebním, či vodoprávním úřadě.

Požadavky na zpracování PD:

- V místech, kde nebude provedena oprava do kolaudovaného stavu (tam, kde se dle místních poměrů a vlastnických vztahů úprav prokáže odtěžení nánosů jako neefektivní) bude provedeno geodetické zaměření v rozsahu nutném pro následné hydrotechnické posouzení. Hydrotechnické posouzení výpočtem 1D modelem nerovnoměrného prodění vody ve stávajícím korytě toku pro N-leté průtoky dle aktuálních údajů ČHMÚ (data z ČHMU zajistí zpracovatel PD). Toto bude provedeno pouze v místech, kde nebude zasahováno do nánosů a která jsou ovlivněna zůžením koryta (propustky, mostky). Bude stanoven návrhový průtok. Posouzením musí být prokázáno, že navrženým stavem nedochází ke zhoršení odtokových poměrů a k negativnímu ovlivnění kapacity koryta toku oproti kolaudovanému stavu. Rozsah geodetického zaměření a následného hydrotechnického posouzení lze uvažovat pomístně, což v součtu bude činit 1/3 délky toku.

- Bude proveden stavebně technický průzkum (5 kopaných a 5 vrtaných sond+zkoušky betonů dle výše uvedeného) ke zjištění skutečného stavu zdí (včetně jejich založení) a všech stavebních objektů na toku, které budou předmětem opravy (stupňů + opevnění). Samotné sondy provede za účasti zpracovatele projektové dokumentace objednatel Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk.

- Na základě místního šetření, geodetického zaměření a průzkumných prací bude porovnán skutečný stav s původní PD.

- Na základě výše uvedeného budou v rámci výrobních výborů předloženy varianty řešení jednotlivých závad objektů a stanoven rozsah účelného odtěžení sedimentů, což bude podloženo náležitými podklady v podobě odborného posouzení, výpočtů a výsledků z provedených průzkumných prací.

- Zajištění rozborů sedimentů, na základě nichž bude navrženo místo uložení/likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou; Zpracovatel PD ověří a navrhne na základě rozborů a jejich mocnosti nejbližší možné místo uložení (bude podloženo zápisem z projednání).

- Zajištění u dotčených správců existence inženýrských sítí, zakreslení sítí do PD, zapracování požadavků správců do PD.

- Zajištění přístupů k možné realizaci díla včetně řádného projednání s vlastníky všech dotčených (trvale/dočasně) pozemků (na základě tohoto bude zpracováno POV stavby). V dokladové části budou doloženy písemné souhlasy vlastníků/smlouvy o právu provést stavbu. Souhlasy budou potvrzeny na podrobných situačních výkresech.

- Projednání se správcem komunikace (vyřízení případných uzavírek, omezení, dopravní značení).

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP k ohlášení stavby/případně ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 Sb. v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) včetně komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku, POV apod.) a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací/příp. stavební povolení), = kompletní inženýring. Projektová dokumentace musí být v souladu s oprávněnými požadavky, návrh řešení musí být proveditelný a projednatelný.

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR (včetně případných projednání rozhodnutí o povolení výjimky bude- li třeba a zásahu do VKP);

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech

- Zajištění povolení ke kácení dřevinné vegetace (v případě potřeby pro realizaci stavby, pro příjezd,…).

- Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona 309/2006 Sb.

- Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu stavby

PD bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, tak aby splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník – tel. 584 458 659

Vliv stavby na životní prostředí:

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí.

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Oprava bude realizována v korytě vodního toku Bratrušovský potok, který se nachází převážně na pozemcích státu s právem hospodaření Povodím Moravy, s.p. a částečně i na pozemcích jiných vlastníků, viz „Informace o cizích parcelách, na kterých se nachází vodní tok a předpokládá oprava“.

Na katastrálních situacích jsou zakresleny cizí pozemky, zejména ty, kterých se dotýká nynější oprava. Veškeré parcely, které se dotýkají upravené části toku, upřesní a doplní projektant při zpracování PD.

Realizací stavby, části oprava nedojde k trvalému záboru nových pozemků. Dočasně budou dotčeny pozemky sousedící s tokem. Souhlas majitelů sousedních pozemků se stavbou bude zajištěn před vyřizováním povolení stavby. Souhlas majitelů pozemků pro příjezd na stavbu a vybudování zařízení staveniště bude v souladu s navrženým POV.

Investiční část, úprava přehrážky v ř.km 10,350 bude zpracována jako samostatný objekt. Zde bude třeba vypracovat záborový elaborát části pozemků, kde dojde k záboru. Tento bude sloužit pro majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků.

Informace o cizích parcelách, na kterých se nachází upravená část vodního toku

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku | Způsob využití | Vlastník | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratrušov | 1697/12 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/19 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/21 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1443/2 | Ostatní plocha | Neplodná půda | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1446/3 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1450 | Ostatní plocha | Neplodná půda | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1641 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1642 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1656/1 | Ostatní plocha | Ostatní komunikace | Obec Bratrušov, č. p. 176, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1453/2 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc | Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc |
| Bratrušov | 1453/3 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc | Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc |
| Bratrušov | 1697/10 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | SJM Hatala Jiří a Hatalová Iveta, č. p. 141, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/11 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | SJM Balódy Vojtěch a Havlová Blanka, Balódy Vojtěch, Zemědělská 2116/2, 78701 Šumperk Havlová Blanka, č. p. 7, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/13 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | SJM Novák Zbyněk MUDr. a Nováková Jana Mgr., Na Vozovce 321/31, Nová Ulice, 77900 Olomouc |  |
| Bratrušov | 1697/14 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | SJM Novák Zbyněk MUDr. a Nováková Jana Mgr., Na Vozovce 321/31, Nová Ulice, 77900 Olomouc |  |
| Bratrušov | 1697/15 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | SJM Novák Zbyněk MUDr. a Nováková Jana Mgr., Na Vozovce 321/31, Nová Ulice, 77900 Olomouc |  |
| Bratrušov | 1697/16 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Drevňáková Eva, č. p. 47, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/17 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Válek Vladislav, č. p. 64, 78701 Bratrušov |  |
| Bratrušov | 1697/18 | Vodní plocha | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Dostálová Dita, č. p. 202, 78701 Bratrušov 1/2 Rýc Zdeněk, č. p. 202, 78701 Bratrušov |  |

Zpracoval: Zdeněk Večerka

V Šumperku: 11/2017

Přílohy:

Celková přehledná situace

Katastrální situace částečná – pozemky PM

Katastrální situace částečná – některé cizí pozemky

Typy úprav z původní PD

Část podélného profilu z původní PD

Část situace z původní PD

Přehrážka na konci úpravy z původní PD

Samostatná přehrážka nad obcí z původní PD

Fotodokumentace – částečná

Celková přehledná situace

Situace katastrální částečná – pozemky PM

Situace katastrální částečná –cizí pozemky

Typy úprav z úseku 8,504 – 10,120 (původní PD) – na provoze Šumperk

Typy úprav z úseku 7,980 – 8,504 (původní PD) – na provoze Šumperk

Část podélného profilu toku z původní PD – na provoze Šumperk

Část situace z úseku 7,980 – 8,504 (původní PD) – na provoze Šumperk

Část situace z úseku 8,504 – 10,120 (původní PD) – na provoze Šumperk

Kamenná přehrážka v ř. km 10,120 (z původní PD) – na provoze Šumperk

Kamenná přehrážka v ř. km 10,350 (z původní PD) – na provoze Šumperk

Fotodokumentace - částečná

Kamenná přehrážka, ř. km 10,120 (součást HM 905148) – 2x

Kamenná přehrážka, ř. km 10,350 (HM 905151) – 2x