Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky obilovin“

Specifikace stroje a jeho výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

- maloparcelní kombajn pro sklizeň zrnové kukuřice, obilovin, luskovin a řepky, včetně dokonalého odosinkování ječmenů,

- žací lišta se vzduchovým čištěním, šířky 1,5 m

- dvouřadý kukuřičný adaptér – rozteč 70 cm s integrovaným řezáním slámy,

- zásobník osiva min 800 l,

- výkon motoru min. 55 kW,

- otáčky bubnu měnitelné od cca 500 ot/min. do 1600 ot/min., plynulá změna otáček přiháněče,

- možnost zpětného chodu žacího stolu,

- ovládání cesty zrna ručně a automaticky v dosahu řidiče, tj. celá sklizeň do zásobníku bez vážení, nebo pytlování sklizně v kabině, nebo vně stroje,

- klávesová vytřasadla,

- vážící zařízení s přesností kalibrace 50 g, odběr vzorků 1-7 kg v kabině,

- standartní sedadlo řidiče s mechanickým pérováním, standartní sedadlo operátora umístěné proti směru jízdy,

- obě sedadla umístěna v kabině s klimatizací a topením, protokolová tiskárna s USB připojením,

- možnost exportu dat z vážení přes USB port,

- nouzový spínač v dosahu řidiče,

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

Další požadavky:

- zaškolení obsluhy v místě plnění v ceně dodávky,

- garanci servisního zásahu v záruční i pozáruční době do 24 hod. od nahlášení incidentu dodavateli stroje,

- servisní práce po dobu záruční doby zdarma