Příloha č. 5 Požadavkové listy (technické specifikace)

| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo dodání | provoz Blansko, Brno, Znojmo, Zlín, Veselí n.M., Šumperk |
| Parametr | Popis – požadované parametry | Úroveň parametru pro ZŘ | Popis – nabízené parametry |
| motor | dvouválec, benzín | pevný |  |
| výkon | min. 14,5 kW | min. |  |
| plynule nastavitelný hydrostatický pojezd | ano | pevný |  |
| rychlost vpřed | 9 km/hod | min |  |
| rychlost vzad | 4 km/hod | min |  |
| řídítka výškově stavitelná bez použití nářadí | min. 10 pozic nebo plynulé nastavení a aretace v plném rozsahu pohybu | min. |  |
| řídítka stranově stavitelná bez použití nářadí | min. 2 pozice nebo plynulé nastavení a aretace v plném rozsahu pohybu | min. |  |
| hmotnost | max. 300 kg | max. |  |
| Možnost odpojení hydrostatického pohonu v případě nutnosti odtahu | ano | pevný |  |
| systém protisměrného otočení hnacích kol na místě | ano | pevný |  |
| Hnací kola | 23x8,5-12 AS dvoumontáž | kola-min dvoumontáž - pevný |  |
| max. svahová dostupnost | 40° | min |  |
| pneumatiky | šípový vzorek | pevný |  |
| Mulčovač |  |
| plně agregovatelný k danému nosiči Y nože | ano | pevný |  |
| záběr sečení | min. 118 cm, max. 130 cm | rozmezí min. – max. |  |
| Tloušťka Y nože | 8 mm | pevný |  |
| Součástí dodávky bude |  |  |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | min. |  |
| Servisní prohlídka/záruční servis | výrobcem určené intervaly (předpoklad 2 prohlídky/servisy) včetně výměny náhradních dílů, náplní, olejů, filtrů apod. prováděné v rámci servisní prohlídky (vše bude zahrnuto v celkové ceně) => bezplatná prohlídka | pevný |  |
| Servisní místo | do 100 km od místa dodání | max. |  |
| Zaškolení obsluhy | předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů a jiných dokladů | pevný |  |
| Všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou montáží zařízení | ano | pevný |  |
| Dopravní náklady na určené místo | ano | pevný |  |