## VN HRABIŠÍN, OPRAVA OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ

## Zadání rozsahu stavby - zpracování projektové dokumentace

## Katastrální území: Hrabišín

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Číslo akce: 223 433 PDC

Vypracovala: Ing.Věra Burdová - úsekový technik

Schválil: David Čížek, DiS. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 24.10.2017

- Základní údaje:

Název akce: 		VN Hrabišín, oprava objektů a odbahnění

Vodní tok: 		IDVT 10194350

ř. km. : 			0,800

Katastr. území:		Hrabišín

ORP:			Šumperk

Číslo hydrolog. pořadí:	4-10-02-0500-0-00

Číslo HM : 		HM 903 700 VN Hrabišín

Stupeň dokumentace: 	Zadání rozsahu stavby

Investor: 			Povodí Moravy s.p., Brno, Dřevařská 11

- Časový plán stavby:

Vypracování projektu, inženýrská činnost 	2018

Realizace stavby:					2019

- Popis současného stavu:

MVN Hrabišín je průtočná nádrž na bezejmenném drobném vodním toku IDVT 10194350 v ř.km 0,800, která byla vybudována v roce 1986 za účelem závlahy zemědělských pozemků.

Půdorysně přímá homogenní zemní sypaná hráz je lichoběžníkového průřezu, s šířkou v koruně 3 - 3,4 m, délka koruny hráze 70 m, návodní líc má sklon 1:3 a je opevněn kamenným pohozem Ø 60-120 mm, tl. 300 mm uloženým na štěrkopískovém podkladu tl. 200 mm Ø 4-16 mm. Sklon vzdušního líce je 1:2, povrch je ohumusován a oset. Na koruně hráze je osazeno zábradlí z dřevěné kulatiny usazené ve sloupcích z kamenného zdiva.

K odvedení průsakové vody z podloží hráze je v patě hráze zřízen drenážní systém, který je tvořen svodným drénem DN 200mm. Vlastní drenážní potrubí se skládá ze tří per v patě hráze, jedno pero je zaústěno přímo do vodního toku, dvě pera jsou svedena do revizní šachty a dále zaústěna svodným potrubím do vodního toku cca 50m pod hrází.

Sdružený funkční objekt slouží k převádění běžných i povodňových průtoků přes vodní dílo, vypuštění nádrže, regulaci s hladinou vody v nádrži a vypouštění požadovaného množství vody z nádrže. Je umístěn v levé části hráze. Objekt sestává ze tří bloků.

Blok č. l je tvořen vtokovým objektem a přelivnou částí, délka hrany přelivu 2 x 9,0 m. Přelivná hrana je na pravé straně provedená jako půlkruhová, zpevněná žulovými kvádry. Na levé straně bylo v roce 2015 provedeno snížení přelivné hrany o 15 cm, zakončení je rovné. Ve vtokovém objektu je umístěno výpustné zařízení, vodočetná lať, provizorní hrazení a ocelová konstrukce přístupové lávky. Pro vypouštění vody z nádrže jsou určena dvě kanálová šoupata DN 300 Jt 1 S 60 005-601. Ovládání těchto šoupat je ruční pomocí ovládacího klíče. Horní část ovládacího zařízení šoupátek je uložena pod ochrannými poklopy, které jsou uzamykatelné. Pro zajištění přístupu ke každému šoupátku vtokového objektu jsou osazena stoupací železa. K provizornímu zahrazení vtokového objektu slouží hradidlová stěna z dubových dluží. Pro jejich zvedání jsou v každém hradidle umístěny dva šrouby. Vlastní zvedání se provádí pomocí dvou zvedacích háků. Aby nedocházelo k zanášení a ucpávání šoupat splaveninami při vypouštění nádrže jsou před šoupaty umístěny česle v ocelových rámech.

Blok č. 2 tvoří hrázová část – výpustní štola délky 9 m, obdélníkový profil 2,5 x 3,0 m.

Blok č. 3 je tvořen hrázovou částí (štola délky 8,5 m, obdélníkový profil 2,5 x 3,0 m) a výtokovou částí – čelem ze železobetonu.

Ocelová lávka slouží pro přístup z koruny hráze na funkční objekt. Je opatřena oboustranným zábradlím.

Výtoková část za sdruženým funkčním objektem je na délku 10 m zpevněna kamennou dlažbou tl. 25 cm do podkladního betonu tl. 20 cm a ukončena prahem z lomového kamene. Celou zátopou prochází odvodňovací koryto, které začíná v místě vtoku do nádrže, kde je zřízen skluz a končí v profilu nátoku do spodních výpustí.

Odpadní koryto pod hrází je opevněno betonovými prefabrikáty ve dně a na části svahů. Ve zbývající části svahů je provedeno zatravnění. Sklon svahů u funkčního objektu je 1:1, dále 1:1,5.

Vodní nádrž je aktuálně provozována externím subjektem, který má s PM nájemní vztah. K vypuštění vodní nádrže dojde v říjnu 2018, následně bude zpracovatelem PD provedeno geodetické zaměření a bude zaměřena mocnost sedimentu.

Základní údaje MVN :

- plocha zátopy					1,6 ha

- celkový objem nádrže 				35 000 m3

- objem zásobního prostoru			27 000 m3

- objem retenčního prostoru			  6 000 m3

- objem stálého nadržení				  2 000 m3

- objem ovladatelného prostoru			29 000 m3

- kóta koruny hráze				348,50 m n.m.

- max. hladina					347,90 m n.m.

- max. zásobní hladina				347,40 m n.m.

- kóta hrany bezpečnostního přelivu		347,40 m n.m.

- kóta dna výpustného potrubí 			340,93 m n.m.

- kóta dna šachty funkčního objektu		340,83 m n.m.

- vrch šachty funkčního objektu			348,50 m n.m.

- kóta dna odpadní štoly na výtoku		340,51 m n.m.

- délka přelivné hrany				2 x 9,0 m

- kapacita spodní výpusti 1xDN 300 při Mz	0,62 m3/s

- kapacita spodní výpusti 1xDN 300 při Mmax	0,65 m3/s

V současné době je vodní nádrž do značné míry zanešená nánosy. Lze tedy předpokládat, že došlo k zanesení odvodňovacího koryta a k zanesení plochy zátopy, čímž vznikají prakticky neodvodnitelná místa. Dle hospodařícího subjektu je v dané nádrži velmi komplikované provádět slovení rybí obsádky.

V květnu 2017 byla provedena zkouška funkčnosti spodních výpustí. Obě výpusti po důkladném očištění a promazání, byly po vynaložení větší síly otevřeny a opět uzavřeny. Bylo zjištěno silné napadení korozí u obou vřetenových ovládacích tyčí i přístupových žebříků v obou šachtách. Z důvodu vybavení spodních výpustí kanálovými uzávěry se závady mohou vyskytovat zejména na jejich ovládacích částech. Samotné těleso je litinové, tzn. že hrozí zejména koroze na ovládacím vřetenu, zkorodovaný závit vřetene, poškozená matice zvedacího mechanizmu, případně její zarážka. Dále se na VD může nacházet korozí poškozené zabetonované potrubí spodních výpustí a jeho napojení na vodící a těsnící rám kanálového šoupátka. Na koruně hráze se nachází dřevěné zábradlí osazené do zděných kamenných bloků. Toto zábradlí nevyhovuje bezpečnostním standardům a je nutno ověřit jeho potřebnost na daném objektu. Vizuálně byla dále zjištěna netěsnost bezpečnostního přelivu, kde jsou patrné průsaky. Také ostatní části objektu (např. výpustní štolu, drenážní potrubí DN200) je nutno prověřit, zdokumentovat, provést kamerovou zkoušku u drenážního a výpustného potrubí a v případě potřeby navrhnout opravu objektů. Součástí akce bude i provedení ochranných nátěrů kovových, ocelových a dřevěných prvků.

- Účel akce:

Účelem akce je odtěžení nánosů z malé vodní nádrže, zjištění rozsahu poškození objektů – nebo jejich součástí a jejich následná oprava či výměna za nové, stejných dimenzí.

Akce je připravována dle pravidel dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“.

Jedná se o MVN nad 0,5 ha.

- Výchozí podklady:

- Původní projektová dokumentace z r. 1980 (k nahlédnutí na provoze Šumperk)

- Technická karta VN Hrabišín HM 903700

- Technická zpráva ze zkoušky funkčnosti spodních výpustí (ing. Havlíček, 05/2017)

- Manipulační řád VN Hrabišín

- Fotodokumentace

- Katastrální situace

- Posouzení parametru vodní nádrže Hrabišín – ing. Jelínková, Povodí Moravy, s.p.

- Návrh technického řešení:

Odtěžení sedimentů:

V rámci přípravných prací je nutné provést zaměření plochy nádrže a následné srovnání s původní projektovou dokumentací, čímž bude určeno množství usazených sedimentů.  K vypuštění vodní nádrže dojde v říjnu 2018, následně bude zpracovatelem PD provedeno geodetické zaměření a bude zaměřena mocnost sedimentu.

Výsledkem zaměření bude sestavení původního, aktuálního a rozdílového zaměření plochy zátopy. Pro určení mocnosti nánosů bude provedeno porovnání historické dokumentace s provedeným zaměřením aktuálního stavu. V rámci provedení díla bude ověřena skutečná výšková úroveň dna.  Budou vytvořeny reprezentativní příčné a podélné řezy. Zaměření mocnosti sedimentu musí být provedeno odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu 129 290. Zaměření musí obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě á 10m.

Součástí akce bude mj. i obnova odvodňovacího koryta a vysvahování a vyprofilování dna nádrže dle min. dochovaných údolnicových profilů zátopy. V případě, že by takovéto vyprofilování nádrže nevyhovovalo nebo nedostačovalo budoucí potřebě vypouštění VN - budou do problematických míst doplněny odvodňovací pera, které budou ústit do páteřního odvodňovacího koryta. Ve vazbě na výše uvedené bude zpracováno projekční řešení odtěžení sedimentů ze dna nádrže, včetně stavebního odvodnění zátopy, řešení vnitrostaveništních komunikací, mezideponií, deponií, sjezdů apod. Objednatel požaduje řádné posouzení únosnosti sedimentu – v projektové dokumentaci bude definován možný způsob provádění (pohyb mechanizace v ploše zátopy). Součástí zpracovávané projektové dokumentace bude i určení a projednání místa pro uložení vytěžených sedimentů v souladu s platnou legislativou. Záměrem investora je pochopitelně nalezení blízkého uložiště, proto je nutné ověřit dostupná uložiště vč. možnosti uložení na ostatní/zemědělské plochy v okolí (dle výsledků rozborů). Odebrání vzorků včetně kompletních rozborů sedimentů, popř. pozadí zemědělské plochy, pro určení způsobu uložení/skládkování  zajistí zpracovatel v rámci plnění díla. Odebrání sedimentů zajistí zpracovatel projektové dokumentace u akreditované laboratoře. Program vzorkování bude konzultován s objednatelem. V rámci vzorkování budou provedeny minimálně 4 odběry (zonace vzorkování). Při návrhu meziskládky je nezbytný souhlas vlastníků pozemků. V rámci PD musí být vyřešeno definitivní uložení vytěženého sedimentu v souladu se zákonem. Navržené místo uložení bude doloženo písemným potvrzením skládky (popř. od vlastníka pozemku, na kterém bude sediment uložen) o možném převzetí sedimentu v potřebném množství. K uložišti bude navíc nalezena a zajištěna přístupová cesta/cesty. Veškeré plochy dotčené stavbou (trvale i dočasně) budou projednány s vlastníky dotčených pozemků, dle požadavků vodoprávního úřadu (dle povolovacího režimu) bude zajištěn písemný souhlas na situační výkres stavby (zajistí zhotovitel PD).

Posouzení stavu a návrh opravy stavebních a funkčních částí:

Ze strany projektanta bude zhodnocen stav jednotlivých stavebních i technologických součástí objektu a v případě zjištěných závad bude navržena jejich oprava, či výměna. Pro ověření stavu betonových konstrukcí budou provedeny průzkumné práce, na základě nichž bude navržen optimální způsob opravy (rozsah průzkumných prací: min. dva jádrové vrty pro stanovení pevnosti betonu z vývrtu). Zhotovitel projektové dokumentace stanoví místa pro provedení odvrtů k určení kvality stávajících betonů. Samotné odvrty, včetně zkoušek betonů provede objednatel. Na základě výsledků průzkumů bude stanoven další postup opravy. Sanace otvorů po vývrtech zajistí zhotovitel. Z důvodu stáří technologie lze předpokládat výměnu ovládacích tyčí, min. repasi zvedacího mechanizmu, kontrolu a nátěr česlí, kontrolu a opravu provizorního hrazení výměnu přístupových žebříků a kontrolu a případné řešení závady potrubí spodních výpustí a dalších součástí. Tyto činnosti budou provedeny při provizorním hrazení dlužemi. Spolupráci při provizorním hrazení zajistí objednatel. Dále bude provedena kontrola výpustného objektu, vývaru a dalších stavebních částí pod VN. Stejně tak je nutné zrevidovat, pomocí kamerového průzkumu, stav drenážního systému DN 200 a výpustného potrubí v  celé délce pro případnou opravu nebo výměnu. Zhotovitel zajistí celkovou důkladnou kontrolu všech konstrukcí a opevnění návodního líce hráze. Bude proveden odhad poškození na základě viditelných konstrukcí. Mimo jiné bude ověřen stav a poškození sdruženého objektu a jeho součástí, stav hradících prvků, vodících profilů a dalších částí objektu, stav a vyústění patního drénu, prostoru vtoku a odtoku z nádrže ad. Dále bude provedeno geodetické zaměření v příčných řezech dle původní dokumentace a srovnání nivelety hráze s původní dokumentací - v případě nutnosti dosypání hráze bude PD obsahovat i návrh zemníku, který musí být podložen laboratorními rozbory zeminy vhodné do hráze. Bude ověřena potřeba zábradlí na koruně hráze a bude zvážena možnost jeho úplného odstranění a tím i možnost řešení přístupové komunikace na hrázi.

Na základě zjištěného stavu bude navržen rozsah oprav, či úplná výměna/obnova do původního stavu.

Součástí oprav bude i provedení nátěrů ochranných poklopů a zábradlí funkčního objektu.

U výpustného objektu bude ze strany projektanta řešeno jednoduché kádiště a provozní sjezd.

Požadavky na zpracování PD:

- Posouzení současného stavu z archivních dokumentací a z nově zjištěných podkladů z geodetického zaměření.  Zaměření mocnosti sedimentu musí být provedeno odborně způsobilou osobou dle pravidel dotačního titulu 129 290. Zaměření musí obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě á 10m.

- Geodetické zaměření hráze s vynesením podélného a příčných profilů v místech dle původní projektové dokumentace.

- Průzkumné práce na ověření stavu konstrukcí (stavebně technický průzkum) – stavebních i technologických částí VD (v rozsahu min. dvou jádrových vrtů pro zjištění pevnosti betonu konstrukce z vývrtů. Zhotovitel projektové dokumentace stanoví místa pro provedení odvrtů k určení kvality stávajících betonů. Samotné odvrty, včetně zkoušek betonů v tlaku na vývrtech zajistí objednatel. Sanace otvorů po vývrtech zajistí objednatel.

- Kamerový průzkum celého drenážního potrubí DN 200 a výpustného potrubí.

- Zajištění laboratorních rozborů sedimentů (dle výše uvedeného min. 4 vzorky) a následný návrh uložení/likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou (ověření nejbližšího možného místa skládkování). V případě potřeby – pro ověření úsporných variant – bude zpracovatelem zajištěno zpracování dalších nezbytných laboratorních rozborů. Zpracovatel PD ověří a navrhne na základě rozborů a jejich objemu nejbližší možné místo uložení (bude podloženo zápisem z projednání s odběratelem).

- Zajištění potřebných zemníků (podložených nezbytnými rozbory vhodnosti zeminy pro opravu hráze),

- Zpracování Zásad organizace výstavby – způsob provádění těžby, řešení vnitrostaveništní manipulace – pohyb mechanizace v zátopě (zohlednění únosnosti manipulačního prostoru), převod vody po dobu stavby, způsob opravy hráze včetně technologie hutnění, atd.

- Zajištění přístupů k možné realizaci díla včetně řádného projednání s vlastníky všech dotčených (trvale/dočasně) pozemků (na základě tohoto bude zpracováno ZOV stavby). V případě nutnosti zřízení sjezdu, návrh a projednání dopravního značení apod. (zvláštní užívání komunikace). V dokladové části budou doloženy písemné souhlasy vlastníků na situačních výkresech stavby a potřebné smlouvy o právu provést stavbu.

- Ověření výskytu (případné zajištění vytyčení) případných inženýrských sítí a zakreslení do PD včetně návrhu zajištění jejich neporušení během provádění prací,

- Zajištění rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku dle potřeb stavby zajištění legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně umístění zařízení staveniště a mezideponie)

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP k ohlášení stavby/případně ke stavebnímu řízení a dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů, ZOV apod.) a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací/příp. stavební povolení), = kompletní inženýring. Projektová dokumentace musí být v souladu s oprávněnými požadavky, návrh řešení musí být proveditelný a projednatelný. Inženýrská činnost musí probíhat v souběhu se zpracováváním PD.

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech

- Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona 309/2006 Sb.

- Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu stavby (bude- li třeba)

-    PD bude zpracována dle podmínek dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na

drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora

opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, tak aby

splňovala náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

Další doplňující informace:

Vodní nádrž Hrabišín neleží v systému NATURA 2000, CHKO, EVL ani přírodní rezervaci.

Výskyt chráněných živočichů dle databáze AOPK zjištěna ropucha obecná – bude respektována vydaná výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. V projektové dokumentaci bude také zohledněn výskyt škeble říční, záchranný transfer jedinců škeble říční bude proveden při vypouštění nádrže.

Přehled pozemků dotčených stavbou a sousedních pozemků včetně vlastníků, vše v k. ú. Hrabišín, obec Hrabišín:

Pozemky ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.:

-	parc. č. st. 421/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1756 m2,

-   parc. č. 1844/5 – vodní plocha o výměře 2431 m2,

-   parc. č. 1844/7 – vodní plocha o výměře 865 m2,

-   parc. č. 1844/9 – ostatní plocha o výměře 1514 m2,

-   parc. č. 1844/32 – ostatní plocha o výměře 94 m2,

-	parc. č. 1844/34 – vodní plocha o výměře 434 m2,

-	parc. č. 1844/38 – vodní plocha o výměře 2312 m2,

-	parc. č. 1844/39 – vodní plocha o výměře 2066 m2,

-	parc. č. 1844/41 – vodní plocha o výměře 197 m2,

-	parc. č. 1844/44 – vodní plocha o výměře 1198 m2,

-	parc. č. 1844/45 – vodní plocha o výměře 3042 m2,

-	parc. č. 1844/46 – ostatní plocha o výměře 329 m2,

-	parc. č. 1844/47 – vodní  plocha o výměře 842 m2,

-	parc. č. 1844/49 – ostatní  plocha o výměře 543 m2,

-	parc. č. 1844/50 – ostatní plocha o výměře 13 m2,

-	parc. č. 1844/51 – ostatní plocha o výměře 49  m2,

Pozemky ve vlastnictví paní Strakové Magdy:

-	parc. č. st. 421/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2,

-	parc. č. 1844/35 – vodní plocha o výměře 886 m2,

-	parc. č. 1844/36 – vodní plocha o výměře 402 m2,

-	parc. č. 1844/37 – ostatní  plocha o výměře 640 m2,

Pozemky ve vlastnictví paní Příborské Renaty:

-	parc. č. st. 421/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2,

-	parc. č. 1844/28 – ostatní  plocha o výměře 53 m2,

-	parc. č. 1844/33 – vodní plocha o výměře 81 m2,

Pozemky ve spoluvlastnictví paní Kvapilové Dany (podíl id. ½) a paní Macourkové Jitky (podíl id. ½):

-	parc. č. 1844/48 – vodní plocha o výměře 370 m2,

-	parc. č. 1844/52 – ostatní  plocha o výměře 260 m2,

Pozemek ve společném jmění manželů, pana Franka Vladimíra a paní Frankové Marie:

- parc. č. 1844/40 – vodní plocha o výměře 36 m2,

Pozemky ve vlastnictví pana Mrakavy Arnošta:

-	parc. č. 1641/2 – trvalý travní porost o výměře 5157 m2,

Pozemky ve vlastnictví Obce Hrabišín:

-	parc. č. 1646 – trvalý travní porost o výměře 590 m2,

-   parc. č. 1830/3 – ostatní plocha o výměře 20 m2,

-   parc. č. 1831 – ostatní plocha o výměře 172 m2,

-	parc. č. 1844/43 – ostatní plocha o výměře 17 m2.

Pozemky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

-	parc. č. 1574 – ostatní plocha o výměře 165 m2,

-   parc. č. 1844/60 – ostatní plocha o výměře 399 m2,

Pozemky ve vlastnictví akciové společnosti Úsovsko a.s.:

-	parc. č. 1844/59 – ostatní plocha o výměře 532 m2,

Pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu:

-	parc. č. 1570/3 – ostatní plocha o výměře 484 m2,

Seznam účastníků dotčených stavbou:

Obec Hrabišín

MěÚ Šumperk – vodoprávní úřad

Povodí Moravy s.p. Brno

Český rybářský svaz

Vlastnící pozemků dotčených přístupem

- Vliv stavby na životní prostředí

Jedná se o opravu, která nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. K akci jsou předpokládány podmínky OŽP a rybářů v podobě transferů živočichů a ryb při vypouštění VN.

V rámci připravovaného záměru (v souvislosti s vypouštěním) je již zažádáno o rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.  V případě, že pro realizaci stavby bude nutné provést probírky nebo ořezy dřevního porostu, popř. pro umožnění přístupů, bude rozsah potřebné probírky zanesen v projektové dokumentaci. V dokladové části PD bude doloženo případné povolení ke kácení.

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Většina pozemků pod VN je ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Moravy s.p. Detailní majetkoprávní situace je v přílohách ZRS. Vlastní funkční objekt se nachází na pozemku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Realizací stavby nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. Dočasně budou dotčeny sousední pozemky.

- Předpokládaný finanční náklad

Kalkulace skutečných nákladů na realizaci akce bude součástí zpracované projektové dokumentace.

- Přílohy:

- Situace

- Snímek z katastrální mapy

- Technická karta VN HM 903700

- Fotodokumentace

- Technická zpráva ze zkoušky funkčnosti spodních výpustí (ing. Havlíček, 05/2017)

- Posouzení parametrů MVN Hrabišín

- Výkresová část z původní projektové dokumentace Závlahová nádrž Hrabišín:

  - Situace D-1.1

  - Podélný profil osou hráze D-1.2

  - Vzorový příčný řez hráze D-1.3

  - Podélný řez funkčního objektu D-2.2

  - Úpravy v zátopě – příčné profily nádrží D-3.1

Situace

Snímek z katastrální mapy – modře podbarveny plochy ve vlastnictví státu Česká republika s právem hospodařit pro Povodí Moravy s.p.

Karta HM 903 700 Vodní nádrž Hrabišín

Dokumentace současného stavu

Pohled na hráz, zábradlí a sdružený funkční objekt

Návodní líc hráze

Schody na vzdušním líci

Přístupová lávka

Jednostranně snížený bezpečnostní přeliv

Čelo výtokové části

Opevnění výtoku z funkčního objektu

Pohled do pravé šachty

Česle pravé šachty

Pohled do levé šachty

Dubové dluže v levé šachtě

Nátrž na pravém břehu

Výkresová část dokumentace:

D – 1.1 Situace

D – 1.2 Podélný profil osou hráze

D – 1.3 Vzorový příčný řez hráze

D - 2.2 Podélný řez funkčního objektu

D – 3.1 Úpravy v zátopě – příčné profily nádrží

PF 11

PF 12

PF 13

PF 14

PF 15

PF 16

PF 17

PF 18