Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím“

Specifikace technických parametrů:

- kombinovaná ESI a APCI sonda, tj. elektrosprej (ESI) a chemická ionizace (APCI) v jedné sondě s možností odděleného přepínání obou režimů, tj. měření dvou zcela oddělených nezávislých alternujících režimů ESI a APCI s použitím jedné sondy

- dvojitý ortogonální interface vhodný i pro použití netěkavých pufrů

- citlivost - poměr signálu k šumu S/N≥ 30.000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu při průtoku 0,4 ml/min v režimu ESI+ pro MRM přechod m/z 609 – 195

- izolační ventil umožňující čištění iontového zdroje bez zrušení vakua

- rozsah hmot 2 - 2000 amu

- kolizní cela na principu cestujících vln

- automaticky programovatelný čas MRM přechodů

- minimální nastavitelný “dwell time“ 1 ms

- dostupné režimy:                                                     .

  - sken prekurzorových iontů

  - sken produkových iontů

  - multiple Reaction Monitoring (MRM)

  - sledování neutrální ztráty

  - záznam jednoho iontu (SIR)

  - MRM přechod potvrzený skenem produktů (PICS)

  - kontinuální monitoring pozadí matrice během procesu kvantifikace

- přepínání polarit mezi positivním a negativním režimem během analýzy za 20 ms

- přepínání mezi elektrosprejem a chemickou ionizací během analýzy za 20 ms

- rychlost skenování 10.000 amu/sec

- automatické ladění a kontrola MS systému

- automatická servisní diagnostika se vzdáleným přístupem prostřednictvím Internetové sítě

- detektor založený na principu fotonásobiče uloženého mimo osu (off-axis)

- jednoduchá údržba, kompaktní model s co nejmenším půdorysem

- možnost přímého zavádění kapalného vzorku bez dalších pomocných čerpadel

- možnost přímého zavádění pevného vzorku (jako volitelné příslušenství)

- vhodná vakuová pumpa

- hmotnostní spektrometr a separační jednotka musí být jako celek řízeny pouze jedním softwarem, a to softwarem MassLynx, v 4.1.

- separační jednotka pro práci s hmotnostním detektorem s binárním gradientem s vysokotlakým mícháním mobilní fáze přepínatelný až mezi 4 mobilními fázemi a lineárním, konvexním a konkávním průběhem gradientu, s termostatem kolon a chlazeným autosamplerem.