Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 2 ks kolových traktorů“

Specifikace strojů a jejich výbavy:

Rozhodující technické parametry a požadavky:

Kolový traktor o výkonu min. 100kW

Rozhodující technické parametry a požadavky:

- Traktor kolový střední kategorie, přední hnaná náprava 4WD

- Motor čtyřválec, výkon min. 100 kW, objem min. 4 l, emisní norma Stage IV (Ad Blue)

- Převodovka 24/18, min. 3 st. násobič, mech. reverzace, minimálně 40 km/h

- Zadní výv. hřídel 540/540E/1000/1000E, 6+1 hydraulických rychlospojek

- Zadní tříbodový závěs – elektrohydraulicky ovládaný, kat.II, min. zvedací síla 77 kN

- Etážový rychlostavitelný závěs s automatickou hubicí, agrozávěs

- Klimatizace, vyhřívaná zrcátka a zadní sklo, maják, max. výška 2,85 m, max. šířka 2,5m

- Brzdy pro přívěs 1+2 okruhové, volant sklopný a výškově stavitelný

- Přední zvedací zařízení kat. II

- Vzduchem odpružené sedadlo řidiče + sklopné sedadlo spolujezdce

- Odpružená kabina traktoru

- Závaží zadních kol min. 450 kg, objem palivové nádrže minimálně 230 l

- Pneu přední 480/65R24, zadní 600/65R38

Kolový traktor o výkonu min. 55kW

- Motor čtyřválec min. 55kW, vstřikování paliva Common Rail, Stage IIIB, DOC filtr

- Přední náhon

- Zadní tříbodový závěs min. 24 kN

- Hydraulika – rychloupínací háky, 2 vnější okruhy hydrauliky

- Zadní výv. hřídel 540/1000, závislý/nezávislý, 6dr.

- Převodovka – plynulé přechody převod. stupňů pod zátěží (min. 12x12), mech. reverzace

- Konzola závěsu posuvná + automatický závěs

- Brzdy vícelamelové v olejové lázni

- Max. rychlost min. 30 km/h

- Nádrž paliva min. 80 l

- Rozchod předních kol do 1550 mm

- Kabina s klimatizací

- Vzduchové brzdy přívěsu 1+2 okruhové

- Pneu 11,2x24, 16,9x30

- Maják