Příloha 4

Technická specifikace zboží

| Počet kusů | Položka | požadavek zadavatele (technické parametry) | Cena za kus bez DPH | Celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Čidla pro měření teploty půdy | Pro celoroční venkovní použití, odolnost proti vlhkosti. Přesnost měření / minimální rozlišení - +-0,2°C. |  |  |
| 15 | Čidla pro měření teploty vzduchu | Pro celoroční venkovní použití. Minimalizace vlivu přímého slunečního záření na čidlo (stínění čidla), odolnost proti vlhkosti. Přesnost měření / minimální rozlišení - +-0,2°C. |  |  |
| 15 | Srážkoměr | Pro celoroční venkovní použití. Přesnost měření / minimální rozlišení - 0.2 mm srážek. |  |  |
| 4 | Pyranometr | Pro celoroční venkovní použit Přesnost měření / minimální rozlišení - Citlivost 0 - 1200 W/m2. |  |  |
| 4 | Čidla pro měření vlhkosti vzduchu | Pro celoroční venkovní použití. Minimalizace vlivu přímého slunečního záření na čidlo (stínění čidla). Přesnost měření / minimální rozlišení - +- 3 % R.v. |  |  |
| 20 | Čidla pro měření půdní vlhkosti | Pro celoroční venkovní použití. Minimální rozsah měření 5 až 50 % obj. vlhkosti. Přesnost měření / minimální rozlišení - 0.01 m3 m-3 |  |  |
| 8 | Záznamová jednotka pro měření analogových i digitálních veličin | Možnost variabilního sestavení výše uvedených čidel do sestav s touto záznamovou jednotkou (Minimální počet čidel instalovatelný na 1 záznamovou jednotku = 3x teplota + 4x vlhkost (volitelně vzduchu i půdy), 2x srážkoměr, 1x pyranometr. Automatický záznam (zálohování) dat na paměťovou kartu (bez nutnosti použití počítačové techniky v terénu). Kapacitu paměti záznamového zařízení minimálně pro půlroční. GPRS/GSM přenos dat na zabezpečený server dodavatele, možnost prohlížení a stahování dat a parametrizaci záznamových zařízení pomocí webového rozhraní. Měření v 30sekundovém intervalu. Dále požadujeme možnost zobrazení okamžitých měřených veličin pomocí integrovaného displeje a klávesnice. Dále požadujeme možnost připojení kamery na záznamovou jednotku. |  |  |
| 8 | Třínohý stojan s jedním ramenem | Stabilní pro celoroční venkovní použití. Celková instalovaná výška 2 m, včetně prvků pro pevné uchycení loggeru ; minimální počet čidel teploty, záření nebo vlhkosti vzduchu umístitelný na rameno 2 ks. |  |  |