# Příloha č. 1 – specifikace měrných stanic

# Položka plánu č. 62/2018 – VD Strž  - limnigraf na odtoku z VD

# Kontaktní osoba: Ing. Tereza Horejšová – e-mail: Tereza.Horejsova@pvl.cz, tel.: 602 858 250

# Místo instalace:

- pod hrází VD Strž

- u koncentračního prahu na levém břehu na odtoku z VD

- instalace na místě bude předem konzultována s vedoucím hrázným p. Houbou

- na místě bude nutné posoudit variantu ukotvení a umístění telemetrické stanice dle technických možností

# Připravenost lokality:

- Lokalita je částečně fyzicky připravena na montáž hladinoměru – nutné demontovat stávající měrnou stanici.

- Základová telemetrická stanice bude umístěna v ochranné uzamykatelné skříni, která bude vhodně kotvená buď přímo na stávající studnu nebo v pozink rámu, který bude vhodně kotvený k betonovému zakončení levobřežního opevnění (podrobněji viz fotodokumentace)

- plovákové čidlo bude umístěno v původní studni měření vodního stavu

- v lokalitě není dostupná přípojka el. energie, zařízení bude napájeno akumulátorem (12V/42Ah)

- lokalita není vhodná pro využití solárního panelu na dobíjení akumulátoru

# Ochranná skříň:

- Skříň bude plastová, nebo z jiného odolného materiálu se stupněm krytí minimálně IP 66. Nepřipouští se kovová skříň z důvodu kondenzace vlhkosti, reznutí a horšího příjmu signálu.

- Skříň bude uzamykatelná.

- Rozměry skříně umožní umístění veškeré potřebné technologie včetně napájecího akumulátoru.

- Skříň bude umístěna na stávající studnu nebo v rámu (např. pozink), který bude kotvený do betonového zakončení levobřežního opevnění.

# Telemetrická stanice (datalogger):

- Umožňující měření a zaznamenávání vodních stavů a případně dalších veličin - minimálně 6 měřících kanálů.

- Umožňující dálkový přenos dat a komunikaci přímo se servery PVL.

- Obsahující GSM/GPRS modem.

- Umožňující zasílání výstražných SMS.

- Umožňující kalibraci čidel přímo na místě bez nutnosti připojení PC nebo jiného zařízení.

# Měřící čidla:

- 1x plovákové čidlo se specifickým rozsahem 0 – 30 m v.s., s přesností 1 mm (předpoklad měření 2 m v.s.)

# Vodočetná lať:

- nebude součástí dodávky, na místě je již vodočetná lať instalována

# Napájení stanice:

- Olověný akumulátor typu SLA (VRLA, suchý), a to buď ve formě tzv. AGM (elektrolyt je vázán v rouně ze skelných vláken), nebo gelový (elektrolyt je ve formě hustého gelu)

- Kapacita akumulátoru bude odpovídat min. 12V/42 Ah

# Ostatní součásti dodávky:

- Kabeláž

- Ostatní instalační materiál (chráničky, kotvy, objímky, konzolky, stojany, hmoždinky…)

- Instalace a kalibrace stanice, zprovoznění

Fotodokumentace

demontáž původní stanice a umístění datalogeru a nového čidla do nové ochranné krabice přímo na stávající studnu

demontáž původní stanice a umístění datalogeru a nového čidla do nové ochranné krabice přímo na stávající studnu

původní plováková měřící stanice se studnou

původní plováková měřící stanice se studnou

Obrázek 1 - schematické umístění nové pod VD Strž – var. 1 ukotvení na stávající studnu

kabeláž ukrytá v chráničce

kabeláž ukrytá v chráničce

montáž nového plovákového čidla na místo stávajícího

montáž nového plovákového čidla na místo stávajícího

původní plováková měřící stanice se studnou

původní plováková měřící stanice se studnou

demontáž původní stanice a umístění datalogeru do nové ochranné krabice ukotvené do betonového zakončení levobřežního opevnění

demontáž původní stanice a umístění datalogeru do nové ochranné krabice ukotvené do betonového zakončení levobřežního opevnění

Obrázek 2 - schematické umístění nové pod VD Strž – var. 2 ukotvení do betonu

Obrázek 3, 4 - detaily stávající měřící studny

Obrázek 5 - Mapa s vyznačeným umístěním limnigrafické stanice pod VD Strž (49.6075789N, 15.9515586E)
										         (www.mapy.cz)

Položka plánu č. 63/2018 – VD Staviště  - limnigraf na odtoku z VD

# Kontaktní osoba: Ing. Tereza Horejšová – e-mail: Tereza.Horejsova@pvl.cz, tel.: 602 858 250

# Místo instalace:

- pod hrází VD Staviště

- u stávající vodočetné latě pod spojením odpadu od bezpečnostního přelivu a spodní výpusti

- instalace na místě bude předem konzultována s vedoucím hrázným p. Houbou

# Připravenost lokality:

- Lokalita je částečně fyzicky připravena na montáž hladinoměru a instalaci základové stanice. Po domluvě s obsluhou VD bude upřesněno konkrétní umístění stanice na břehu. Možnost úpravy břehových porostů v místě instalace za spolupráce obsluhy VD. Pravděpodobně bude nutný betonový základ pro ukotvení rámu ochranné skříně.

- Základová telemetrická stanice bude umístěna v ochranné uzamykatelné skříni a tato pak v pozink rámu, který bude vhodně kotvený na levém břehu odpadního koryta pod VD (podrobněji viz fotodokumentace)

- Kabeláž od sondy bude nutné schovat do chráničky.

- v lokalitě není dostupná přípojka el. energie, zařízení bude napájeno akumulátorem (12V/42Ah)

- lokalita není vhodná pro využití solárního panelu na dobíjení akumulátoru

# Ochranná skříň:

- Skříň bude plastová, nebo z jiného odolného materiálu se stupněm krytí minimálně IP 66. Nepřipouští se kovová skříň z důvodu kondenzace vlhkosti, reznutí a horšího příjmu signálu.

- Skříň bude uzamykatelná.

- Rozměry skříně umožní umístění veškeré potřebné technologie včetně napájecího akumulátoru.

- Skříň bude umístěna v dostatečné výšce v rámu (např. pozink), který bude kotvený do levého břehu.

# Telemetrická stanice (datalogger):

- Umožňující měření a zaznamenávání vodních stavů a případně dalších veličin - minimálně 6 měřících kanálů.

- Umožňující dálkový přenos dat a komunikaci přímo se servery PVL.

- Obsahující GSM/GPRS modem.

- Umožňující zasílání výstražných SMS.

- Umožňující kalibraci čidel přímo na místě bez nutnosti připojení PC nebo jiného zařízení.

# Měřící čidla:

- 1x tlaková sonda s rozsahem min. 2 m v.s.

# Vodočetná lať:

- nebude součástí dodávky, na místě je již vodočetná lať instalována

# Napájení stanice:

- Olověný akumulátor typu SLA (VRLA, suchý), a to buď ve formě tzv. AGM (elektrolyt je vázán v rouně ze skelných vláken), nebo gelový (elektrolyt je ve formě hustého gelu)

- Kapacita akumulátoru bude odpovídat min. 12V/42 Ah

# Ostatní součásti dodávky:

- Betonový základ

- Kabeláž

- Ostatní instalační materiál (chráničky, kotvy, objímky, konzolky, stojany, hmoždinky…)

- Instalace a kalibrace stanice, zprovoznění

Fotodokumentace

kabeláž k tlakové sondě ukrytá v chráničce pod zemí

kabeláž k tlakové sondě ukrytá v chráničce pod zemí

přibližné umístění telemetrické stanice na levém břehu odpadního koryta

přibližné umístění telemetrické stanice na levém břehu odpadního koryta

Obrázek 6 - Schematické umístění telemetrické stanice a tlakové sondy

kabeláž k tlakové sondě ukrytá v chráničce pod zemí

kabeláž k tlakové sondě ukrytá v chráničce pod zemí

Obrázek 7 - Schematické umístění telemetrické stanice a tlakové sondy

Obrázek 8 - Mapa s vyznačeným umístěním limnigrafické stanice pod VD Staviště (49.5678014N, 15.9492089E)
											(www.mapy.cz)

# Položka plánu č. 64/2018 – VD Římov – měření hladiny

# Kontaktní osoba: Ing. Petr Maleček – e-mail: petr.malecek@pvl.cz, tel: 724 602 946

# Ing. Petr Hovorka – e-mail: petr.hovorka@pvl.cz, tel: 602 140 130

# Místo instalace:

- interiér sdruženého objektu VD Římov

- V objektu je možnost napojení na el. síť !

# Připravenost lokality:

- lokalita je fyzicky připravena na montáž automatického měření hladiny

- instalace hladinoměru na připravenou kovovou konzolu (v současné době se již zde provádí jedno měření hladiny)

- telemetrická stanice bude umístěna ve sdruženém objektu a vhodně ukotvena na stávající svislé konstrukce (konkrétní umístění po domluvě s Ing. Stachem, popř. Ing. Václavovským - úsekový technik a vedoucí hrázný)

# Ochranná skříň:

- Krabice bude plastová, kovová, nebo z jiného odolného materiálu se stupněm krytí minimálně IP 66.

- Krabice bude umístěna ve vnitřních prostorách sdruženého objektu.

# Telemetrická stanice (datalogger):

- Umožňující měření a zaznamenávání vodních stavů – tlakové čidlo, plovákové čidlo (minimálně 6 měřících kanálů).

- Umožňující dálkový přenos dat a umožňuje komunikaci přímo se servery PVL.

- Obsahuje GSM/GPRS modem.

- Umožňující zasílání výstražných SMS.

- Umožňující kalibraci čidel přímo na místě bez nutnosti připojení PC nebo jiného zařízení.

# Měřící čidla:

- 1x tlaková sonda s rozsahem min 10 m v.s.

- 1x plovákové čidlo s plným rozsahem 0 – 30 m v.s., s přesností 1 mm

# Napájení stanice:

- stanice bude připojena na el. síť

- stanice bude mít vlastní záložní napájení (akumulátor)

# Ostatní součásti dodávky:

- Kabeláž

- Drobný instalační materiál.

- Instalace a kalibrace stanice.

Fotodokumentace

možné umístění telemetrické stanice

možné umístění telemetrické stanice

přívod elektřiny

přívod elektřiny

Obrázek 9 - Situační schéma umístění telemetrické stanice a kabeláže k sondám

kabel k měřícím sondám

kabel k měřícím sondám

Obrázek 10 - umístění kabeláže k měřícím sondám

Obrázek 11 - Mapa s vyznačeným umístěním hladinoměru - Objekt VD Římov (www.mapy.cz)

Obrázek 12 - Pohled na objekt VD Římov pro umístění hladinoměru (www.mapy.cz)

# Položka plánu č. 65/2018 – Herbertov - Větší Vltavice – limnigrafická stanice

# Kontaktní osoba: Ing. Petr Maleček – e-mail: petr.malecek@pvl.cz, tel: 724 602 946

# Ing. Petr Hovorka – e-mail: petr.hovorka@pvl.cz, tel: 602 140 130

# Místo instalace:

- stávající kovová konzola u břehové hrany Větší Vltavice

- bez možnosti napojení na el. síť (možnost dobíjení ze solárního panelu špatná – pod stromy)

# Připravenost lokality:

- lokalita je částečně připravena na montáž automatického měření hladiny (bude nutné demontovat stávající krabici, možná upravit stávající konzolu)

- instalace hladinoměru na připravenou kovovou konzolu (měření hladiny zde již prováděl jiný subjekt)

# Ochranná skříň:

- Skříň bude plastová, nebo z jiného odolného materiálu se stupněm krytí minimálně IP 66. Nepřipouští se kovová skříň z důvodu kondenzace vlhkosti, reznutí a horšího příjmu signálu.

- Skříň bude uzamykatelná.

- Rozměry skříně umožní umístění veškeré potřebné technologie včetně napájecího akumulátoru.

- Skříň bude umístěna mimo jakýkoliv objekt a bude podléhat všem meteorologickým vlivům.

# Telemetrická stanice (datalogger):

- Umožňující měření a zaznamenávání vodních stavů a případně dalších veličin (minimálně 6 měřících kanálů) – tlakové čidlo.

- Umožňující dálkový přenos dat a umožňuje komunikaci přímo se servery PVL.

- Obsahuje GSM/GPRS modem.

- Umožňující zasílání výstražných SMS.

- Umožňující kalibraci čidel přímo na místě bez nutnosti připojení PC nebo jiného zařízení.

# Měřící čidla:

- 1x tlaková sonda s rozsahem měření 2-3 m v.s.

# Napájení stanice:

- stanice nebude napojena na el. síť

- stanice bude mít vlastní napájení (akumulátor-12V/42Ah), možnost dobíjení přes solární panel se nejeví jako možná z důvodu umístění profilu pod vegetačním krytem (stromy)

# Ostatní součásti dodávky:

- Kabeláž

- Drobný instalační materiál.

- Instalace a kalibrace stanice.

Fotodokumentace

umístění datalogeru  do ochranné krabice

umístění datalogeru  do ochranné krabice

demontáž původní krabice a umístění datalogeru  do nové ochranné krabice

demontáž původní krabice a umístění datalogeru  do nové ochranné krabice

možnost vedení čidla kovovou konzolí ke dnu toku

možnost vedení čidla kovovou konzolí ke dnu toku

Obrázek 13 - Situační schéma umístění hladinoměru

Obrázek 14 - Detailní pohled na stanici

Obrázek 15 - Mapa s vyznačeným umístěním hladinoměru (48.6202169N, 14.3540514E) – LMG Herbertov
(www.mapy.cz)

Obrázek 16 – Pohled na umístění hladinoměru – LMG Herbertov (www.mapy.cz)