Příloha č. 5 - GARANTOVANÉ Technické parametry turbín

Měření garantovaných hodnot bude provedeno při maximální zásobní hladině v nádrži na kótě 376,60 m n.m.

Garantovanými hodnotami pro obě turbíny jsou maximální výkony na svorkách generátoru.

Garantované hodnoty velké turbíny Francis :

Při čistém spádu 18,1 m

|  | Výkon na svorkách generátoru /kW/ |
| --- | --- |
| maximální | 130 |

Při čistém spádu 19,6 m zhotovitel garantuje provoz turbosoustrojí bez nadměrného chvění, vibrací a kavitace od minimálního výkonu 40 kW na svorkách generátoru.

Garantované hodnoty malé turbíny Francis :

Při čistém spádu 12,7 m

|  | Výkon na svorkách generátoru /kW/ |
| --- | --- |
| maximální | 16 |

Při čistém spádu 18,8 m zhotovitel garantuje provoz turbosoustrojí bez nadměrného chvění, vibrací a kavitace od minimálního výkonu 8 kW na svorkách generátoru.

Při čistém spádu 18,8 m zhotovitel garantuje bezenergetický provoz turbosoustrojí bez nadměrného chvění, vibrací a kavitace s průtokem 50 l/s. Maximální trvání bezenergetického provozu za rok je 10 hodin.

Měření garantovaných veličin

Způsob měření garantovaných veličin a velikost tolerančního pásma těchto veličin budou dohodnuty v samostatném dokumentu, který zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu.

Vypracoval : Ing. Jaromír Florian

Datum : 6. 11. 2018