# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uh. Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:				              Zpracoval:  Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	                       VN Bojkovice, rekonstrukce BP a manipulační věže

Vodní tok:			           Kolelač , VN Bojkovice

Místo stavby k.ú.:		           Bojkovice, Pitín

Stupeň dokumentace	           investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:

Účel stavby:                                     Zvýšení bezpečnosti vodního díla při průchodu povodní

Číslo stavby:

Číslo DHM:			            HM231672

Investor:			            Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno

2. Časový plán výstavby:

Zahájení

Ukončení:

3. Popis současného stavu:

Přehrada byla vybudována v letech 1963 – 1966 jako zemní sypaná hráz se sdruženým funkčním objektem na pravém břehu. Od té doby bylo zpracováno několik posudků bezpečnosti za povodní. Dosud poslední zpracovaný  posudek je „Posudek bezpečnosti VD za povodní I. revize“ provedený v roce 2011, z jehož výsledků vyplývá, že při překročení průtoku 55 m3/s dojde k postupnému zahlcování odtoku ze spadiště bezpečnostního přelivu na skluz a dále do odpadní chodby. Hrozí proto výskyt pulzací, které by mohly vést k poškození objektu. Dále dojde při těchto průtocích k poškození potrubí surové vody umístěné pod stropem chodby. Při hladinách, které by mohly být dosaženy při průchodu KPV1 000 a současného vlnobití by docházelo k přelévání objektu, jehož pochůzná část je v úrovni koruny hráze. Z toho plyne, že by byl znemožněn přístup na sdružený objekt a došlo by i k zatápění prostoru technologií.

4. Účel stavby:

Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla. Úpravou spadiště, vtokového okna do skluzu a vývaru se zlepší bezpečnost vodního díla při průchodu povodní.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace, zprávy TBD, zaměření skutečného stavu, Zpráva o provedeném výzkumu fyzikálního modelu přelivu a odpadní chodby.

6. Návrh technického řešení:

- Úprava spadiště, vtokového okna a vývaru

Pro eliminaci příčných pulzací vody ve spadišti byla navržena 2 usměrňovací žebra ve spadišti o šířce 1 m a výšce 2 m. Původní žebro bude odřezáno. Spárami v přelivné hraně prosakuje voda, součástí stavebních úprav bude jejich přetěsnění. Dále bude provedeno hydraulicky vhodné zaoblení horní hrany vtokového okna skluzu, aby proudění vody ze spadiště do skluzu nebylo negativně ovlivňováno ostrou hranou konstrukce strojovny. Ve vývaru budou umístěny dva rozrážeče o rozměrech 1x1x1 m. Součástí bude statické posouzení dotčených části konstrukcí za účelem posouzení možnosti realizace navržených opatření.

Detailně problematiku řeší studie „VD Ludkovice a VD Bojkovice – fyzikální model přelivu a odpadní chodby“, kterou  zpracovalo v březnu 2015 České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, katedra hydrotechniky.

- Betonové konstrukce spadiště, stropu skluzu, odpadní štoly

Kvalitu povrchu betonových konstrukcí je nutno odborně posoudit, případně navrhnout technologický postup oprav.

7. Další doplňující informace:

Stavební úpravy dle zpracované studie byly realizovány na VD Ludkovice v letech 2017 – 18.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na parcele č. st. 542 k.ú. Pitín a p.č. st. 2385 k.ú. Bojkovice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Stavebními úpravami se zvýší bezpečnost a životnost vodního díla.

11. Předpokládané finanční náklady:

předpokládané náklady stavby:						určí PD

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení.

Přílohy: situace

ilustrační foto

Datum: 4.2.2019						Vypracoval: Jiří Sviták

↑ situace						↓ letecký snímek

↑ pohled do přelivu				↓ pohled do skluzu

↑ pohled do vývaru – po proudu			↓ pohled do vývaru – proti proudu