Zadání rozsahu prací

VD Ludkovice,oprava zábradlí

Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech prací, souvisejících s plněním předmětu zakázky: VD Ludkovice,oprava zábradlí

Zábradlí vývaru, vstupní branka, žebřík a úchyty stupu do odpadní štoly /délka zábradlí 59.500mm/

- Demontáž zábradlí, branky a žebříku.

- Oprava poškozených betonů uchycení zábradlí /cca 5m2/.

- Výroba nového zábradlí. Konstrukční řešení nového zábradlí bude shodné se stávajícím zábradlím.

- Výroba nové uzamykatelné branky, výška brány a zábradlí bude v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy 1100mm, klíč zámku bude shodný se zámkem brány na obslužné lávce.

- Výroba žebříku stupu do odpadní štoly. Žebřík bude osazen bezpečnostními prvky v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

- Výměna úchytů při vstupu do odpadní štoly.

- Montáž zábradlí, branky a žebříku. Zábradlí bude na obvodu vývaru přichyceno chemickými kotvami v rozteči max. 2000mm.

- Výroba nové uzamykatelné brány vstupu do fotbalového areálu. Branka bude navazovat na stávající oplocení a bude součástí konstrukce nového zábradlí. Klíč zámku bude shodný se zámkem brány na obslužné lávce.

- Výroba a výměna žebříku na levém břehu ukončení vývaru.

- Použitý mat.tř.17.

Zábradlí schodiště vzdušné strany hráze /dva díly zábradlí 24.100mm/

- Demontáž zábradlí.

- Úprava patek pro uchycení zábradlí

- Výroba nového zábradlí. Konstrukční řešení nového zábradlí bude shodné se stávající konstrukcí. Výška zábradlí bude v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy 1100mm.

- Použitý mat.tř.17.

- Montáž zábradlí.

Kryt montážní šachty /rozměr 3200x2000x300mm/

- Demontáž krytu.

- Oprava poškozených betonů uchycení krytu /cca 1m2/

- Výroba nového uzamykatelného krytu. Konstrukční řešení nového krytu bude shodné s nově osazeným krytem šachty na VD Bojkovice. Klíč zámku bude shodný se zámkem brány na obslužné lávce

- Použitý mat. dekorativní plech tř.17.

- Montáž.krytu.

Protimrazová ochrana štoly

- Demontáž stávající plachty.

- Výroba nového uchycení tyče plachty se zajištěním proti krádeži.

- Dodávka nové plachty včetně napínacích tyčí.

- Použitý mat. tř.17.

- Montáž.