| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dle věcného plánu | Rotator (CAT) |
| Číslo |  |
| Místo dodání | Olomouc |
| Přídavné zařízení pro pásové rypadlo CAT 315 – otočná hlava |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Úroveň parametru pro ZŘ |
| Typ: rotační hlava s rychloupínačem | ANO |  |
| Hmotnost nosiče | 16 t 19 t | Min max |
| Objem lopaty | 1 m3 | Daný konstrukcí (rozměry lopaty) |
| Hmotnost zařízení včetně upínacího systému | 500 kg | Max. |
| Otáčení | 360° | pevný |
| Počet otáček | 6 /min | min |
| Kroutící moment axiální | 200.000 Nm | min |
| Kroutící moment radiální | 170.000 Nm | min |
| Mazání bezúdržbové Terminovaná výměna maziva | po 3.000 Mh | min |
| Horní uchycení (na stroji) | CV20S /420 mm/ | pevný |
| Úchyt pro přídavná zařízení (spodní) | CV20S /420 mm/ s rychloupínákem | pevný |
| Hydromotor bez přepadu | 2 hadice | pevný |
| Převaděč hydraulického okruhu pro pohon přídavného zařízení | ANO | pevný |
| Přídavné zařízení montované na otočnou hlavu (objednatel má k dispozici): Košová lopata na sečení rákosového porostu Gödde GMK 250 Hydraulické nůžky na kácení stromů NAARVA EV28 |  |  |
| Plná kompatibilita se strojem CAT 315 | ANO |  |

V ceně zařízení bude zahrnuta cena za dopravu, montáž na výše uvedený stroj a odzkoušení v místě provozovny zadavatele: Povodí Moravy, s.p. ; U dětského domova 263, Olomouc

Zaškolení obsluhy

Záruční doba: 2 roky (24 měsíců od dodání)