# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Termocyklér 2x48 vzorků

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Termocyklér je zařízení, které podle nastaveného programu mění teplotu kovového bloku s rychlostí několika stupňů Celsia za sekundu. Blok je uzpůsoben pro vložení tenkostěnných plastových mikrozkumavek. V nich potom probíhá reakce řízená změnami teploty, typicky je to například polymerázová řetězová reakce (PCR). K tomuto a podobným účelům bude zařízení používáno.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Typ bloku | 2 x 48; 0,2 ml |  | podmínka |
| Nezávislý běh programu v obou jednotkách bloku | ano |  | podmínka |
| Možnost nastavení teplotního gradientu v bloku 2x 48 | ano |  | podmínka |
| Vyhřívané víko bloku | ano |  | podmínka |
| Blok vyměnitelný uživatelem | ano |  | podmínka |
| Rozsah teplot bloku | 4-99 °C |  | podmínka |
| Rychlost ohřevu bloku minimální | 5 °C/sekundu |  | podmínka |
| Teplotní uniformita bloku | +/- 0,2 °C nebo lepší |  | podmínka |
| Ovládání přes dotykový display | ano |  | podmínka |
| Možnost uložení programů do adresářů | ano |  | podmínka |
| Pamět na minimálně 300 různých programů | ano |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | do 48 h |  | podmínka |
| Záruka 2 roky | ano |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby