# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Stereomikroskop s digitálním fotoaparátem a analýzou obrazu

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Stereomikroskop bude sloužit k pozorování a dokumentaci větších objektů, jako např. parazitů, nejmladších vývojových stádií ryb apod.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
|  | Optický systém Galileo, stavebnicová konstrukce, systém ostření: hrubé+jemné Integrovaná aperturní clona pro zvětšení hloubky ostrosti |  | Podmínka |
| Stativ | adapter pro připojení fotoaparátu Karuselový stativ pro procházející světlo min. 4 pozice ( světlé pole, světlé pole difuzní, temné pole, oblique-šikmé osvětlení ) LED zdroj světla |  | Podmínka |
| Ostření | Rozsah zoomu min. 10:1, změna zvětšení plynulá nebo též skoková Pracovní vzdálenost pro objektiv zvětšující 1x W.D. min. 81 mm, pro objektiv zvětšující 0,5x W.D. max. 171 mm |  | Podmínka |
| Osvětlení | Zdroj studeného světla kruhový osazený vysoce svítivými LED čipy - min. 80 ks diod, regulace intenzity osvětlení, segmentové osvětlení - možnost ovládat min 8 segmentů, pracovní vzdálenost osvětlení v rozsahu min. 35-120 mm. Zdroj studeného světla LED s dvěma husími krky o délce alespoň 60 cm a průměru alespoň 4,5 mm. Ekvivalent výkonu nejméně 150 W halogenové žárovky. |  | Podmínka |
| Tubus | Trinokokulární, číslo zorného pole min. 22, oba okuláry s dioptrickou korekcí F.N. min. 22 |  | Podmínka |
| Objektivy | Objektiv PLANAPOCHROMATICKÝ zvětšení 1x, celkové zvětšení min. 6,3x až 63x. Objektiv PLANACHROMATICKÝ zvětšení 0,5x, celkové zvětšení min. 3,15x až 31,5x. |  | Podmínka |
| Digitální fotoaparát | Rozlišení min. 24,1Mpix, čip CMOS APS-C (23.6 x 15,6 mm), velikost displeje min. 7,5cm, možnost výměny objektivů, nabíjecí baterie a síťový adapter pro přímé napájení, možnost připojení fotoaparátu k tělu mikroskopu pomocí adapteru k trinokulárnímu tubusu. Fotoaparát musí být připojitelný k PC pomocí rozhraní USB-2. Fotoaparát musí být možné ovládat pomocí SW pro základní obrazovou analýzu. |  | Podmínka |
| Analýza obrazu | SW pro obrazovou analýzu, pořizování a úpravu snímků a ovládání kamery. Možnost vkládání textových popisků a označování zajímavých míst ve snímku, živý náhled, měření v hotovém snímku, měření délek, ploch, analýza fází, vkládání kalibrovaného měřítka, které automaticky odpovídá zvětšení používaného objektivu, SW v Čj s možností přepnutí do Aj. možnost rozšíření pomocí přídavných modulů pro tvorbu snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti, multibarevných fluorescenčních obrázků, nahrávání videa, tvorba videosekvencí z pořízených snímků, režim „prezentace" (slideshow) a publikační modul. Možnost využití i pro biologický mikroskop. |  | Podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | Do týdne, v případě poruchy vyžadující déletrvající servis možnost zapůjčení adekvátního náhradního přístroje. |  | Podmínka |
| Záruka | Záruka po dobu min. 2 let, garance dostupnosti náhradních dílů po dobu 8 let. |  | Podmínka |
| Reference | Doložitelné reference o dodávce, instalaci a servisu podobných zařízení na území ČR |  | Podmínka |

- V ………  dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby