# Příloha č. 1d – Technická specifikace pro část 4

| Název veřejné zakázky: | Dodávka 4 přístrojů |
| --- | --- |
| Část veřejné zakázky: | Část 4: Mikrofluidizér pro malé objemy |

- Identifikační údaje účastníka

- (Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

| Název účastníka | [doplní účastník] |
| --- | --- |
| Sídlo | [doplní účastník] |
| Kontaktní adresa | [doplní účastník] |
| IČ/DIČ | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka | [doplní účastník] |
| Telefon, fax | [doplní účastník] |
| Www | [doplní účastník] |
| Kontaktní osoba, telefon | [doplní účastník] |
| Kontaktní email č. 1 a č. 2 | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie / vybavení:	Mikrofluidizér pro malé objemy

- autonomní generování pracovního tlaku (elektricko-hydraulický pohon) minimálně do 2000 barů a dosažených střižných silách minimálně 1x107 sec-1 v keramické nebo diamantové cele

- provedení v tlakově odolném nerezu

- minimální objem vzorku 1ml nebo menší

- minimální mrtvý objem systému 100 µl nebo menší

- teplotní limit pro vzorek 70°C nebo vyšší

- možnost externího chlazení/ohřívání vzorku a mikrofluidní cely

- řídicí jednotka je zabudována v přístroji a umožňující nastavení a on line kontroly tlaku, monitorování parametrů homogenizačního procesu a okamžité přerušení chodu tlakové pumpy

Prohlašuji, že nabízený předmět plnění splňuje veškeré shora uvedené požadavky.

- V ……… dne …… 2020

- ……………….………………………………………………

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty zadávacího řízení