Zadavatelem požadované technické a funkční vlastnosti, včetně vybavení	*)Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), upřesnění
Traktor kolový s pohonem přední nápravy	1 ks
Tovární značka a typ,
motor:
naftový
vodou chlazený
jmenovitý výkon - Min. 71 kW
převodovka:
Převodovka mechanická, synchronizovaná
elektrohydraulický násobič řazení pod zátěží
elektrohydraulický reverzor
hydraulika:
otáčky zadního vývodového hřídele - 540/540ECO
min. nosnost zadních ramen hydrauliky ve spodní poloze táhel - 3500 kg
koncovka vývodového hřídele - 6 drážek
ovládání zadního vývodového hřídele na zadních blatnících
ramena hydrauliky kategorie II s rychloupínacími háky
boční stabilizátory
výkon hydraulického čerpadla pro pracovní hydrauliku - Min. 53 l/min
výkon samostatného čerpadla pro řízení - / Min. 32 l/min
3 okruhy vnější hydrauliky s ovládáním průtoku oleje
beztlaký zpětný hydraulický okruh
přední náprava:
přední náprava se 100% uzávěrkou diferenciálu
elektrohydraulické zapínání pod zatížením
úhel natočení kol - Min. 52°
přední blatníky
kabina:
odpružená
klimatizace, topení, ventilační průduchy,
vzduchem odpružená sedačka řidiče
nastavitelný volant
přední stěrač s ostřikovačem
zadní stěrač s ostřikovačem
pracovní světla – přední - min. 2 ks
pracovní světla – zadní - min. 2 ks
rádio
sedačka spolujezdce zapsaná v TP
rozměry:
délka (bez ramen) - max. 5 100 mm
Výška - max. 2 750 mm
Šířka - max. 2 400 mm
Rozvor - min. 2 300 mm
pohotovostní hmotnost - min. 4 100 kg
další požadavky:
rozměr pneumatik zadní nápravy - 420/85 R34
výškově stavitelný automatický závěs
brzdy kotoučové u všech 4 kol
palivová nádrž o objemu - min. 130 l
zaškolení obsluhy a zkušební provoz
záruční doba min. - 24 měsíců ode dne předání
doprava na místo předání
Garance pozáručního servisu - min. 8 let
homologovaný v rámci EU, určený k provozu na pozemních komunikacích.
Přední tříbodový závěs
Přední vývodový hřídel
Jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu

*) Poznámka:
Zadavatel požaduje technické parametry a vybavení s tím, že:
1. vyplní tovární značku a typ,
2. dodavatel napíše požadavek „NE“ v případě, že nesplňuje požadavky zadavatele,
3. v případě že dodavatel požadavky zadavatele splňuje, napíše „ANO“
4. případně parametry upřesní,

NABÍDKOVÁ CENA

Počet ks	cena / (Kč bez DPH)	sazba DPH	samostatně DPH	cena celkem / (Kč včetně DPH)
1

Pozn.:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, doprava zboží do určených prostor, uvedení do provozu, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

…..............................................
elektronický podpis dodavatele