Zadavatelem požadované technické a funkční vlastnosti, včetně vybavení	*)Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), upřesnění
Traktor kolový s pohonem přední nápravy	1 ks
Tovární značka a typ
motor:
naftový přeplňovaný šestiválec
vodou chlazený
jmenovitý výkon - min. 125 kW
převodovka:
převodovka mechanická synchronizovaná
řazení převodových stupňů pod zatížením
elektrický reverzor pod zatížením
převodový stupeň pro ekonomické otáčky motoru při rychlosti 40 km/hod
hydraulika a vývodový hřídel:
elektrohydraulické ovládání
otáčky zadního vývodového hřídele - 540/540ECO/1000
elektrohydraulické zapínání pod zátěží
koncovka vývodového hřídele - 6 a 21 drážek
max. zdvihací síla ramen - min. 8500 kg
ramena hydrauliky kategorie II a kategorie III s rychloupínacími háky
ovládání PTO a hydrauliky na obou blatnících
min. 3 okruhy vnější hydrauliky s ovládáním průtoku oleje
agrozávěs (agrohák), průměr 50 mm
přední náprava:
odpružená přední náprava s uzávěrkou
elektrohydraulické zapínání pod zatížením
přední blatníky
kabina:
odpružená s klimatizací a topením
3 pólová zásuvka + zásuvka pro zapalovač
vzduchem odpružená sedačka řidiče
nastavitelný volant
přední stěrač s ostřikovačem
zadní stěrač
pracovní světla
rádio
sedadlo spolujezdce
další požadavky:
GPS navigace s naváděním
čelní nakladač s paralelogramem a rychloupínačem
výška zdvihu čelního nakladače - min. 4000 mm
jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy přívěsu
pohotovostní hmotnost - min. 6000 kg
výškově stavitelný etážový závěs
zaškolení obsluhy a zkušební provoz
doprava na místo předání
garance pozáručního servisu - min. 10 let
homologace v rámci EU - provoz na pozemních komunikacích.

*) Poznámka:
Zadavatel požaduje technické parametry a vybavení s tím, že:
1. vyplní tovární značku a typ,
2. dodavatel napíše požadavek „NE“ v případě, že nesplňuje požadavky zadavatele,
3. v případě že dodavatel požadavky zadavatele splňuje, napíše „ANO“
4. případně parametry upřesní,

NABÍDKOVÁ CENA

Počet ks	cena / (Kč bez DPH)	sazba DPH	samostatně DPH	cena celkem / (Kč včetně DPH)
1

Pozn.:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, doprava zboží do určených prostor, uvedení do provozu, proškolení zaměstnanců kupujícího, apod.

…..............................................
elektronický podpis dodavatele