Příloha č. 1

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 3 ks kolových traktorů“

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do ZS Vysoká u Příbramě:

Přední poháněná náprava, výkon min. 75 kW Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, sklopný volant Tlaková kabina se zabezpečením proti vnikání chem. aerosolů, klimatizace, topení, uhlíkové filtry, příprava na autorádio Zásuvka v kabině řidiče 12 V, signálová zásuvka pro signál rychlosti pojezdu Převodovka, počet rychlostí vpřed a vzad 30/30, 3 rychlostní stupně řazené pod zatížením, 5 základních rychlostních stupňů ve 2 skupinách., Reverzor rychlostí v plném rozsahu, Nezávislé 4 úrovně otáček vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E, Elektrohydraulické zapínání hřídele pomocí spojky v olejové lázni, ovladač na stranovém panelu. Digitální rychloměr, elektronicky ovládaná zadní hydraulika, zvedací síla min. 33 kN, min., 3 nezávislé okruhy hydrauliky Zadní tříbodový závěs kat. II., rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládáním ramen, zadní etážový závěs výškově přestavitelný, dlouhé lyžiny, držák předního závaží a přední závaží minimálně 220 kg, zadní závaží do kol minimálně 275 kg, Kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno i dvouokruhové Šplhací závěs s mechanickou hubicí, Standardní kola s roztečí os kol 142-150 cm, Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník…).