Příloha č. 2

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 3 ks kolových traktorů“

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do ZS Dobřichovice:

:

Kultivační kola,

- Traktor s předním náhonem, výkon min. 60 kW

- Mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo pro spolujezdce, příprava pro instal. autorádia

- Sklopný volant, tlaková kabina, klimatizace topení, uhlíkové filtry

- Převodovka plně synchronizovaná, otáčky vývodového hřídele 540/1000 ot/min

- Kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno a dvouokruhové

- Sada závaží zadních kol min 200 kg, přední závaží min 200kg, přední blatníky

- Šplhací závěs s mechanickou hubicí, spodní závěs kombinovaný s agrozávěsem

- Hydraulika – max zvedací síla min 33 kN, vnější vývody 6 + 1

- Zadní tříbodový závěs kat.II, rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládání ramen

- Kultivační kola s roztečí os kol 142 – 150 cm

- Přestavitelný přední i zadní disk kol, šíře pneu 24 – 28 cm

Povinná výbava – výstražný trojúhelník, lékárnička…